SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

„PLUS”

ul. Tartakowa 1

68-100 Żagań

KARTA INFORMACYJNA                                       O  PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Przedsięwzięcie:

Zbieranie odpadów

Lokalizacja

Działka  o numerze ewidencyjnym 400/5

Obręb Lutol Suchy

Gm. Trzciel

sporządził: Tomasz Krawiec

Krzysztof Matuszczak

data sporządzenia:  11 września  2017 r.

Podstawa prawna:

Niniejsza karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu została sporządzona zgodnie z zakresem ustalonym w art. 62a ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                             o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa                           w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ).

- Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie polegało na zbieraniu odpadów w tym odpadów złomu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia odbywać się będzie proces gromadzenia  odpadów,  przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne  sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów  oraz   tymczasowe magazynowanie odpadów.

Zbieranie odpadów odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do godz. 16.00 w dni robocze bez dni ustawowo wolnych od pracy. W planowanym zakładzie zatrudnione będą                    2 osoby.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Tekst jednolity: Dz.U.2016 poz. 71) i stosowanie do  § 3 ust.1 pkt 81 w/w rozporządzenia o brzmieniu: „punkty do zbierania lub przeładunku złomu” - przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                        o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz                        o ocenach oddziaływania na środowisko   ( DZ.U. z 2017 r. poz. 1405)  realizacja planowanego przedsięwzięcia, zaliczanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po stwierdzeniu obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21) w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                 o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa                       w ochronie środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  uzyskanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na  zbieranie odpadów wydawanego na podstawie ustawy   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1.1. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Działka  o numerze ewidencyjnym 400/5

Obręb Lutol Suchy

Gm. Trzciel

# Omawiana działka położona jest na terenie opisanym, wg wypisu  z rejestru gruntów  jako:

# R- grunty orne ( IVa, V i VI)  o powierzchni  łącznej 3,6867 ha;

# Dla omawianego terenu nie ma  planu zagospodarowania przestrzennego.

# W obrębie planowanego przedsięwzięcia występują głównie tereny orne (B) , orne zabudowane ( B-R) i inne tereny zabudowane ( Bi).

# W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma terenów zabudowanych obiektami mieszkalnymi.

# Najbliższe obiekty mieszkalne ( budynki wielorodzinne) zlokalizowane w kierunku zachodnim  i oddalone są ok. 50,0 m od granic planowanego przedsięwzięcia.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego, oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Działka nr 400/5 nie jest zabudowana obiektami budowlanymi, liniowymi ani kubaturowymi.

Niezabudowany teren działek porośnięty jest niską roślinnością trawiastą, chwastami                   i niskimi krzewami .

W/w działka nie była i nie jest w żaden sposób wykorzystana/ użytkowana, nie jest również uzbrojona w media, choć w obrębie omawianej działki istnieje możliwość dostępu do lokalnego wodociągu- w ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną przyłącza do wodociągu i sieci energetycznej.

# 2.1. Warunki wykorzystania terenu w  fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

W ramach projektowanego  przedsięwzięcia planuje się ogrodzenie terenu działki ogrodzeniem z siatki metalowej, utworzenie placu składowo – manewrowego zajmującego do ½ powierzchni działki  oraz posadowienie kontenera socjalno biurowego o powierzchni do 20,0 m².

Plac składowo - manewrowy zajmować będzie zatem powierzchnię do 1,8434 ha tj. 18.434,0 m² i utwardzony będzie tłuczniem budowlanym.

Nawierzchnia tłuczniowa wykonana będzie z kruszywa naturalnego łamanego uzyskanego                     z rozdrobnionych skał, doprowadzonego do stanu spoistości metodą wałowania z użyciem wody i zaklinowaniem warstwy tłucznia klincem oraz miałem kamiennym – zgodnie                     z wykonanym projektem budowlanym.

Powierzchnia utwardzona tłuczniem będzie zatem powierzchnią o trwałej nawierzchni.

W przypadku realizacji placów składowo-manewrowych utwardzonych tłuczniem zaprojektowane zostaną spadki podłużne i poprzeczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni- Utworzona powierzchnia ukształtowana będzie na swych obrzeżach (pochylona)  dla stworzenia systemu odwodnienia liniowego, które za pomocą rynienek odprowadzać będą  powstałe wody opadowe lub roztopowe  do separatora substancji ropopochodnych i dalej do gruntu po terenie przedsięwzięcia.

W związku  powyższym planowany jest system odwodnienia liniowego zaprojektowany                   i wykonany zgodnie z projektem budowlanym.

Na placu posadowiony będzie gotowy kontener socjalno- biurowy o powierzchni do 20,0 m² wyposażony w kompletną instalację wodną i kanalizacyjną składającą się ze zbiornika na fekalia i ścieki o pojemności do 10,0 m³, na którym ustawiony jest kontener sanitarny i do którego podłączony jest odpływ kanalizacji z kontenera.

BILANS PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Powierzchnia działki					36.867,0m²

Utwardzone place składowo-manewrowe		18.434,0 m²

Obiekt budowlany (kontener socjalno-biurowy)	20,0 m²

Tereny zielone					18.413,0 m²

- Rodzaj technologii.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie proces gromadzenia odpadów,  przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i  niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów  oraz  tymczasowe magazynowanie odpadów.

Tabela 1. Rodzaje  odpadów przewidywanych do zbierania:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu |
| --- | --- |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. drewniane podkłady kolejowe) |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 19 12 08 | Tekstylia |
| 19 12 10 | Odpady palne ( paliwo alternatywne) |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |

Prognozuje się zbieranie odpadów w ilości do 500,0 Mg rocznie.

Odpady przywożone będą na teren przedsięwzięcia samochodami dostawczymi.

Rozładunek wymienionych odpadów będzie odbywał się ręcznie i przy pomocy wózka widłowego .

Czas przeładunku odpadów wynosić będzie do  30 min.

Wyładowane odpady będą umieszczane przez pracowników w miejscach przeznaczonych do ich magazynowania – tj na placu składowym.

Odpady magazynowane będą selektywnie w uporządkowanych stosach na utwardzonym  placu składowym.

Okres magazynowania w/w odpadów będzie związany z czasem koniecznym do zgromadzenia dostatecznej ilości odpadów wystarczającej, aby wykorzystać środki transportu w sposób ekonomiczny.

Prowadzona będzie ewidencja zebranych odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy                      o odpadach.

Odpady będą zatem czasowo magazynowane celem przygotowania ich do transportu do miejsc ich docelowego odzysku/recyklingu.

Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie przedsięwzięcia w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami i gwarantujący ochronę środowiska:

    - w wydzielonych miejscach magazynowych:

- na utwardzonym placu składowym powierzchni do 18.434,0 m²,

    - selektywnie:

- w uporządkowanych stosach, dodatkowo odpady niebezpieczne o kodzie 17 02 04* przykryte będą plandeką;

    - Miejsce magazynowania zabezpieczone będzie przed dostępem osób trzecich                         ( ogrodzenie działki i  stały nadzór podczas godzin pracy zakładu),

    - Czas magazynowania w/w odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania odpadów, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania  będą magazynowane na terenie zakładu nie dłużej niż 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

Po zebraniu partii odpadów uzasadnionej do ekonomicznego wykorzystania środka transportu- przewiezione będą samochodami dostawczymi  do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem.

Tabela 2. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów:

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 16 01 03 | Zużyte opony | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. drewniane podkłady kolejowe) | W uporządkowanych stosach przykrytych plandeką - na utwardzonym placu składowym |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 17 04 02 | Aluminium | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 19 12 08 | Tekstylia | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 19 12 10 | Odpady palne ( paliwo alternatywne) | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 20 01 11 | Tekstylia | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | W uporządkowanych stosach na utwardzonym placu składowym |

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

# wariant niepodejmowania przedsięwzięcia.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia nie będzie miało wpływu na  żadne  elementy środowiska naturalnego tj. na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, ziemię, wody- nie będzie zmian    w rodzajach   i ilościach substancji  w powietrzu, nie będzie nowych źródeł hałasu, nie będzie zmian    w  stosunkach wodnych   i zmian na powierzchni ziemi.

Nie wystąpią negatywne ani pozytywne skutki dla środowiska.

Środowisko pozostanie w stanie jak obecnie – niezmienionym                                                                        i niezagospodarowanym.

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie nie wpłynie zatem                        w żaden sposób na stan środowiska omawianego terenu, nie przyczyni się do znaczącej poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru.

Nie podejmowanie przedsięwzięcia spowoduje nie wykorzystanie istniejącego dogodnego miejsca lokalizacji takiego przedsięwzięcia .

Brak działań zmierzających do zagospodarowania terenu nie ma uzasadnienia ekonomicznego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa                      w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wariant „zerowy” nie jest brany pod uwagę, gdyż oznacza on rezygnacje                                     z realizacji przedsięwzięcia, mimo posiadanych przez inwestora możliwości lokalizacyjnych   i finansowych.

# wariant proponowany przez wnioskodawcę.

W wariancie proponowanym przez inwestora – realizacji punktu zbierania odpadów, przewiduje się zgodne z obowiązującymi przepisami  zagospodarowanie  omawianego terenu  pod planowaną działalność. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia.

Podjęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę niewątpliwie spowoduje uciążliwości dla środowiska jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych oraz rozwiązań chroniących środowisko nie będzie to emisja  ponadnormatywna i uciążliwa  dla środowiska  i zdrowia ludzi  .

Wariant zaproponowany przez inwestora polegać będzie na realizacji  i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Wybrany przez inwestora wariant   zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy        z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska, w którym eksploatacja przedmiotowych instalacji nie przekroczy standardów jakości środowiska  poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Racjonalny wariant alternatywny:

Racjonalną wariantowość przedsięwzięcia można rozpatrywać  w alternatywie lokalizacji, organizacji  i technologii.

Wariantowanie lokalizacyjne:

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia trudno jest mówić  o racjonalnym wariancie alternatywnym lokalizacyjnym. Nie ma bowiem możliwości  zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż inwestor nie ma do wyboru innej działki, na której mógłby zlokalizować planowane  przedsięwzięcie.

Wariantowanie technologiczne:

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia trudno jest również mówić  o racjonalnym wariancie alternatywnym technologicznym, ponieważ technologia zbierania odpadów, przedstawiona w niniejszym opracowaniu jest technologią powszechnie stosowaną                    w sposób opisany w niniejszym opracowaniu i zgodną z przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach.  Jest to technologia polegająca na gromadzeniu odpadów,  przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępnym  sortowaniu  nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów  i niepowodującym  zmiany klasyfikacji odpadów  oraz  tymczasowe magazynowanie odpadów  w miejscach na to przeznaczonych odpowiednio przystosowanych i wyposażonych zgodnie  przepisami w tym zakresie - i  jest to jedyna możliwa alternatywa dla technologii opisanej w niniejszym raporcie.

Wariantowanie organizacyjne nr 1:

- wariant – realizacja punktu zbierania  odpadów  (wariant proponowany)

- wariant – realizacja zakładu przetwarzania odpadów  ( wariant alternatywny)

Wariant proponowany jest znacznie bardziej korzystny niż wariant alternatywny ponieważ            w przypadku realizacji zakładu przetwarzania odpadów ( wariant II)  z terenu przedsięwzięcia powstawać mógłby hałas z procesu przetwarzania odpadów.

Z uwagi na uwarunkowania finansowe i środowiskowe dokonano wyboru wariantu I.

Wariantowanie organizacyjne nr 2:  utwardzenie placu składowo- manewrowego

Przez utwardzenie gruntu należy rozumieć wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, a więc np. wylanie betonu, ułożenie kostki brukowej, czy też utwardzenie tłuczniem nawierzchni planowanego placu.

W związku z powyższym, w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia rozpatruje się następujące warianty utwardzenia planowanego placu składowo-manewrowego:

I. wariant – utwardzenie placu składowo-manewrowego betonem ( wariant alternatywny);

II. wariant - utwardzenie placu składowo-manewrowego tłuczniem ( wariant proponowany)

Zastosowanie poszczególnych rodzajów materiałów użytych do utwardzenia przedmiotowego sektora będzie wpływało głównie na ilość wód opadowych lub roztopowych powstających z powierzchni utwardzonej planowanego placu ponieważ rodzaj pokrycia powierzchni zlewni decyduje o wielkości współczynnika spływu powierzchniowego i tak dla powierzchni utwardzonej betonem współczynnik spływu wynosi 0,9, dla powierzchni utwardzonej tłuczniem 0,8.

# Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych dla Wariantu I

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego                      ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla  betonu - 0,9

pozostałe wartości wynoszą:

# F – powierzchnia placów utwardzonych betonem –  ok  18.434,0 m² tj. 1,8434 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q = [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz  w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

q =  =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz dla powierzchni utwardzonych betonem = 77,2 x 0,9 x  1,8434 = 128,1dm³/s.

Qdeszcz = 128,1 dm³/s.

# Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych dla Wariantu II

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego     ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla  tłucznia - 0,8

pozostałe wartości wynoszą:

# F – powierzchnia placów utwardzonych tłuczniem –  ok  18.434,0 m² tj. 1,8434 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q = [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz  w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

q =  =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz dla powierzchni utwardzonych płytami betonowymi = 77,2 x 0,8 x 1,8434  = 113,8 dm³/s.

Qdeszcz =  113,8 dm³/s.

WNIOSKI:

Różnice w wielkości Qdeszcz nie są znaczące zatem można uznać, że rodzaj zastosowanej nawierzchni nie będzie miała większego znaczenia na oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zdrowie i życie ludzi i nie spowoduje pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru dla obu analizowanych wariantów.

W związku  powyższym o wyborze wariantu II zadecydowały możliwości finansowe inwestora.

- Wariant najkorzystniejszy dla środowiska:

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant niepodejmowania przedsięwzięcia z uwagi na to, iż niepodejmowanie przedsięwzięcia nie spowoduje przekształcenia powierzchni biologicznie czynnej w nawierzchnie utwardzoną, z której powstawać będą wody opadowe lub roztopowe,

Odejście od realizacji założonej inwestycji na danym terenie spowoduje pozostawienie terenu w takim stanie  i zagospodarowaniu w jakim jest obecnie- nie przyczyni się do poprawy ani do znaczącego pogorszenia warunków środowiskowych omawianego obszaru, nie wpłynie zatem w znaczący  sposób na stan środowiska omawianego terenu.

Wynika to z faktu, iż w wariancie tym nie ulegnie zmianie obecny stan środowiska.

Biorąc jednak pod uwagę, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia  spowoduje nieznaczące obciążenie dla środowiska, przy znacznych efektach gospodarczych i ekonomicznych, należy stwierdzić iż korzyści te mają znaczący wpływ na wybór wariantu realizacji przedsięwzięcia.

- Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Planowana technologia  nie będzie wymagało  użycia surowców, materiałów, paliw                       i energii .

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia zużywana będzie woda i energia.

- Zużycie wody

Woda zużywana będzie wyłącznie na potrzeby bytowe pracowników i pobierana będzie                             z lokalnego wodociągu .

Omawiane przedsięwzięcie  nie przewiduje zużycia wody na cele technologiczne.

Przewidywana wielkość  zużycia wody z planowanego przedsięwzięcia:

- na cele bytowe:

Przy:

-  maksymalnie 2  osobach korzystających  z wody,

- współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę)

- współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1

- współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2:

Q1dśr = 2 x 0,06 = 0,12 m3/d

Q1dmax= Q1dśr x Nd = 0,12 x 1,1 = 0,132 m3/d

Q1hmax= Q1dmax /8 x Nh =  0,02 m3/h

- Zużycie energii ( oświetlenie, ogrzewanie): około 250 kWh / m-c.

- Rozwiązania organizacyjne oraz  techniczno-technologiczne chroniące środowisko.

- W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- teren przedsięwzięcia posiadał będzie miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu składowo - manewrowego ( ograniczenie emisji spalin);

- postój pojazdów odbywać się będzie na zgaszonym silniku;

- w celu eliminacji emisji niezorganizowanej ze środków transportu - bezwzględnie przestrzegane będą ograniczenia prędkości na placach manewrowych,

- po terenie przedsięwzięcia manewrować będą  pojazdy sprawne technicznie,

- W zakresie ochrony wód podziemnych , powierzchniowych i gleby:

- zbieranie odpadów odbywać się będzie na utwardzonym placu składowym,                         a dodatkowo odpady niebezpieczne tj. 17 02 04* przykryte będą plandeką;

- Miejsce magazynowania odpadów będzie utwardzone;

- wody opadowe lub roztopowe z miejsc utwardzonych na terenie przedsięwzięcia                      ( place składowo-manewrowe) będą podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych;

- W zakresie ochrony klimatu akustycznego:

- Zbieranie odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia;

- rozładunek i załadunek odpadów odbywać się będzie w sposób maksymalnie eliminujący powstawanie oddziaływania hałasowego;

- inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów dla pojazdów                      w postaci placu manewrowego,  a ewentualny postój pojazdów wykonywany będzie na zgaszonym silniku.

- Po terenie przedsięwzięcia poruszać się będą pojazdy wyłącznie sprawne technicznie,                              a kontrolowanie ich stanu technicznego będzie weryfikowane na podstawie wymogu okazania przez użytkownika tych pojazdów aktualnych badań technicznych pojazdów.

- Inwestor będzie dbać o dobry stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych i placów manewrowych;

- W zakresie  ochrony zdrowia i życia ludzi :

- Przedsięwzięcie będzie ogrodzone,  znakowane i nadzorowane;

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie w wydzielonych do tego miejscach magazynowych na terenie  omawianej działki  w miejscu gwarantującym ochronę środowiska:

    - miejscach zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

    - w sposób selektywny ;

    - Zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż – miejsce magazynowania odpadów wyposażone będzie w stosowny sprzęt gaśniczy;

    - Czas magazynowania w/w odpadów nie będzie przekraczał terminów magazynowania odpadów, określonych w ustawie o odpadach tj. odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania z wyjątkiem składowania  będą magazynowane na terenie zakładu nie dłużej niż 3 lata, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W trakcie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje emisji zorganizowanych :

- hałas;

- ścieki bytowe;

- wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych ( placów składowo-manewrowych)

Emisje niezorganizowane :

- zanieczyszczenia i hałas z  pojazdów poruszających się  po terenie przedsięwzięcia.

Planowana technologia  ( zbieranie odpadów) nie będzie powodować emisji odpadów.

7.1. Emisja odpadów.

- nie dotyczy.

7.2. Emisja hałasu.

- Źródła punktowe :

- Hałas generowany podczas rozładunku / załadunku odpadów ( dotyczy odpadów złomu)

Praktyka oraz dane literaturowe [Jan Gronowicz, Teresa Kubiak: Zastosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko w procesie projektowania stacji demontażu samochodów wycofanych  z eksploatacji. Wyd. Politechnika Poznańska] wykazuje, że proces załadunku lub rozładunku odpadów w szczególności odpadów złomu może mieć wpływ na oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia. Choć jest to proces krótkotrwały (czas maksymalny do pół godziny – 1800 s) i nie występuje codziennie, należy go uwzględnić w obliczeniach. Dane literaturowe wskazane na wstępie podają, że poziom mocy akustycznej zmierzonej podczas zjawiska akustycznego polegającego na rozładunku lub  załadunku złomu wynosić może do 90 dB, co po przeliczeniu zgodnie z wzorem:

Lpa= 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAi dB) }

gdzie:

Lpa – równoważny poziom hałasu dla zastępczego źródła dźwięku ( dB)

T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu ekwiwalentnego  ( s) – 28 800 s

ti -  czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku ) - 1800 s (0,5 godziny)

LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB) - 90 dB

tok obliczeń: 10 log {1/28800s x ( 1800 s x 10 0,1 x 90 dB )}= 77,9 dB~ 78 dB

Lpa= 78 dB

Źródła ruchome

Średnio w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin dnia po terenie działki poruszać się będzie maksymalnie:

- 5 pojazdów o ładowności do  3,5 Mg ( dostawcze);

-1 wózek widłowy

Poziom mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych o ładowności do 3,5 Mg  tzw. „ lekkich”, wg Instrukcji ITB 338/2003, wynosi :

| Operacja | Moc akustyczna (dB) | Czas operacji |
| --- | --- | --- |
| Start | 97 | 5 s. |
| hamowanie | 94 | 3 s. |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 94 | ( zależy od długości trasy i prędkości pojazdu) |

Pojazdy poruszające się po terenie przedsięwzięcia stanowią ruchome źródła dźwięku. Pojazdy te poruszać się będą po wyznaczonych torach jazdy (placu manewrowym) z różną częstotliwością.  Metodą uproszczoną, pozwalającą na określenie zasięgu  emisji hałasu emitowanego przez środki transportu znajdujące się na terenie rozpatrywanej inwestycji  jest  zastosowanie metody opisanej w Instrukcji ITB-338/2003, w której drogę przejazdu                ( tor jazdy)  każdego źródła ruchomego należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku  zastępując je punktowymi źródłem hałasu, dla których wyznaczyć należy równoważny poziom mocy akustycznej  wg wzoru:

Lpa= 10 log {1/T ( Σ ti x 10 0,1 x LAi dB) }

gdzie:

Lpa – równoważny poziom hałasu dla zastępczego źródła dźwięku ( dB)

T – czas uśredniania - przedział czasowy, dla którego określana jest wielkość poziomu ekwiwalentnego  ( s)

ti -  czas jednego zdarzenia (czas oddziaływania hałasu o określonym poziomie dźwięku )

LAi – poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB)

Obliczenia równoważnego poziomu  mocy akustycznej dla pojazdów lekkich:

Dane:

- T=8 godzin najbardziej niekorzystnych godzin ( 28 800 s)

- Pojazdy przejeżdżać będą drogę ok. 130 m każdy,  prędkością  ok. 20 km/h.

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi zatem wynosi  0,39 min tj  ti =23,4 s.

- LAi:

LAi = 97 dB ( A) –  start  5 s (ti)

LAi  = 94 dB ( A) – jazda  23,4 s ( ti)

LAi = 94 dB ( A) –  hamowanie 3 s ( ti)

-s (Start) LAeq= 10 log {1/28800s x 5 pojazdów ( 5 s x 10 0,1 x 97 dB )}= 66,4 dB

-h (hamowanie) LAeq= 10 log {1/28800s x 5 pojazdów ( 3 s x 100,1x94dB)}= 61,2 dB

zp- ( jazda po terenie) LAeq= 10 log {1/28800s x 5 pojazdów( 23,4  s x 10 0,1x 94 dB)}=70,0 dB

Obliczenia równoważnego poziomu  mocy akustycznej dla wózka widłowego:

Do obliczeń przyjęto następujące dane i informacje:

- Do obliczeń przyjęto  wariant najmniej korzystny  8 najbardziej niekorzystnych godzin pracy zakładu:  T- czas uśredniania dla pory dnia to T=8 godzin najbardziej niekorzystnych godzin eksploatacji przedsięwzięcia   ( 28 800 s)

- Przyjęto, że zastępcze źródła dźwięku są oddalone od siebie o nie więcej niż 10,0 m. Średnia  prędkość przemieszczania się pojazdów po torze będzie wynosiła ok. 10 km/h Więc przy założeniu, że  trasa toru jazdy będzie miała  długości ok. 50 m, czas trwania jazdy jednego pojazdu wynosić będzie ok. 0,3 min   ( tj 18 s) .

- Moce akustyczna jednego wózka widłowego wynosi LAi= 87,4 dB:

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:

LAeq= 10 log {1/28800s x 1 wózek ( 18 s x 10 0,1 x 87,4 dB )}

LAeq =  55,3 dB ( A)

7.3. Emisja ścieków .

Z terenu przedsięwzięcia  powstawać będą następujące rodzaje ścieków:

    - ścieki bytowe (ścieki z obiektu przeznaczonego na pobyt ludzi tj. ścieki powstające                   w wyniku ludzkiego metabolizmu);

Nie przewiduje się powstawania ścieków z  procesu technologicznego.

Ścieki bytowe.

Będą je stanowiły ścieki z  kontenera socjalno-biurowego, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu. Przyjęto że ścieki bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele bytowe (0,12 m3/d) i powstawać będą w ilości 0,12 m3/d.

Skład ścieków  bytowych nie odbiegać będzie od składu ścieków określonych  w literaturze:

Tabela: Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach  bytowych (wg danych literaturowych*):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | BZT5 | 220 |
| 2 | ChZT | 500 |
| 3 | Azot ogólny | 40 |
| 4 | Azot organiczny | 15 |
| 5 | Azot amonowy | 25 |
| 6 | Fosfor ogólny | 8 |
| 7 | Fosfor organiczny | 3 |
| 89 | Fosfor nieorganiczny | 5 |
|  | Zawiesiny ogólne | 220 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Ścieki bytowe odprowadzane  będą do zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10,0 m³, w który wyposażony będzie kontener socjalno-biurowy.

Zbiornik opróżniany będzie przez wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi  w tym zakresie,  która wywozić  będzie nieczystości do oczyszczalni ścieków.

7.4. Emisja wód opadowych lub roztopowych z  terenów utwardzonych.

Będą je stanowiły  wody opadowe lub roztopowe  pochodzące z powierzchni  o trwałej nawierzchni na terenie  omawianej działki (place składowo-manewrowe utwardzone tłuczniem).

Łączna powierzchnia placów wynosi  ok.18.434,0 m² .

Ilość w/w wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie wzoru uproszczonego     ( Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa 1971r., str. 386) biorąc pod uwagę zapis § 19 ust.1pkt 2) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984):

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Gdzie :

ψ- współczynnik spływu powierzchniowego dla  tłucznia - 0,8

pozostałe wartości wynoszą:

# F – powierzchnia placów utwardzonych tłuczniem –  ok  18.434,0 m² tj. 1,8434 ha

q – natężenie opadu obliczono wg wzoru: q = [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie wg w/w literatury:

C- liczba lat  przypadających na 1 zdarzenie deszczu ( dla deszczu wyst. 1 raz  w roku C= 1 )

t- czas trwania deszczu ( min) = 15 min.

q =  =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

W związku z powyższym, posługując się wzorem zalecanym w w/w literaturze:

Qdeszcz.= q x  ψ x F ( dm³/s )

Qdeszcz dla powierzchni utwardzonych płytami betonowymi = 77,2 x 0,8 x 1,8434  = 113,8 dm³/s.

Qdeszcz =  113,8 dm³/s.

Tabela.: średnie stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych z terenów przemysłowych (wg danych literaturowych *):

| l.p | Wskaźnik zanieczyszczenia | Stężenie ( mg/l) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn ( pH) | 7 |
| 2 | ChZT | 45 |
| 3 | BZT5 | 80 |
| 4 | Chlorki | 17 |
| 5 | Azot ogólny | 10 |
| 6 | Zawiesiny ogólne | 350 |

*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Wody opadowe lub roztopowe z terenów  o trwałej nawierzchni ( placów składowo-manewrowych) podczyszczane będą separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane będą do gruntu po terenie przedsięwzięcia.

Powierzchnia placów składów-manewrowych ukształtowana będzie na swych obrzeżach (pochylona)  dla stworzenia systemu odwodnienia liniowego, które za pomocą rynienek odprowadzać będą  powstałe wody opadowe lub roztopowe  do separatora substancji ropopochodnych i dalej do gruntu po terenie przedsięwzięcia.

W związku  powyższym planowany jest system odwodnienia liniowego.

Dobór separatora do podczyszczania wód opadowych i roztopowych:

Wyliczenie NS ( nominalnego przepływu) separatora:

NS= ( Qr + fxQs)fd

Gdzie:

NS- wielkość separatora-  przepływ maksymalny (dm³/s)

Qr- ilość wód deszczowych lub roztopowych ( l/s) tj. 113,8   dm³/s.

Qs- współczynnik = 0 w przypadku stosowania separatorów oczyszczających spływ wody deszczowej zanieczyszczonej z obszarów nieprzepuszczalnych tj. drogi, parkingi, place.

Fx- współczynnik  pomijalny w przypadku stosowania separatorów oczyszczających spływ wody deszczowej ponieważ Qs=0

Fd- współczynnik  = 1,0 ze względu na gęstość substancji ropopochodnych   i kombinacji połączeń elementów osadnik, separator.

W związku z powyższym NS =  do 113,8 dm³/s

Wody opadowe lub roztopowe z terenów  o trwałej nawierzchni odprowadzane będą, do w/w separatora substancji ropopochodnych i dalej odprowadzane będą do gruntu po terenie  omawianej działki.

W/w rozwiązania techniczno-technologiczne są zgodne i  gwarantują dotrzymanie warunków  rozporządzenia Ministra Środowiska  dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz               w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.z 2014 r. poz. 1800).

Wody opadowe i roztopowe spływające z zadaszeń obiektów budowlanych - kontenera:

Wody opadowe i roztopowe spływające z obiektów budowlanych uzbrojonych w sieć rynien deszczowych i rur spadowych nie będą stanowiły ścieków  i odprowadzane będą  do gruntu  Powyższe  jest zgodne    z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr137, poz. 984).

7.5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie  zakładu nie ma i nie będzie  żadnych  zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Niezorganizowanymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia  będą poruszające się  po terenie przedsięwzięcia pojazdy samochodowe- pojazdy manewrujące na terenie działki

Ruch pojazdów na terenie inwestycji w okresie roku  będzie kształtował się następująco:

-Pojazdy o ładowności  do 3,5 Mg – 5 poj./dobę przy 308 dni w ciągu roku tj.1540 poj./rok

Łącznie więc 1540 kursów /rok.

Przyjmując następujące informacje:

- 100% pojazdów stanowić będą pojazdy o zapłonie samoczynnym czyli z silnikiem wysokoprężnym;

- Każdy pojazd przejeżdżać będzie drogę średnio  ok.130,0 m (ok. 65,0 m  w jedną stronę i 65 ,0 m   w druga stronę) z prędkością  ok. 20 km/h

- Czas przejazdu jednego pojazdu wynosi zatem 0,39 min tj. 10,0 h/rok ( 0,39 min x  1540 kursów) dla wszystkich pojazdów

- Średnie zużycie paliwa przez pojazdy  to :

- średnio ok. 7 litrów/100 km dla pojazdów  dostawczych

Zużycie paliwa przez 1 pojazd  szacuje się na poziomie:

- 0,02 litrów/min dla pojazdu „lekkiego”

- Zatem przy zakładanej wyżej prędkości i czasie pracy zużycie paliwa  szacuje się na poziomie:

- 12,0 l/rok dla pojazdów lekkich

Korzystając ze wzoru:

Ea = Ba x Wsk                  			[g/rok]

gdzie:

Ba – zużycie paliwa                       		[litry/rok]

Wsk – wskaźnik emisji                  		[g/litr paliwa]

Wskaźniki emisji zaczerpnięto z literatury: „Problemy obliczeniowe w ochronie atmosfery” 
S. Chróściel, M. Nowicki, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977.

Przyjęte wskaźniki przedstawione są w tabeli poniżej.

Tabela. Wskaźniki emisji dla różnych pojazdów mechanicznych.

| Rodzaj zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji [g/litr paliwa] |
| --- | --- |
|  | Silniki benzynowe | Silniki wysokoprężne (ON) |
| CO2 | 3 600 | 4 500 |
| CO | 1 000 | 30 |
| SO2 | 3,4 | 38 |
| NOx (w przeliczeniu na NO2) | 60 | 50 |
| Węglowodory alifatyczne | 80 | 4 |
| Pył PM10 | 0,12- 0,2 | 3,569 |

Obliczono następujące wielkości emisji gazów i pyłów z pojazdów:

| Pył PM10 | NOx | SO2 | CO | Węglowodory alifatyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| 0,00004 | 0,001 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00005 |

Wnioski:

Biorąc pod uwagę:

- śladowe wielkości emisji;

- bardzo krótki czas oddziaływania źródeł;

- bardzo małą wysokość emitorów ( rury wydechowe pojazdów na wysokości do 0,5 m  od poziomu terenu);

przewiduje się, iż transport  samochodowy będzie miał zasięg wyłącznie lokalny i nie będzie powodował znaczących uciążliwości dla środowiska i ludzi  w najbliższym otoczeniu.

Dodatkowo, by ograniczyć emisję, której źródłem będzie transport samochodowy, inwestor zapewni miejsce swobodnego wykonywania manewrów w postaci placu,  swobodnego wjazdu i wyjazdu z terenu przedsięwzięcia,  a postój pojazdów będzie odbywał się wyłącznie na zgaszonym silniku.

8. Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko.

Potencjalne skutki transgraniczne rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

- Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń mogących  przemieszczać się na dalekie odległości- regulowany jest postanowieniami Konwencji w sprawie „Transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości”

-   Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko na  jej    terenie i poza nim.

- Wpływ nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego- regulowany jest Konwencją o Ocenach Oddziaływania na Środowisko  w Kontekście Transgranicznym.

  - Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów, które wymieniono                             w załączniku nr 1 do konwencji, precyzującego rodzaje działalności mogące mieć oddziaływane transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie posiadać będzie charakter oddziaływania wyłącznie lokalny stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując, ze względu na charakter inwestycji,  rodzaj i wielkość emisji oraz odległość od granicy państwa, transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.             o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Najbliższe obszary chronionego krajobrazu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie, ani w bliskim sąsiedztwie  obszaru chronionego krajobrazu.

Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest obszar „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” zlokalizowany ok. 5,3  km od planowanego przedsięwzięcia

Najbliższe obszary Natura 2000:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie, ani w bliskim sąsiedztwie  obszarów Natura 2000.

Najbliżej położonymi obszarami natura 2000 jest obszar „Dolina leniwej Obry”  zlokalizowany ok. 5,5 km od planowanego przedsięwzięcia.

# Korytarze ekologiczne.

# Analiza map na  http://korytarze.pl, wykazała, ze teren planowanego przedsięwzięcia nie  leży na terenie korytarza ekologicznego.

# Najbliższy korytarz ekologiczny  to korytarz KPnC-19A Lasy zachodniej wielkopolski, który nie znajduje się w przewidywanym obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  i oddalony jest ok. 188 m od planowanego przedsięwzięcia.

# W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację, charakter i ograniczony obszar oddziaływania ( do granic omawianej działki)-  nie będzie znacząco oddziaływało na żadne z w/w form ochrony przyrody i nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania w zakresie zasobów przyrodniczych na ocenianym terenie oraz na obszary Natura 2000 i najbliższe korytarze ekologiczne.

10.  Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na terenie omawianej działki oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie ma przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych.

W związku z nie nastąpi  kumulacja oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

11.  Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Poważna awaria.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska pod pojęciem poważna awaria przemysłowa rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia   9 kwietnia 2002 r.             w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu   o zwiększonym ryzyku  albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jak również  brak substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w planowanym przedsięwzięciu nie stwierdzono ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a tym samym nie przewiduje się emisji związanych z jej wystąpieniem. Taki stan umożliwia inwestorowi  na odstąpienie  od szukania metod zabezpieczania środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Katastrofa budowlana.

Przepisy prawa budowlanego definiują pojęcie katastrofy budowlanej jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Podkreślić należy, że katastrofa budowlana musi mieć charakter gwałtowny, czyli nagły             i niespodziewany. Nie stanowi katastrofy więc rozłożone w czasie, stopniowe niszczenie obiektu budowlanego bądź jego części wskutek zaniedbania i nieprzeprowadzania remontów. Definicja pojęcia nie zawiera elementów odwołujących się do przyczyn katastrofy budowlanej, jak również do wywołanych przez nią skutków. Nie jest istotne czy katastrofa spowodowana została z przyczyn zewnętrznych, wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowego użytkowania obiektu.

W świetle przepisów ustawy Prawo Budowlane katastrofy budowlanej nie stanowi:

1)uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;

2)uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami – tj. urządzeń zapewniających możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne;

3)awaria instalacji.

Przyczyną katastrofy budowlanej są:

- błędy przy projektowaniu

  - błędnie przyjęty model pracy konstrukcji

  - niedostateczna nośność

  - niedostateczna rysoodporność

  - wadliwe zaprojektowanie połączenia

  - wadliwe zaprojektowana wentylacja oraz izolacja cieplno – wilgotnościowa powodująca korozję

  - nieprawidłowe wykonanie projektu adaptacji (bez ekspertyzy stanu technicznego)

  - niepełne uwzględnienie strat sprężenia

- błędy w czasie wykonawstwa

  - realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną

  - złą jakość materiałów, prefabrykatów

  - nieodpowiednie warunki transportu i składowania

  - niewłaściwa technologia wykonania

  - zła jakość wykonywania robót

- nieodpowiednie warunki eksploatacji

  - zbyt duże obciążenie

  - przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi

  - utrzymanie i remont danego obiektu

- Przypadki losowe

  - wybuchy

  - pożary

  - wstrząsy sejsmiczne

  - huragany

  - usuwiska

  - tąpnięcia

  - powodzie

WNIOSEK : W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zrealizowanie punktu zbierania  odpadów, który zostanie zaprojektowany i będzie wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawidłowego projektowania  i wykonawstwa - zgodnie  przepisami prawa budowlanego.

Roboty budowlane wykonane będą pod  nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonane będą  zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .” (Dz.U. nr 75 z dn. 15czerwca 2002r., poz. 690Z późn. zm. - WT).

Ponadto:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie zgodna z  dokumentacją techniczną;

- do wykonania placu składowo-manewrowego użyte będą dobrej jakości materiały budowlane;

- roboty budowlane będą kontrolowane pod względem jakości;

- punkt zbierania odpadów będzie eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem ;

W związku  powyższym nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy budowlanej.

Katastrofa naturalna

Przepisy  ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej definiują  pojęcie katastrofy  naturalnej jako zdarzenie związane z oddziaływaniem sił natury,                                 w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach  i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu

Wg literatury (Z.Kundzewicz, P.Matczak „Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi”- „Nauka 4/2010”) Polska nie jest krajem szczególnie narażonym na niszczące katastrofy naturalne. Najczęstszą przyczyną katastrof naturalnych są w Polsce zjawiska ekstremalne związane z pogodą (mrozy, fale upałów, susze, pożary lasu, wichury, sztormy, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady śniegu, osuwiska, lawiny śnieżne i błotne, mgła, szadź, gołoledź i uderzenia piorunów). Nasz kraj nie jest również  wolny od zagrożeń sejsmicznych, czego dowodem są nie tylko liczne mikrowstrząsy na terenach górniczych, ale też zaobserwowane 21 września 2004 silniejsze wstrząsy na północno-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, z epicentrum w regionie Kaliningradu.

Znane są również  strefy o zagrożone powodzią – nisko położone tereny nad rzekami bądź blisko wybrzeża morskiego.

Wg w/cyt. literatury prawdopodobieństwo wystąpienia wielu kategorii katastrof naturalnych istotnie zależy od położenia geograficznego.

Wg literatury (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  „Zagrożenia okresowe występujące w Polsce”, wrzesień 2010) województwo lubuskie jest jednym z województw , które nie są narażone na wystąpienie naturalnych zjawisk mogących  przybierać formę kataklizmu/ katastrofy.

W związku z powyższym i z uwagi na  położenie geograficzne planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej.

12. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.

Technologia zbierania odpadów nie zakłada emisji odpadów.

Realizacja przedsięwzięcia również nie spowoduje wytwarzania odpadów ponieważ kontener socjalno-biurowy zostanie przywieziony na teren przedsięwzięcia w gotowych elementach  i zostanie na nim zamontowany bez konieczności jego budowy od podstaw. Realizacja placu składowo – manewrowego również nie spowoduje wytworzenia odpadów ponieważ zakłada się wykorzystanie  tłucznia  budowlanego w całości.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia  powstawać będą wyłącznie odpady komunalne                                 20 03 01 -  niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne powstające                                   w prognozowanej ilości ok. 0,6 Mg /rok , które magazynowane będą w standardowym pojemniku na odpady komunalne, które wywożone będą przez odbiorcę odpadów                       ( średnio1 raz w tygodniu) na składowisko odpadów komunalnych.

13. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wymagała uprzedniego przeprowadzenia prac rozbiórkowych ponieważ będzie zrealizowana na wydzielonym, niezabudowanym obiektami budowlanymi terenie omawianej działki.

Natomiast likwidacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wymagała prac rozbiórkowych – likwidacji placu i rozmontowania oraz wywiezienia kontenera socjalno-biurowego .

Nie przewiduje się prac wyburzeniowych.

14. Załączniki.

  - Mapa poglądowa lokalizacji obszarów natura 2000

  - Mapa poglądowa  obszaru chronionego krajobrazu ;

  - Mapa poglądowa lokalizacji terenu przedsięwzięcia  względem granic  najbliższego korytarza ekologicznego,