Załącznik nr 1

do decyzji nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:  GP.6220.2.2017.JG z dnia 25.07.2019 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na budowie kurnika w obsadzie 56.000 sztuk wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, województwo lubuskie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie fermy drobiu (224 DJP, 56.000 stanowisk dla drobiu) na działce nr 10/1, obręb Sierczynek, gmina Trzciel.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 71) ferma będąca przedmiotem niniejszej oceny jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza). Ponadto zgodnie z pkt. 6 podpunkt 8a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) ferma do chowu drobiu o więcej niż 40.000 stanowisk dla drobiu zaliczona jest do instalacji mogących powodować znaczące zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość. Tym samym planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Powierzchnia działki nr 10/1 wynosi 2,91 ha. W rejestrze gruntów użytki oznaczone są symbolami: „RV” grunty orne – 0,36 ha, „RVI” grunty orne – 2,55ha.

Działka zlokalizowana jest w miejscowości Sierczynek, w odległości około 300 m na wschód od drogi wojewódzkiej nr 137, relacji Trzciel - Międzyrzecz. Dojazd do działki odbywa się z drogi gminnej położonej na działce nr 8.

Wieś Sierczynek jest jednostką osadniczą o rozproszonej zabudowie. Najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości około 140 m (wg raportu 230 m) od granicy działki nr 10/1, w kierunku północno-wschodnim.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Położony jest on poza granicami obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Grunty przeznaczone pod przedsięwzięcie są aktualnie użytkowane rolniczo.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną wybudowane następujące obiekty budowlane:

-  Budynek inwentarski z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy około 7.900m2.

*  Powierzchnia hodowlana budynku będzie wynosić około 7.300 m2.

*  W budynku wydzielone zostaną 3 pomieszczenia (hale nr 1, nr 2 i nr 3).

*  Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną i w wentylację mechaniczną.

*  Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez otwory o średnicy około 0,8 m w stropodachu budynku.

*  Natomiast wywiew powietrza zanieczyszczonego będzie odbywać poprzez wentylatory ścienne (średnica wylotu 0,8 m, wydajność 18.700 m3/h – 8 szt. i średnica wylotu 1,4 m, wydajność 42.125 m3/h – 19 szt., umieszczonych na wysokości odpowiednio 1, 6 m i 1, 9 m powyżej poziomu terenu) i dachowe (średnica wylotu 0,8 m, wydajność 18.700 m3/h – 8 szt.) o wysokości emitora 3,0 m.

*  Ogrzewanie budynku zapewniono poprzez nagrzewnice wodne, które będą zasilane z kotła gazowego o mocy do 400 kW.

*  W budynku przewidziano agregat prądotwórczy o mocy 100 kW

-   Budynek mieszkalny.

-   Budynek gospodarczy.

-   Drogi i place wewnętrzne utwardzone (nie podano rodzaju nawierzchni) o powierzchni

około 3.289 m2, niewyposażone w kanalizację deszczową.

-   Parking samochodów osobowych.

-   Tereny zielone

-   Zbiornik ppoż..

-   4 silosy paszowe o pojemności całkowitej 84 Mg, w tym: 1 silos o pojemności 12 Mg

oraz  3 silosy o pojemności 24 Mg każdy.

-   3 zbiorniki naziemne  na gaz płynny, w tym: 2 zbiorniki o pojemności do 6.400 dm3 każdy

oraz 1 zbiornik o pojemności 2.700 dm3.

-   Podziemny zbiornik na ścieki technologiczne o pojemności do 180 m3.

-   Dwa podziemne zbiorniki na ścieki bytowe, o pojemności 10 m3  każdy.

-   Płyta fundamentowa na konfiskator.

-   Płyta do załadunku pomiotu.

-   Waga samochodowa.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia będzie prowadzenie działalności polegającej na utrzymaniu stada kur nieśnych typu mięsnego i produkcji jaj zarodowych.

Obsada kurnika będzie wynosić 56.000 sztuk (224 DJP).

Roczna produkcja jaj wyniesie około 9.500.000 szt. Chów prowadzony będzie w systemie ściołowym, jednopoziomowym.

Materiał ściołowy będą stanowić trociny.

Kurnik zasiedlany będzie jednorazowo 18 - 20 tygodniowymi ptakami.

Jeden cykl produkcyjny trwać będzie rok, z czego produkcja jaj zarodowych trwać będzie 44 tygodnie.

Po tym czasie przeprowadzona zostanie wymiana stada.

Karmienie ptaków: podawanie paszy (paszociągami z silosów usytuowanych przy budynku inwentarskim) oraz pojenie odbywać się będzie w sposób w pełni zautomatyzowany.

Szacuje się, że roczne zużycia paszy wyniesie około 2.600 Mg.

Po zakończeniu cyklu nastąpi okres około 8 tygodniowego postoju technologicznego.

W tym czasie budynek przygotowywany będzie do kolejnego zasiedlenia.

Najpierw prowadzone będą prace oczyszczające: usunięcie obornika, mycie myjkami wysokociśnieniowymi ciepłą wodą bez użycia detergentów, dezynfekcja poprzez zamgławianie, dezynfekcja linii pojenia i linii paszowych.

Do dezynfekcji stosowane będą środki biodegradowalne.

Do obsługi planowanej fermy zatrudnionych zostanie 4 pracowników.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek