Załącznik nr 1

do decyzji nr 122020 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.2.2020.JG z dnia 20.07.2020 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej „Rybojady II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 4 MW, zlokalizowanej na działkach nr  179/1, 179/3, 179/5 obręb 0003 Rybojady w gminie Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Właścicielem działek nr 179/1, 179/3, 179/5 są osoby prywatne.

Inwestorem jest CONSULTING Spółka z o.o. spółka komandytowa, Osiedle Nowe 20, 34-424 Szaflary.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się montaż instalacji produkującej energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne.

Przedmiotowa instalacja składać się będzie:

*-   z zespołu fotoogniw o łącznej mocy elektrycznej do 4MW,

*-  moc pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego wynosić będzie do 320 W.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

*-  budowę zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, złożoną z sieci

kablowej niskiego napięcia, sieci kablowej napięcia stałego i sieci średniego napięcia przemiennego

15 kV,

*-  zastosowanie zespołu paneli ustawionych w rzędach oddzielonych od siebie pasami technicznymi

o szerokości do5 m każdy,

*-  zastosowanie paneli polikrystalicznych, które mają wysoką wydajność,

*-  posadowienie paneli wykonane w postaci rzędów paneli zamontowanych na lekkim stalowym stelażu,

*-  montaż konstrukcji składającej się z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię

na głębokość około 1,5 każdy,

*-  podłączenie do słupów szyn, w których montuje się panele fotowoltaiczne,

*- zastosowanie paneli ogniw fotowoltaicznych, które nie będą wyposażane w wentylatory służące do

chłodzenia konstrukcji ogniw,

*-  chłodzenie paneli fotowoltaicznych w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego,

*- montaż poszczególnych paneli na konstrukcjach montażowych oraz połączenia poszczególnych

paneli z inwerterami wykonane przez wyspecjalizowanych fachowców,

*- połączenia elektryczne wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

oraz uprawnienia elektryczne,

*-  na terenie obiektu zlokalizować nieutwardzone ścieżki przejazdowe o szerokości do 5 m.

Budowa paneli fotowoltaicznych nie powoduje pojawienia się w środowisku źródeł pola elektromagnetycznego.

Łącząc panele równolegle, uzyskiwane jest zwiększenie pola nasłonecznionej powierzchni, a co za tym idzie, wyższą wartość natężenia prądu. Od ilości paneli połączonych w sposób szeregowy, uzależniona jest wartość napięcia.

Dla uzyskania większych napięć lub prądów ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle tworząc moduł fotowoltaiczny.

Przy połączeniu szeregowym ogniw fotowoltaicznych prąd zwarcia obwodu jest nie większy niż prąd generowany przez ogniwo najsłabiej oświetlone.

Aby ograniczyć skutki nierównomiernego oświetlenia ogniw połączonych szeregowo w niektórych typach modułów stosowane są diody bocznikujące.

Diody te włączone są równolegle do ogniwa lub szeregu ogniw i przy normalnej pracy modułu są spolaryzowane w kierunku zaporowym.

Panel fotowoltaiczny składa się z wielu modułów, które zostały wzajemnie połączone dla uzyskania większych mocy.

Brak systemu chłodzenia to brak wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiększania sprawności poprzez

zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza.

Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, nie wymagających cięcia. Poszczególne elementy będą dostarczane do granicy działki samochodami ciężarowymi z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej.

W obrębie działki poszczególne komponenty będą rozwożone po nieutwardzonym terenie samochodami o masie poniżej 3,5 t.

Na terenie instalacji, podczas wykonywanych prac montażowych nie przewiduje się tankowania pojazdów oraz wykonywania napraw.

Inwertery - służą do przekształcania prądu stałego DC w prąd przemienny AC.

Gdy system jest wyposażony w przetwornicę może współpracować z nim praktycznie każde urządzenie codziennego użytku.

Przetwornica jest podłączona bezpośrednio do paneli, za pomocą możliwie najkrótszego i najgrubszego kabla.

Stacja transformatorowa - infrastrukturę towarzyszącą stanowić będzie kontenerowa stacja transformatorowa.

Stacja ta zostanie zamontowana w stanie kompletnym. Jej montaż nie wymaga wykonywania rozległych prac budowlanych.

Posadowienie odbywa się przy pomocy dźwigu na wyrównanym i utwardzonym podłożu.

Planowana jest jedna stacja transformatorowa kontenerowa z czterema transformatorami suchymi bezolejowymi.

Stacja będzie zbudowana z dwóch kontenerów po dwa transformatory w każdym, kontenery będą stykać się ze sobą ścianą dając jedną bryłę.

Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.

Służą do zasilania:

*  osiedli mieszkaniowych w miastach,

*  parków i terenów rekreacyjnych,

*  osiedli podmiejskich i wsi,

*  placów budów,

*  zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Stacje przewożone są na miejsce i instalowanie, jako kompletnie wyposażone.

Po usytuowaniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, NN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Zgodnie z normą na projektowanie i eksploatację stacji transformatorowych, każda stacja kontenerowa na transformatory powyżej 800kVA musi być wyposażona w misę olejową zabezpieczającą środowisko przed olejem.

Norma ta dotyczy również zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych –bezolejowych. Zastosowanie misy w takim przypadku jest zasadne z uwagi na to, ze nie wiadomo co będzie się działo na terenie inwestycji za 5 –10 lat, a w przypadku gdy konieczna jest wymiana transformatora z uwagi na jego uszkodzenie, stacja transformatorowa zawsze jest przygotowana na transformator olejowy.

Transformatory - transformatory suche żywiczne odznaczają się znacznie wyższą wytrzymałością na okresowe przeciążenia, zwarcia w sieci i przepięcia.

Pracują doskonale w wilgotnym środowisku i wykazują się bardzo niskim poziomem hałasu. Są w pełni bezobsługowe.

Transformator żywiczny charakteryzuje się dużą inercją termiczną i wytrzymałością na znaczne przeciążenie w krótkim czasie.

Transformator stanowi bardzo słabe źródło promieniowania elektromagnetycznego –urządzenia tego rodzaju są często stosowane jako transformatory końcowe, instalowane na słupach energetycznych w pobliżu zabudowy, zasilając osiedla i zespoły domków jednorodzinnych.

Pomiędzy panelami, a transformatorem będzie przebiegała linia kablowa o napięciu roboczym 400 V, a więc napięciu równym napięciu linii trójfazowych powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych (tzw. siła).

Natężenie pola elektrycznego w bezpośrednim sąsiedztwie linii tego rodzaju kształtuje się poniżej

0,1 kV/m, co w powiązaniu z ekranującym działaniem kontenera budynku stacji powoduje, iż oddziaływanie linii jest pomijalne.

Prawidłowo zbudowana i eksploatowana stacja elektroenergetyczna z transformatorami nie ma ujemnego wpływu na zdrowie ludzi.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO -World Health Organization), będąca światowym autorytetem w dziedzinie badań wpływu pola elektrycznego na organizm ludzki, określa jako bezpieczne następujące wartości natężenia pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz:

*-   5kV/m -dla ogółu ludności przy nieograniczonym czasie narażenia;

*-  od 5 do 10kV/m -przy czasie narażenia ograniczonym do kilku godzin dziennie.

Podane granice dotyczą zewnętrznej przestrzeni, gdyż wewnątrz budynków natężenie pola

elektrycznego jest pomijalnie małe.

Ogrodzenie

Planuje się wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji o wysokości 3m (bez podmurówki).

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym optymalną efektywność energetyczną, panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane pod kątem ok. 35° oraz 1-2 razy do roku będą czyszczone.

Ustawienie paneli pod odpowiednim kątem pozwoli na usuwanie drobnych zabrudzeń i lekkiego kurzu z ich powierzchni wraz z deszczem.

Wyjątek stanowi długi okres bez opadów, w trakcie którego warstwa kurzu może być źródłem znacznego ograniczenia przezierności szyby, a co za tym idzie istotnie wpływać na spadek produkcji energii.

Do mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych wykorzystywana będzie zdemineralizowana woda, która pozbawiona jest jonów różnych minerałów co zapewnia czyszczenie bez pozostawiania smug.

Przy użyciu zdemineralizowanej wody nie stosuje się żadnych środków chemicznych.

Woda służąca do czyszczenia będzie dowożona specjalnymi beczkowozami.

Powstające ścieki nie zawierają żadnych środków chemicznych i mogą być potraktowane jako wody opadowe.

Nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla środowiska gruntowo –wodnego zużyta woda może swobodnie wsiąkać w grunt.

Realizacja montażu ogniw nie będzie wiązała się z usuwaniem humusu i ingerowaniem w grunt. Podczas prac montażowych nie przewiduje się wystąpienia kolizji z rowami odwadniającymi.

Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości:

Instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na obszarze o łącznej powierzchni około 5,74 ha. Lokalizację inwestycji planuje się na działkach o nr: 179/1, 179/3, 179/5 obręb 0003 Rybojady, położonych w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Całkowita powierzchnia działek wynosi 5,74 ha.

Zgodnie z ewidencją gruntów są to użytki rolne (łąki trwałe) IV i V klasy ora grunty pod rowami oznaczone jako       W-ŁV i tak

* -  działka nr 179/1 o powierzchni łącznej 0,57 ha stanowi:

łąki trwałe - ŁV o powierzchni – 0,55 ha

grunty pod rowami – W-ŁV o powierzchni – 0,02 ha

* -  działka nr 179/3 o powierzchni łącznej 3,35 ha stanowi:

łąki trwałe  - ŁIV o powierzchni - 0,51 ha

łąki trwałe - ŁV o powierzchni – 2,80 ha

grunty pod rowami – W-ŁV o powierzchni - 0,04 ha

* -  działka nr 179/5 o powierzchni łącznej 1,82 ha stanowi:

łąki trwałe  - ŁIV o powierzchni - 0,73 ha

łąki trwałe -  ŁV o powierzchni – 1,04 ha

grunty pod rowami – W-ŁV o powierzchni - 0,05 ha.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenach typowo rolniczych. Dominuje tu niska zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa zagrodowa i gospodarska.

Dookoła miejscowości zlokalizowane są pola uprawne, łąki i pastwiska.

Dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie po istniejących drogach gminnych, ponadto na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej planuje się wykonanie nieutwardzonych ścieżek technologicznych o szerokości do 5 m.

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 185m od planowanego przedsięwzięcia na południe. Dla obszaru opracowania nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja montażu ogniw nie będzie wiązała się z usuwaniem humusu i ingerowaniem w grunt.

Podczas prac montażowych nie przewiduje się wystąpienia kolizji z rowami odwadniającymi.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia dotychczasowy charakter terenu nie ulegnie zmianie.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna oraz towarzysząca infrastruktura drogowa i elektroenergetyczna nie będą znacząco ingerować w dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, pozostawiając go w użytkowaniu rolniczym.

Na etapie budowy powstanie ok. 0,1 m3 ścieków bytowych na okres budowy, na jedną osobę.

Organizacja placu budowy będzie uwzględniać ustawienie przenośnych kabin sanitarnych np. typu TOI TOI lub wyposażenie w kabiny sanitarne kontenerów socjalnych. Ścieki socjalne zbierane będą w szczelnych zbiornikach i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe.

W fazie realizacji potencjalnymi źródłami mogącymi spowodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych mogą być:

*  spływy wód deszczowych i roztopowych z terenu budowy oraz wypłukiwanie zanieczyszczeń z materiałów wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia,

*  niewłaściwe magazynowanie materiałów budowlanych zwłaszcza  stosowanych przy pracach wykończeniowych,

*  nieodpowiednia lokalizacja i zabezpieczenie zaplecza budowy,

*  niezabezpieczenie toalet dla pracowników budowy,

*  niesprawny sprzęt budowlany.

W celu ograniczenia i minimalizacji wystąpienia zagrożenia wpływu ścieków na wody powierzchniowe i podziemne na etapie prowadzenia prac budowlanych, zaleca się:

^  prowadzenie robót budowlanych w sposób zaplanowany i nadzorowany, zgodnie z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie

^  magazynowanie i przechowywanie materiałów budowlanych w sposób zgodny z wytycznymi branżowymi i dobrą praktyką w tym zakresie, przede wszystkim zabezpieczenie terenów magazynowania przed przedostawaniem się do gruntu substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska

^  zabezpieczenie punktów sanitarnych dla pracowników budowy (np. kontenerowe węzły sanitarne lub sanitariaty typu TOI-TOI ze szczelnymi zbiornikami wybieralnymi)

^  prowadzenie prac z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzenie regularnych przeglądów technicznych stosowanego sprzętu, prowadzenie nadzoru nad sprawnością techniczną stosowanego sprzętu.

Stosowane szczelne misy olejowe instalowane pod transformatorem będą w stanie zmagazynować całość wyciekającego oleju w przypadku awarii lub nieszczelności, a także wody w przypadku akcji gaśniczej.

Umieszczenie transformatora w stacji kontenerowej o szczelnej podłodze stanowi dodatkowe zabezpieczenie przez ewentualnym skażeniem gruntu i wód. Utylizacja zebranego oleju zostanie powierzona podmiotom posiadającym doświadczenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu operacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, zaniku napięcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny i uniemożliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Inwertery wyposażone są w system przesyłu informacji, pozwalający na bieżące monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek