Załącznik nr 1

do decyzji nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.19.2020.JG z dnia 26.02.2021 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest DOMREL SOLAR Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin.

Pełnomocnik Pan Dariusz Frej.

Właścicielem działek nr 317/1 jest osoba prywatna.

Według ewidencji gruntów działka nr 317/1 o pow. 6,77 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjne RIVb o powierzchni 3,09 ha, RV o powierzchni 2,64 ha, RVI o powierzchni 1,01 ha oraz grunty pod rowami oznaczone symbolem W-RV       o powierzchni 0,03 ha.

Dla terenu inwestycji nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar na którym planowana jest inwestycja w całości jest użytkowany rolniczo - obsiany żytem.

Planowana elektrownia słoneczna zlokalizowana będzie na gruntach ornych klas RIVb, RV i RVI.

Obszar przeznaczony pod budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych będzie zajmować powierzchnię do 4,0 ha.

Działka inwestycyjna sąsiaduje z obszarami użytkowanymi rolniczo.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na północny wschód w odległości ok. 250 m od terenu przedsięwzięcia.

W odległości ok 350m na południe od planowanej inwestycji znajduje się duży kompleks leśny z dominującym  udziałem sosny w wieku ponad 60 lat

Warunki terenowe, użytkowanie gruntu jak i rozpoznanie szaty roślinnej wskazują jednoznacznie, że teren samej działki 317/1 nie stanowi siedlisk grzybów i roślin chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  wymienionych w: Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.  w sprawie ochrony gatunkowej roślin  /Dz. U. nr 2014, poz. 1409/ oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną /Dz. U. nr 2014, poz. 1408/.

W celu ochrony krajobrazu oraz dążąc do złagodzenia kontrastów krajobrazowych przyjęto rozwiązania, w których

zastosowano lekką konstrukcję, ogrodzenie, obudowę stacji kontenerowej w kolorze szarym, grafitowym lub zielonym nie kontrastującym z otoczeniem oraz zastosowanie ogrodzenia ażurowego nie wpływającego istotnie na krajobraz.

Przyjęto założenie, że:

- planowana elektrownia jest zaliczona do obiektów niskich, których konstrukcja będzie nie wyższa niż 4 m,

- obiekt jest nieruchomy,

- konstrukcja ma barwę szarą nie kontrastującą z otoczeniem,

- ogrodzenie ażurowe w kolorze szarym, grafitowym lub zielonym nie kontrastującym z otoczeniem,

- stacja kontenerowa o niewielkich rozmiarach i wysokości do 3 m n.p.t. w barwie szarej, grafitowej lub zielonej nie

kontrastującej z otoczeniem,

- ukształtowanie terenu w kierunku południowym.

- w kontenerowej stacji transformatorowo-rozdzielczej transformator o poziomie mocy akustycznej ok. 80 dB,

- ze względu na wyciszenie obudowy stacji trafo ściankami wystąpi brak emisji hałasu do środowiska

- na terenie inwestycji nie będą występowały składowiska odpadów w rozumieniu obowiązujących przepisów,

- magazynowanie odpadów na placu budowy tylko przez okres prac budowlano-montażowych, następnie transport

do miejsc docelowego składowania odpadów,

- wytwarzane odpady będą ewidencjonowane, segregowane i przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania,

- w fazie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów,

- w fazie likwidacji odpady zostaną przekazane odpowiednim podmiotom w celu odzysku i recyklingu,

- odpady takie jak gruz i gleba mogą być wykorzystane do uzupełnienia ewentualnych ubytków mas ziemnych

- w trakcie eksploatacji elektrowni nastąpi koszenie roślinności jako jedna z form utrzymania terenu w należytym

stanie,

- koszenie roślinności odbywać się będzie poza okresem lęgowym ptaków i migracji płazów tj. miedzy 15 sierpnia,

a 15 września,

- koszenie roślinności jako wystarczające odbywać się będzie raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę,

- materiał organiczny po skoszeniu będzie zebrany i wywieziony poza teren elektrowni do miejsca docelowego

składowania odpadów zielonych,

- eksploatacja elektrowni potrawa około 30 lat,

Panele fotowoltaiczne, elementy konstrukcyjne oraz urządzenia energetyczne wykorzystywane podczas realizacji inwestycji zostaną dostarczone na miejsce budowy transportem samochodowym.

Prace budowlane ograniczą się do wykonania elementów konstrukcji i stelaża, montażu paneli oraz wykonania okablowania instalacji i podłączenia jej do systemu elektroenergetycznego.

Prace ziemne dotyczyć będą ułożenia w gruncie linii kablowych oraz budowy ewentualnych dróg wewnętrznych.

Humus uzyskany z prac ziemnych zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu.

Grunt z fundamentu będzie wywieziony z terenu budowy we wskazane miejsce składowania po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą montowane na stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu.

Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Po wybudowaniu elektrowni wokół terenu planuje się wykonanie grodzenia z siatki o oczkach umożliwiających swobodną migrację drobnych zwierząt i o wysokości do 2,5 m. Siatka będzie mocowana do słupków bez konieczności wykonywania podmurówki.

Teren zostanie objęty monitoringiem wizyjnym i systemem alarmowym.

Na potrzeby eksploatacji i dozoru przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu elektrowni. Oświetlenie będzie sterowane czujnikami ruchu tj. uruchomienie źródła światła nastąpi z pojawieniem się ludzi na terenie elektrowni lub w jej bezpośrednim otoczeniu.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo. Na etapie eksploatacji możliwe jest sporadyczne mycie paneli z zastosowaniem wody bez użycia środków chemicznych. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace.

Panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane do realizacji zamierzenie – zespół elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 317/1 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie – zlokalizowane zostanie poza:

*-  obszarami wodno-błotnymi, obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

*-  miejscami występowania siedlisk łęgowych,

*-  ujściami rzek,

*-  obszarami wybrzeży i środowiska morskiego,

*-  obszarami górskie i leśnymi,

*-  obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód

śródlądowych,

*- obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo

ich przekroczenia,

*-  obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

*-  obszarami przylegające do jezior,

*-  obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Rodzaj i parametry inwestycji:

-  zabudowa elektrowni wykonana na lekkiej konstrukcji montażowej, składającej się z pionowych słupów stalowych

lub aluminiowych, wbijanych lub wkręcanych w ziemię na głębokość do 3,0 m każdy,

-  do zakotwionych słupów przykręcone zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których zamontowane

zostaną moduły fotowoltaiczne,

-  wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4,0 m nad poziom terenu,

-  kontenerowa, stacja transformatorowa SN/nN– w ilości do 2 obiektów,

-  powierzchnia pojedynczej stacji trafo – do 30 m2,

-  drogi wewnętrzne,

-  łączna moc instalacji — do 2 MW,

-  ilość modułów  - maksymalnie 4000 na 1MW,

-  moc pojedynczego modułu – do 600 W,

-  pojedynczy moduł standardowo w kształcie prostokąta o powierzchni nie większej niż 2,5 m2, jeden moduł

zbudowany jest z kilkunastu lub kilkudziesięciu ogniw,

-  powierzchnia na której zostanie zlokalizowana instalacja – do 4,0 ha,

-  odległość konstrukcji od poziomu terenu – 0,8m,

-  połączenie modułów wewnętrznym okablowaniem tworzącym sekcje, które zostaną połączone z falownikami

napięcia(inwertery DC/AC),

-  inwertery połączone ze stacją transformatorową nn/SN – za pomocą linii kablowych nn,

-  zastosowany transformator – typu suchego,

-  w przypadku transformatora olejowego – komory transformatora wyposażyć w szczelne misy olejowe o

pojemności  pozwalającej przejąć 100 % oleju zawartego w transformatorze.

Realizacja i eksploatacja zamierzenia nie jest związana z pracami rozbiórkowymi – teren działki objętej wnioskiem jest użytkowany w całości rolniczo, nie jest zabudowany.

Teren objęty wnioskiem nie będzie skanalizowany – wody opadowe i roztopowe z paneli fotowoltaicznych oraz dróg wewnętrznych będą rozprowadzane grawitacyjnie po gruncie działki.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością wycinki drzew i krzewów, które to nie występują na obszarze objętym wnioskiem.

Realizacja inwestycji wiąże się z nieinwazyjnym montażem instalacji fotowoltaicznej.

Prace ziemne będą związane z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej oraz ogrodzenia.

Zastosowane zostaną ażurowe siatki bez fundamentów o dużych oczkach, umożliwiające migrację płazów oraz małych ssaków.

Grunt pod panelami fotowoltaicznymi pozostanie powierzchnią biologicznie czynną.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych przewiduje się zastosowanie przenośnych toalet, które wyposażone będą w umywalki ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę.

Woda do celów bytowych dostarczana będzie z zewnątrz przez beczkowozy.

Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty celem wywozu i utylizacji.

Elektrownia jest urządzeniem bezobsługowym i  na etapie eksploatacji nie wymaga budowy dodatkowych urządzeń sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych czy zaplecza socjalnego dla pracowników.

Do rozwiązań chroniących środowisko należy zaliczyć:

-  brak wytwarzania i magazynowania odpadów,

-  brak wytwarzania i magazynowania ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych,

-  brak znaczącej emisji hałasu oraz gazów lub pyłów do powietrza.

Podstawowym rozwiązaniem ograniczającym jest istotne oddalenie obszaru inwestycji od najbliższych siedzib ludzkich.

Funkcjonowanie instalacji nie jest związane z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów, paliw i energii. Co najwyżej, planowana do eksploatacji instalacja będzie wymagała okresowych przeglądów, podczas których wymieni się zużyte lub niesprawne elementy. Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo, że panele fotowoltaiczne będą musiały sporadycznie być czyszczone z zastosowaniem wody zdemineralizowanej. Czyszczenie paneli nie będzie powodowało wytwarzania ścieków, woda z czyszczenia powinna być traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty).

Oddziaływanie zamierzenia na środowisko zamyka się w granicach terenu objętego inwestycją, tj. w granicach działki o nr ewid. 317/1, obręb Jasieniec, gmina Trzciel.

Na etapie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna jest inwestycją ekologiczną. Jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, hałasu ani wibracji.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek