Trzciel, dnia: 10.07.2020 r.

GP.6220.5.2020.JG

DECYZJA  Nr  11 / 2020

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2020r złożonego dnia 29.04.2020r. przez Pana Piotra Klepczyńskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec”, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki,                         woj. lubuskie.

realizowanego przez:

Zarząd Dróg Powiatowych , Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na  „przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec”, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych, Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz.

Pełnomocnik – Piotr Klepczyński, ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Jenin

Właścicielem działek objętych inwestycją jest Powiat Międzyrzecki, terenem zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz.

Według ewidencji gruntów działka nr 107/1 o powierzchni 4,47 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr, działka nr 275 o powierzchni 2,18 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr, a działka nr 1/1 o powierzchni 0.8995 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr.

Część działki nr 107/1 znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu pod budowę farm elektrowni wiatrowych – Uchwała nr XXX/243/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009 r., natomiast odcinek tejże drogi objęty przebudową znajduje się poza planem. Działki nr 1/1 i 275 nie są objęte mpzp.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- W celu zabezpieczenia wód podziemnych oraz wód powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.

- Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.

- Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

- W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.

- Wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany.

- Zlokalizować bazę materiałowo-sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami podmokłymi oraz w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od działki, na której znajduje się ujęcie wody tj. dz. o nr 227/1 obr., Łagowiec, przylegającej bezpośrednio do działki inwestycyjnej o nr 107/1.

- Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodą wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

- Zachować środki ostrożności podczas prac izolacyjno-antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń gruntu.

- W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi. Po zakończeniu prac ziemnych grunt należy zagęścić do warunków pierwotnych, aby nie dopuścić do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów.

- Wyposażyć teren budowy w urządzenia sanitarne ze szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia ścieków bytowych (toalety przenośne), które będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty lub jeśli zajdzie taka możliwość w zespół pomieszczeń bytowych z instalacją sanitarną podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej.

- Wody opadowe lub roztopowe z przebudowanej drogi odprowadzać powierzchniowo na tereny przyległe, bez powodowania szkody na działkach sąsiadujących.

- Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w specjalnie wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, na utwardzonej nawierzchni, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo wodnego substancji szkodliwych np. w oznaczonych pojemnikach/kontenerach. Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

- Należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie, materiały posiadające atesty ITB,

3.2. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków

pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu;

3.3. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania

ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych;

3.4. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się powinna w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach utwardzonych, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany;

3.5. Gromadzić ścieki sanitarno-bytowe w szczelnych sanitariatach i regularnie je przekazywać wyspecjalizowanej firmie

posiadającej stosowne pozwolenia;

3.6. Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów;

3.7. W przypadku dokonywania - odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń  wodnych, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). należy uzyskać zgodę wodnoprawną;

3.8. Selektywnie gromadzić powstające odpady w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie

zaplecza budowy i systematycznie przekazywać je firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.9. W zakresie zdrowia ludzi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.

3.10. Prowadzić prace budowlane w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości

akustycznej;

3.11. Eliminować jednoczesną pracę maszyn, wyłączać silniki pojazdów podczas postoju.

3.12. W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 28.04.2020 r złożonym dnia 29.04.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych, Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz przez pełnomocnika – Piotra Klepczyńskiego, ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Jenin, zwrócił się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec”, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. mapę w skali 1:500 z naniesioną granicą obszaru inwestycji, granicą oddziaływania inwestycji,

4. wypis z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych dla działek inwestycyjnych

4. Pełnomocnictwo

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.5.2020.JG          z dnia 14.05.2020 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. z siedzibą ul. Walczaka 25a; 66-400 Gorzów Wlkp. pismem znak: PO.ZZŚ.1.435.117m..2020.KW z dnia 21.05.2020r. (d.w. 25.05.2020 r.) poinformował Burmistrza Trzciela o przesłaniu dokumentów, według właściwości, do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze jako organu właściwego do załatwienia sprawy i wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji jaką jest „przebudowa drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec”.

Po uzyskaniu opinii pismem znak: GP.6220.5.2020.JG, z dnia 09.06.2020 r. oraz obwieszczeniem, zamieszczonym na tablicach ogłoszeń w Trzcielu, Łagowcu i Brójcach oraz w BIP, powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym zgodnie z art. 10 ustawy k.p.a.

Zgodnie z założeniami inwestora planowane przedsięwzięcie obejmować będzie przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1355F na odcinku Łagowiec –Brójce.

Skala przedsięwzięcia:

Łączna długość przebudowy drogi będzie wynosiła do 1,6 km. Przebudowa drogi będzie obejmowała:

- przebudowę nawierzchni drogi

- budowę/ przebudowę zjazdów,

- budowę/ przebudowę chodników,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

- odtworzenie istniejących rowów.

Inwestycja będzie zlokalizowana w powiecie międzyrzeckim, gminie Trzciel na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1355F z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych:

- obręb Brójce - dz. ewid. nr 1/1,

- obręb Łagowiec - dz. ewid. nr 275, 107/1

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działce będącej własnością Powiatu Międzyrzeckiego w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Według ewidencji gruntów działka nr 107/1 o powierzchni 4,47 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr, działka nr 275 o powierzchni 2,18 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr, a działka nr 1/1 o powierzchni 0.8995 ha stanowi drogę oznaczoną symbolem dr.

Część działki nr 107/1 znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu pod budowę farm elektrowni wiatrowych – Uchwała nr XXX/243/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 sierpnia 2009 r., natomiast odcinek tejże drogi objęty przebudową znajduje się poza planem. Działki nr 1/1 i 275 nie są objęte mpzp.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: WZŚ.4220.288.2020.PT

z dnia 01 czerwca 2020 r. (d.w. do UM 03.06.2020 r.), działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm., zwanej dalej ustawą o OOŚ), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 14 maja 2020 r., znak: GP.6220.5.2020.JG (data otrzymania wniosku: 20 maja 2020 r.), oraz zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F odcinek Brójce — Łagowiec, której inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Piotra Klepczyńskiego, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedstawiając swoje stanowisko RDOŚ zauważył co następuje:

Z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F odcinek Brójce — Łagowiec. Łączna długość przebudowy drogi będzie wynosiła do 1,6 km.

W ramach inwestycji przewiduje się:

--  rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

--  wykonanie korytowania,

--  wykonanie wzmocnienia podłoża,

--  wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

--  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

--  wykonanie nawierzchni bitumicznej,

--  wykonanie poboczy z kruszywa,

--  przebudowę zjazdów,

--  wykonanie chodników w obszarze zabudowanym.

Parametry techniczne:

szerokość — 6,0 m,

spadek poprzeczny 2%,

szerokość poboczy — 1,0 m,

rodzaj nawierzchni — asfaltowa.

Parametry techniczne zjazdów:

szerokość — 3,5 — 5,0 m,

szerokość poboczy — 0,75 m,

rodzaj nawierzchni — asfaltowa/kostka betonowa.

Parametry techniczne chodników:

szerokość— 1,5 — 2,0 m,

spadek — 2%,

nawierzchnia — kostka betonowa.

Inwestycja będzie zlokalizowana w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1355F z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o OOŚ, jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o OOŚ.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art 64 ust. 1 ustawy o OOŚ.

Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację oraz lokalizację, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, a jednym z organów właściwym do wydania opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o OOŚ, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych i w ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest także zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliżej położony obszar chroniony to obszar chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Leniwej Obry PLH080001. Odległość tych form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia wynosi odpowiednio ok. 0,44 km i ok. 1,07 km.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem projektowanych korytarzy ekologicznych (o przebiegu podanym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl).

Analizowany teren położony jest w dorzeczu Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, teren przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) GW600069, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie RW60001715687 — jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone.

Przebieg drogi: od km 0+000 do km 1+400 — tereny rolnicze niezabudowane, od km 1 +400 do km 1+600 — tereny rolnicze zabudowane (wieś Łagowiec). Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne odbierające wodę z nawierzchni drogi. Na odcinku drogi występują zjazdy gruntowe na tereny rolnicze z przepustami w ciągu rowów drogowych. Droga nie spełnia wymagań technicznych w zakresie szerokości oraz nośności nawierzchni i wymaga przebudowy.

Niweleta drogi zostanie poprowadzona po terenie bez wysokich nasypów i wykopów co zapewni wpisanie się jej w otaczający teren i zapewni odpowiednią widoczność. Rowy przydrożne zostaną odtworzone, wyprofilowane i zahumusowane. Przepusty pod zjazdami na pola zostaną przebudowane. Drzewa kolidujące z projektowaną drogą w szacowanej ilości 20 — 40 sztuk przeznaczone będą do wycinki.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie odbywać się głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadzać się ono będzie do uciążliwości związanych ze wzrostem ruchu samochodów ciężarowych dostarczających komponenty budowlane i wywożących odpady oraz z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Wyżej wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący, lokalny, odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych.

Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia będzie powodować powstawanie wód opadowych i roztopowych, emisję gazów i pyłów do powietrza oraz emisję hałasu. Wykazano, że po zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji lub energii w środowisku oraz pogorszyć stanu środowiska naturalnego.

Wody opadowe z jezdni, poboczy, chodników oraz zjazdów będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych.

Wykonanie równej nawierzchni jezdni zmniejszy hałas pochodzący od silników. Upłynnienie ruchu wpłynie również na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez pojazdy w zakresie obniżenia ilości spalin i drgań.

Planowane przedsięwzięcie pozostanie bez istotnego wpływu na regionalne uwarunkowania klimatyczne. Upłynnienie ruchu na analizowanym terenie może przyczynić się do lokalnej redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter jest odporne na efekty zmian klimatycznych.

W sąsiedztwie przedsięwzięcia nie są zlokalizowane inne inwestycje, których funkcjonowanie mogłoby prowadzić do skumulowania się oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.). Na obecnym etapie nie stwierdzono również konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w trybie art. 135 ww. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac budowlanych, ocenia się jako bardzo niskie. Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko, a bezpośrednie wykorzystanie zasobów naturalnych nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz po analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie oraz uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 04.06.2020r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła Opinia Sanitarna znak: NS.NZ.4201.37.2020 z dnia 01 .06.2020r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu z siedzibą Osiedle Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 14 maja 2020 roku (data wpływu: 21.05.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.5.2020.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Piotra Klepczyńskiego działającego z upoważnienia Powiatu Międzyrzeckiego Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec, gmina Trzciel; inwestor: Powiat Międzyrzecki Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz — postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu PPIS w Międzyrzeczu podał co następuje:

Dnia 21 maja 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 14 maja 2020 roku, znak sprawy: GP.6220.5.2020.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec, gmina Trzciel; inwestor: Powiat Międzyrzecki Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej, wypis i wyrys z m.p.z.p. oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez mgr inż. Piotra Klepczyńskiego, data sporządzenia karty: kwiecień 2020 rok.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej I km inne niż wymienione w § 2 ust. I pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce-Łagowiec, gmina Trzciel, na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1355F z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ewid. nr 1/1 obręb Brójce i działkach ewid. nr 275, 107/1 obręb Łagowiec, w obrębie pasa drogowego o szerokości od 10 m do 16 m. Droga na tym odcinku przebiega od km 0+000 do km 1+400 przez tereny rolnicze niezabudowane oraz od km 1+400 do km 1+600 przez tereny rolnicze zabudowane (wieś Łagowiec). Teren ten częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanej inwestycji położony jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych GZWP oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: przebudowę nawierzchni drogi, szerokość jezdni 6,0 m, rodzaj nawierzchni: asfaltowa, szerokość poboczy 1,0 m, nawierzchnia poboczy: kruszywo naturalne; budowę/przebudowę zjazdów, szerokość 3,5-5,0 m, nawierzchnia: asfaltowa/kostka betonowa; budowę/przebudowę chodników: szerokość 1,5-2,0 m, nawierzchnia: kostka betonowa; wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego; odtworzenie istniejących rowów; wody opadowe i roztopowe z drogi będą odprowadzane tak jak w stanie obecnym: częściowo do gruntu w obrębie pasa drogowego oraz częściowo do wód powierzchniowych rzeki Obry poprzez rowy. Łączna długość przebudowanej drogi powiatowej będzie wynosić do 1,6 km.

Przewidywane oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą polegać na: emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (gazy i pyły z silników pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych), powstawaniu ścieków opadowych i roztopowych (będą one odprowadzane do gruntu i do wód powierzchniowych), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych).

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczać się do pasa drogowego, na których inwestycja jest planowana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należało stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze opinią znak WR.ZZŚ.7.435.188.2020.MLW, RKW-2020- 1292 z dnia 03 czerwca 2020 r. (d.w. 08.06.2020 r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 r., poz.283 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), odpowiadając na pismo Burmistrza Trzciela z dnia 14 maja 2020 r., znak: GP.6220.5.2020.JG (data wpływu do tut. organu: 25 maja 2020 r.) oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, reprezentowany przez pełnomocnika - Pana Piotra Klepczyńskiego z Jenina, wyraził pinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1355F odcinek Brójce- Łagowiec", gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1.  W celu zabezpieczenia wód podziemnych oraz wód powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.

2.  Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.

3.  Do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

4.  W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.

5.  Wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo- wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, np. poprzez zastosowanie geomembrany.

6.  Zlokalizować bazę materiałowo - sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami podmokłymi oraz w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od działki na której znajduje się ujęcie wody tj. dz. o nr 227/1 obr., Łagowiec, przylegającej bezpośrednio do działki inwestycyjnej o nr 107/1.

7.  Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodą wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.

8.  Zachować środki ostrożności podczas prac izolacyjno-antykorozyjnych prowadzonych z wykorzystaniem substancji chemicznych tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń gruntu.

9.  W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi. Po zakończeniu prac ziemnych grunt należy zagęścić do warunków pierwotnych, aby nie dopuścić do tworzenia się stref uprzywilejowanego przepływu wody po zasypaniu wykopów.

10.  W przypadku dokonywania - odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji urządzeń wodnych, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). należy uzyskać zgodę wodnoprawną.

11. Wyposażyć teren budowy w urządzenia sanitarne ze szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia ścieków bytowych (toalety przenośne), które będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty lub jeśli zajdzie taka możliwość w zespół pomieszczeń bytowych z instalacją sanitarną podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej.

12. Wody opadowe lub roztopowe z przebudowanej drogi odprowadzać powierzchniowo na tereny przyległe, bez powodowania szkody na działkach sąsiadujących.

13. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w specjalnie wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, na utwardzonej nawierzchni, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo wodnego substancji szkodliwych np. w oznaczonych pojemnikach/kontenerach. Odpady przekazywać podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

14. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami. Stosować środki o składzie chemicznym możliwie najmniej uciążliwym dla środowiska.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze przedstawił co następuje:

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Trzciela pismem z dnia 14 maja 2020 r., znak: GP.6220.5.2020.JG wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Zawiadomieniem z dnia 21 maja 2020 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.117m.2020.KW (data wpływu: 25 maja 2020 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim przekazał sprawę wg. właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1355F Brójce- Łagowiec i realizowane będzie na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1355F z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec, na działce o nr ewid.: 1/1 w obrębie Brójce oraz na działkach o nr ewid.: 275 i 107/1 w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Łączna długość odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy wyniesie do 1,6 km. Istniejąca droga powiatowa nr 1355F na przedmiotowym odcinku ma szerokość od 3,0-3,5m i nawierzchnię asfaltową. Odwodnienie z drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do obustronnych rowów drogowych, które prowadzą do przepustu w ciągu cieku. W ramach inwestycji droga powiatowa zostanie poszerzona do 6,0 m, rowy przydrożne zostaną odtworzone, wyprofilowane i zahumusowane oraz zaplanowano przebudowę przepustów pod zjazdami na pola. Przebudowa drogi podyktowana jest jej złym stanem nawierzchni oraz koniecznością dostosowania do aktualnych wymagań dla dróg publicznych.

Na przedmiotowym odcinku występują: kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, sieć wodociągowa, napowietrzna sieć teletechniczna i kablowa oraz kablowa sieć teletechniczna. Zakres prac obejmie: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania, wykonanie wzmocnienia podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa, przebudowę zjazdów, wykonanie chodników w obszarze zabudowanym oraz odtworzenie istniejących rowów.

Podczas realizacji przedsięwzięcia woda do celów budowlanych będzie dostarczona beczkowozami lub pobierana z sieci. W KIP zakłada się, że zaplecze budowy powinno być wyposażone w zespół pomieszczeń socjalno-bytowych z instalacją sanitarną podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej lub wyposażone w szczelne zbiorniki sanitarne, które będą regularnie opróżniane przez służby komunalne. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane bezpośrednio przy terenie robót budowlanych. Zakłada się ustawienie 1-2 baraków (kontenerowych). Sprzęt budowlany typu ciężkiego będzie stacjonował w rejonie budowy. Wody opadowe lub roztopowe z jezdni, poboczy, chodników oraz zjazdów będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych. Odpady powstałe na etapie budowy będą selekcjonowane w pojemnikach kontenerowych i odbierane sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnych umów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie PLRW60001715687. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) Gniła Obra do wypływu z jeziorem Wojnowskiego Zachodniego z jeziorem Wojnowskim Wschodnim i jeziorem Różańskim o kodzie PLRW60001715687 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 0 kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.

Teren inwestycji znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 144 Dolina Kopalna- Wielkopolska. Najbliższe ujęcie wód podziemnych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajduje się na działce o nr ewid. 227/1 obr., Łagowiec, która znajduje się bezpośrednio przy działce inwestycyjnej o nr 107/1. Ujęcie składa się z dwóch studni i nie posiada ustanowionej strefy ochrony ujęcia wód podziemnych. Przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska gruntowo- wodnego nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na przedmiotowe ujęcie wody. Inwestycja nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Wobec powyższego uzasadnienia Dyrektor PGWWP – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze orzekł jak w sentencji. Jednocześnie zwrócił się do Burmistrza Trzciela, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował pozostałe strony postępowania o wydaniu przez PGWWP – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze opinii.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie pismem znak: GP.6220.5.2020.JG z dnia 09.06.2020 r. Burmistrz Trzciela zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wpłynęły żadne wnioski, skargi czy uwagi.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz poprawy jakości środowiska konieczna jest przebudowa drogi powiatowej nr 1355F na odcinku Brójce-Łagowiec zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1 do 3.12. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolniono od opłaty skarbowej – art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r o opłacie skarbowej

(j.t. Dz.U. z 2019 r, poz. 1000, ze zm.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 11 / 2020 o środowiskowych uwarunkowaniach – Brójce–Łagowiec

Działka nr 1/1 położona w obrębie Brójce, działki nr 107/1, 275 położone w obrębie Łagowiec, gmina Trzciel.

## Usytuowanie przedsięwzięcia

Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek