Trzciel, dnia: 27.05.2021 r.

GP.6220.16.2020.JG

DECYZJA  Nr  7 / 2021

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz  art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2020r. złożonego dnia 13.10.2020r. przez Panią Lidię Kapała zam. Rybojady 15, 66-320 Trzciel, której pełnomocnikiem jest Pani Magdalena Czarna, ul. Ruczajowa 20B/11, 65- 153 Zielona Góra

bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną,

na działce nr 296/1, obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”

realizowanego przez:

Lidia Kapała, Rybojady 15, 66-320 Trzciel - pełnomocnik Pani Magdalena Czarna.

i  jednocześnie:

określam

I.  1.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW             z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 296/1, obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki,               woj. lubuskie.

Inwestorem jest Pani Lidia Kapała, Rybojady 15, 66-320 Trzciel.

Pełnomocnik: Pani Magdalena Czarna.

Właścicielem działki nr 296/1 są osoby prywatne.

Według ewidencji gruntów działka nr 296/1 o pow. 4,59 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjnej                              RV o powierzchni 1,91 ha, łąki trwałe ŁIV o powierzchni 2,64 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o powierzchni 0,04 ha.

2.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem

konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się cmentarze, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, osuwania się mas zmiennych oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie dóbr kultury, gruntów rolnych i leśnych. Po dokonaniu analizy powyższych informacji należy stwierdzić, że planowana inwestycja, z racji swojej wielkości i charakteru nie będzie miała negatywnego wpływu na dobra kultury oraz inne dobra.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) – używać sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) – zapewnić odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji rozlewów na terenie placu budowy,

c) - do rekultywacji terenów farmy nie używać żadnych środków ochrony roślin ani sztucznych nawozów,

d) – dbać o stan techniczny maszyn, urzadzen i pojazdów,

e) – na placu budowy wydzielić miejsce do składowania materiałów budowlanych oraz do postoju pojazdów i

maszyn budowlanych, plac budowy zlokalizować w środkowej części działki,

f) – ograniczyć do minimum emisję zanieczyszczeń pyłowych,

g) - mycie paneli powinno być prowadzone wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody zdemineralizowanej,

h) – wykonać podziemną trasę kablową w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji awifauny z

przewodami energetycznymi,

i) – zabezpieczyć wykopy w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni przestoju) w celu

uniemożliwienia przedostania się do nich zwierząt,

j) – lustrować wykopy przed ich zasypaniem w celu ewentualnego uwolnienia drobnych zwierząt, które mogły się

do nich dostać,

k) – wyprofilować brzegi wykopów w taki sposób, by umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom (w tym

płazom),

l) – wodę do mycia paneli dostarczać beczkowozem,

m) - zastosować panele pokryte warstwą eliminującą efekt olśnienia, dodatkowo obszar pod panelami udostępnić

zwierzętom,

n) - prace budowlane prowadzić w porze dziennej,

o) – koszenie roślinności prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków oraz migracji płazów,

p) – zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne ingerujące w środowisko w jak najmniejszym stopniu,

q) – prace ziemne wykonywać ręcznie w sąsiedztwie istniejącego rowu oraz w miejscach, gdzie jest to możliwe i

technicznie zasadne,

r) – należy zapewnić dobrą organizację prac i szkolenie wykonawców,

s) - wykonywanie prac ziemnych prowadzić w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i

podziemnych przed zanieczyszczeniami,

t) - jeżeli to możliwe zastosować suchy transformator oraz zastosować  materiały budowlane posiadające

odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa  ITB,

u) - grunty uzyskane podczas realizacji inwestycji składować w wydzielonym miejscu, a następnie

wykorzystać do rekultywacji, niwelacji i utwardzania terenu.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

W dokumentacji uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:

3.1. Zastosować materiały i technologie bezpieczne ekologicznie;

3.2. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać

warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu;

3.3. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do

neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych;

3.4  W projektowanym zagospodarowaniu terenu uwzględnić uwarunkowania wynikające ze sposobu

zagospodarowania przestrzeni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie;

3.5. Zabezpieczyć projektowane kable warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez

gryzonie;

3.6. Tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się powinna poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego

przeznaczonych miejscach;

3.7. Gromadzić ścieki sanitarno-bytowe w szczelnych sanitariatach i regularnie je przekazywać

wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.8.  Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów;

3.9.  Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzać w sposób niezorganizowany do

gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów

sąsiednich;

3.10. Selektywnie gromadzić powstające odpady w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie

zaplecza budowy i systematycznie przekazywać je firmie posiadającej stosowne pozwolenia;

3.11. Pokryć panele powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;

3.12. Wokół terenu elektrowni wykonać grodzenie o konstrukcji ażurowej, bez podmurówki umożliwiające

swobodną migrację drobnych zwierząt, wysokości ogrodzenia do 2,2 m, pozostawić 20 cm prześwit

pomiędzy gruntem, a dolną podstawą ogrodzenia dla migracji drobnych kręgowców;

3.13. W zakresie zdrowia ludzi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;

3.14. Prowadzić prace budowlane w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu ograniczenia uciążliwości

akustycznej;

3.15. Eliminować jednoczesną pracę maszyn, wyłączać silniki pojazdów podczas postoju;

3.16. Należy określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w

związku z realizacją inwestycji.

4.   Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Ryzyko wystąpienia awarii nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

5.   Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania.

6.   Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

II.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i jest jej integralną częścią;

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 02.10.2020r. (d.w. 13.10.2020r.) Pani Lidia Kapała zam. Rybojady 15, 66-320 Trzciel, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Magdalenę Czarną, ul. Ruczajowa 20B/11, 65-153 Zielona Góra, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 28.08.2020r., zwróciła się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 296/1, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Do wniosku inwestor dołączył:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia z płytą CD

2. Wypis z rejestru gruntów dla dz. nr 296/1 i działek sąsiadujących

3. Mapę w skali 1:5000

4. Mapę ewidencyjną w skali 1:5000 z naniesioną granicą obszaru inwestycji, granicą oddziaływania inwestycji,

5. Pełnomocnictwo udzielone Pani Magdalenie Czarnej przez Panią Lidię Kapała

6. Oświadczenie Pani Magdaleny Czarnej o spełnieniu wymagań ustawowych

7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

8. Zaświadczenie o przeznaczeniu dz. nr 296/1 w planie zagospodarowania przestrzennego

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), oraz w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś, w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta będzie niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 w/cyt. ustawy.

Zgodnie z założeniami inwestora planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 296/1, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Planowana inwestycja w całości mieścić się będzie w obrębie działki nr 296/1.

Skala przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu istniejącej działki należącej do osób prywatnych, realizowane będzie w miejscowości  Sierczynek, obręb 0002 Sierczynek, gmina Trzciel.

Łączna powierzchnia działki nr 296/1 wynosi 4,59 ha, a obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia nie przekroczy 2,0 ha. Moc elektrowni zaplanowano do 1,0 MW.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia postawiona zostanie konstrukcja wsporcza, na której zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Postawiona będzie kontenerowa stacja transformatorowa, wykonana będzie infrastruktura naziemna i podziemna, ogrodzenie całego terenu zajętego pod inwestycję.

Instalacja będzie bezobsługowa, niewymagająca zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Teren omawianej działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany na działce będącej własnością osób prywatnych oznaczony jest w ewidencji gruntów następująco:

- działka nr 296/1 o powierzchni łącznej 4,59 ha

grunty orne klasy bonitacyjnej RV o powierzchni 1,91 ha,

łąki trwałe ŁIV o powierzchni 2,64 ha,

grunty pod rowami W o powierzchni 0,04 ha.

Warianty przedsięwzięcia.

Rozpatrywano różne warianty budowy farmy fotowoltaicznej. Wariantowanie dotyczyło m. in. lokalizacji farmy.  Oprócz wariantu proponowanego rozpatrywano również wariant zerowy tj. bez realizacji inwestycji w celu wybrania wariantu najkorzystniejszego ze względów ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.

Rozpatrywane warianty lokalizacyjne

Określając lokalizację farmy fotowoltaicznej kierowano się przede wszystkim możliwością pozyskania energii słonecznej. Istotne były wartości nasłonecznienia, określające ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w określonym czasie. Ponadto przy rozpatrywaniu lokalizacji przedsięwzięcia uwzględniano możliwość integracji farmy z siecią elektroenergetyczną.

Ostatecznie wybrano lokalizację na działce o nr ewid. 296/1, obręb Sierczynek, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie jako wariant lokalizacji najbardziej korzystny.

Wariant proponowany

Proponowany wariant polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej, w której wytwarzana, w procesie konwersji, energia elektryczna zostanie wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Za wyborem tego wariantu przemawia możliwość uzyskania energii elektrycznej bez generowania znacznych i odczuwalnych skutków dla środowiska naturalnego. Wariant jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, którego główną zasadą jest to, aby potrzeby społeczeństw (produkcja energii) były zaspokajane w taki sposób, aby możliwe było podnoszenie jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska i ochronę zasobów przyrodniczych - zmniejszenie emisji pochodzącej ze spalania paliw kopalnych (oddziaływanie pozytywne).

Do zalet planowanego do realizacji wariantu należy przede wszystkim zmniejszenie emisji ditlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery poprzez zastąpienie spalania paliw kopalnych (oddziaływanie pozytywne).

W przypadku wyboru wariantu polegającego na realizacji inwestycji wystąpi ingerencja w istniejący krajobraz. Nastąpi również wyłączenie gruntu o powierzchni ok. 2 ha (oddziaływanie obojętne).

Wariant racjonalny (alternatywny)

Wariant alternatywny przedsięwzięcia polega na zastosowaniu modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów o innych parametrach technicznych (moc urządzeń, wymiary) z zastrzeżeniem, że łączna moc projektowanej farmy fotowoltaicznej nie będzie większa niż 1,0 MW, a łączna powierzchnia zajmowana przez panele będzie zbliżona do zajmowanej powierzchni przy zastosowaniu modułów o w/w parametrach. Należy zaznaczyć, że oddziaływania na środowisko w przypadku wariantu proponowanego i alternatywnego są wręcz identyczne. Zatem ze względów środowiskowych bez znaczenia jest, który z wariantów zostanie przyjęty do realizacji.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę. Proponowany wariant umożliwi uzyskanie energii elektrycznej bez generowania znacznych i odczuwalnych skutków dla środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, dzięki zmniejszeniu emisji pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.

Burmistrz Trzciela, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem znak: GP.6220.16.2020.JG z dnia 29.10.2020 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – w myśl art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 wówczas obowiązującej ustawy z dnia 3 października 2008r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) – obecnie (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.).

Jednocześnie pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.16.2020.JG, z dnia 29.10.2020 r., powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu w Trzcielu, tablicy ogłoszeń w Sierczynku oraz w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

W trakcie prowadzonego postępowania, przed wydaniem opinii, PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. pismem znak: PO.ZZŚ.1.435.305m.2020.KW, z dnia 12.11.2020r.                          (d.w. 16.11.2020r.), zgodnie z art. 50 §1 oraz art. 35 § 5, art. 36 §1 i §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem wezwał Burmistrza Trzciela do uzyskania od Inwestora dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym poniżej i dotyczącym:

a) opisu warunków gruntowo-wodnych występujących w rejonie planowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących głębokości zalegania wód podziemnych oraz określenia przewidywanej głębokości, na którą wykonywane będą wykopy pod fundamenty stacji transformatorowej oraz pod ułożenie infrastruktury podziemnej (tj. linii kablowych) i wyjaśnienia, czy w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia przewiduje się odwadnianie wykopów budowlanych. Jeśli tak, to należy opisać miejsce i sposób odprowadzania wód z wykopów oraz określić wpływ odwodnienie na stan wód podziemnych,

b) wyjaśnienia, czy  w związku z realizacja inwestycji przewiduje się likwidację lub prowadzenie jakichkolwiek innych prac, które mogłyby naruszyć strukturę skarp lub dna istniejącego urządzenia wodnego (rowu) i spowodować zmianę stosunków wodnych na rozpatrywanym terenie oraz gruntach sąsiednich. Opisać skutki środowiskowe tych działań,

c) wskazania konkretnych rozwiązań technicznych, które zostaną podjęte przez inwestora w celu zabezpieczenia istniejącego rowu melioracyjnego przez przed ewentualnym zniszczeniem  (np. na skutek zasypania go przez maszyny budowlane wykorzystywane do realizacji inwestycji) oraz w celu ochrony prowadzonych przez niego wód przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń z powierzchni placu budowy,

d) określenie odległości nowoprojektowanej instalacji od przebiegającego przez teren działki inwestycyjnej rowu melioracyjnego,

e) określenia liczby planowanych do zastosowania stacji transformatorowych ze wskazaniem ich podstawowych parametrów technicznych oraz wyposażenia,

f) wskazania rodzaju planowanych do zastosowania na terenie inwestycji transformatorów (suchych lub olejowych) wraz z opisem rozwiązań służących zabezpieczeniu środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem mogącym powstać w wyniku ich awarii,

g) podania informacji dotyczących konstrukcji i przewidywanych wymiarów planowanego  do zastosowania ogrodzenia,

h) określenia sposobu dostarczania na teren inwestycji wody przeznaczonej do mycia paneli,

i) określenia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji) na środowisko gruntowo-wodne, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań chroniących  je przed  ewentualnym  zanieczyszczeniem, w tym celu należy:

-  opisać sposoby zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,

-  opisać miejsca składowania materiałów budowlanych i lokalizacji postoju pojazdów oraz maszyn budowlanych wykorzystywanych na etapie realizacji ww. inwestycji ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem spowodowanym np. wyciekiem substancji ropopochodnych itp.,

- opisać sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych do realizacji ww. inwestycji oraz wskazać sposób zagospodarowania zanieczyszczonych mas ziemnych,

-  wskazać, czy na terenie placu budowy prowadzone będą prace naprawcze sprzętu budowlanego lub odbywać się będzie jego tankowanie albo uzupełnianie płynów eksploatacyjnych. Jeśli tak, to należy przedstawić konkretne rozwiązania techniczne zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem,

-  określić usytuowanie przedsięwzięcia względem najbliżej położonych wód powierzchniowych,

-  przedstawić (podać odległość) usytuowanie projektowanego przedsięwzięcia w stosunku do najbliżej zlokalizowanych ujęć wód podziemnych i jednoznacznie wskazać, czy ujęcia te posiadają ustanowione strefy ochronne (jeśli tak, to wskazać ich zasięg oraz określić wpływ planowanej inwestycji na te ujęcia).

j)  wskazania, czy planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich zawiadomił, że dotrzymanie ustawowego terminu wydania opinii w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe z uwagi na stopień skomplikowania sprawy i konieczność uzyskania i uwzględnienia dodatkowych wyjaśnień, a wydanie opinii nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. wyjaśnień.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem znak: WZŚ.4220.693.2020.SL z dnia 16.11.2020r. (d.w. 17.11.2020r.), działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia           3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o ooś), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 29 października 2020 r., znak: GP.6220.16.2020.JG (wpłynął do organu: 5 listopada 2020 r.), o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do              1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”, po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Lidia Kapała, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 powyższej ustawy, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, na działce o nr ewid. 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel, której powierzchnia wynosi ok. 4,59 ha. Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjną przedsięwzięcia na potrzeby inwestycji zostanie wykorzystane ok. 2 ha.

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o ooś.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust.1la ustawy o ooś.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o ooś, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel. Teren ten nie jest zabudowany i jest wykorzystywany rolniczo. Od strony północnej i zachodniej działka nr ewid. 296/1 sąsiaduje z terenami rolniczymi. Od strony południowej graniczy z drogą relacji Trzciel - Międzyrzecz, od strony północno — wschodniej z terenem istniejącego tartaku, a od strony południowo — wschodniej z terenami rolniczymi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr ewid. 3 obręb Jasieniec w odległości ponad 100 m od terenu planowanej inwestycji.

W zakres inwestycji wchodzą następujące obiekty:

- konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych, wbijane bezpośrednio w ziemię, z możliwością dodatkowego kotwienia;

- ogniwa fotowoltaiczne w ilości do 2 630 szt.;

- połączenia kablowe,

- przetwornice prądowe (inwertery),

- stacja transformatorowa,

- urządzenia i aparatura zabezpieczająca, monitorująca,

- infrastruktura towarzysząca - oświetlenie, ogrodzenie.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronny zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższymi obszarami Natura 2000 są Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 położone ponad 2,5 km na wschód od terenu inwestycji. Ponadto inwestycja położona jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 59, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Osiągnięcie celów środowiskowych oceniono jako niezagrożone. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Dopływ z Jasieńca RW6000171878772 — jest to naturalna część wód, jej stan oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych jako niezagrożone. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Etap realizacji inwestycji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Panele będą montowane na stalowych stelażach wbijanych w ziemię. Ponadto, w ziemi przebiegać będą kable elektryczne. W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu. Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

Etap użytkowania nie będzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący. Panele będą czyszczone raz do roku za pomocą samej wody. Odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące te prace. Jedynym źródłem hałasu będzie stacja transformatorowa, która usytuowana będzie w kontenerze. Ograniczy to ewentualną emisję hałasu, a także potencjalne pole elektromagnetyczne. Ponadto, panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów. Kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego będzie on wyposażony w misę olejową, co będzie stanowiło zabezpieczenie środowiska wodnogruntowego przed przypadkowym wyciekiem olejów.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie gminy Trzciel toczą się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o zbliżonych parametrach. Ze względu na niewielką skalę, odległość oraz rodzaj planowanych inwestycji brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych o znaczącym charakterze.

Elektrownia związana jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych energii słonecznej.

Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie wpływało na zmiany klimatu w rejonie inwestycji. Obserwowane obecnie zmiany klimatu mają charakter lokalny i związane są przede wszystkim z wprowadzanymi przez człowieka zanieczyszczeniami do środowiska oraz zmianami ukształtowania i zabudowy terenu. Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące inwestycji — ruch komunikacyjny podczas eksploatacji inwestycji, będą miały charakter lokalny i nie wpłyną na zmiany klimatu. Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie zmienią się warunki klimatu lokalnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), nie występuje też w wykazie obiektów, wymienionych w art. 135 ust. 1 w/cyt. ustawy, dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania. Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych (energia słoneczna). Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz analizie bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć w przedmiotowym projekcie, a także po uwzględnieniu uwarunkowań realizacji planowanej inwestycji w przedłożonym wniosku, zważywszy na uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wezwaniem PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. do udzielenia dodatkowych informacji Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.16.2020.JG z dnia 19.11.2020r. wezwał Inwestora do uzupełnienia braków wskazanych w piśmie PGW Wody Polskie w Gorzowie Wlkp.

Dnia 08.01.2021r. pełnomocnik Inwestora Pani Magdalena Czarna złożyła, w Urzędzie Miejskim w Trzcielu,              w imieniu Inwestora uzupełnienie braków w formie papierowej i elektronicznej przedkładając po 4 egzemplarze               z każdej wersji wraz z pismem przewodnim z dnia 05.01.2021r.

Następnie Burmistrz Trzciela, pismem znak: GP.6220.16.2020.JG z dnia 12.01.2021r, wysłał uzupełnienie do PGW Wody Polskie do Gorzowa Wlkp., a do RDOŚ w Gorzowie Wlkp. i do PPIS w Międzyrzeczu do wiadomości.

Po dokonaniu uzupełnienia dokumentacji wpłynęły opinie od poniżej wymienionych instytucji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, pismem znak: WZŚ.4220.63.2021.SL z dnia 01.02.2021r. (d.w. 02.02.2021r.), w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 12 stycznia 2021 r., znak: GP.6220.16.2020.JG (wpłynął do organu: 18 stycznia 2021 r.), o ponowne zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuski”, którego inwestorem jest Lidia Kapała, po zapoznaniu się z załączoną dokumentacją, podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z 16 listopada 2020 r., znak: WZS4220.693.2020.SL.

Dnia 18.11.2020r. do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wpłynęła Opinia Sanitarna znak: NS.NZ.4201.85.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu, z siedzibą Osiedle Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz, działając na podstawie art. 3 pkt 1§a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 59 z późniejszymi zmianami), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 29 października 2020 roku (data wpływu: 4.11.2020 r.) znak sprawy: GP.6220.16.2020.JG, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Lidię Kapała Rybojady 15, 66-320 Trzciel, w imieniu której działa pełnomocnik Magdalena Czarna ul. Ruczajowa 20B/11, 65-153 Zielona Góra, w y r a ż a o p i n i ę, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel; inwestor: Lidia Kapała Rybojady 15, 66-320 Trzciel - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu PPIS w Międzyrzeczu podał co następuje:

Dnia 4 listopada 2020 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 29 października 2020 roku, znak sprawy: GP.6220.16.2020.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel; inwestor: Lidia Kapała Rybojady 15, 66-320 Trzciel. Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez mgr inż. Magdalenę Czarna, data sporządzenia karty: wrzesień 2020 r..

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54b (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce nr ewid. 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel. Powierzchnia działki wynosi 4,59 ha. Obszar, który może zostać przekształcony w ramach zamierzenia obejmuje powierzchnię około 2,0 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty orne i łąki obecnie użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny rolne oraz tartak. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (pojedynczy budynek mieszkalny jednorodzinny) znajduje się w odległości około 220 m od granicy planowanej instalacji. Dojazd do działki odbywać się będzie z dróg gminnych o nawierzchni naturalnej, położonych na działkach nr 79 i 339. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana farma fotowoltaiczna będzie się składać z następujących elementów: paneli fotowoltaicznych wyposażonych w powłoką antyrefleksyjną (do 2.630 szt. paneli o mocy do 380 Wp każdy) zainstalowanych na stelażach o konstrukcji stalowej lub aluminiowej nachylonych do powierzchni gruntu, osadzonych w gruncie rodzimym, przewiduje się mycie paneli dwa razy w roku, do mycia będzie używana woda demineralizowana bez dodatku detergentów, chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny; inwerterów zainstalowanych przy panelach na konstrukcji wsporczej; kontenerowej, prefabrykowanej stacji transformatorowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (wjazd na działkę, drogi wewnętrzne o nawierzchni naturalnej ; linie kablowe; instalacja monitorująca pracę elektrowni; instalacja zabezpieczająca; ogrodzenie o konstrukcji ażurowej, pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania inwestycji). Planowana elektrownia ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wyniesie około 25 lat. Energia elektryczna będzie przesyłana do sieci elektroenergetycznej. Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie w pełni bezobsługowa, przewiduje się jedynie okresowe przeglądy pracy instalacji. Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód.

Przewidywane oddziaływania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą polegać na: wytwarzaniu pola elektromagnetycznego (stacja transformatorowa, urządzenia elektroenergetyczne), powstawaniu wód opadowych i roztopowych (będą one odprowadzane powierzchniowo do gruntu), wytwarzaniu i okresowym magazynowaniu odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne), emisji hałasu (ruch pojazdów, praca maszyn i urządzeń budowlanych, praca stacji transformatorowej) i emisji zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego (substancje ropopochodne z pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych). Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Obszar oddziaływania planowanej farmy fotowoltaicznej zawierać się będzie w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny. Planowana inwestycja nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. z siedzibą ul. Walczaka 25a; 66-400 Gorzów Wlkp. opinią znak: PO.ZZŚ.1.435.305m.2020.KW z dnia 05.02.2021r. (d.w. 10.02.2021r.) na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 29.10.2020 r. znak: GP.6220.16.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki,            woj. lubuskie”, inwestor Lidia Kapała, Rybojady 15, 66-320 Trzciel, nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. przedstawił co następuje:

W dniu 05.11.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. wpłynął wniosek Burmistrza Trzciela z dnia 29.10.2020 r. znak: GP.6220.16.2020.JG o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 296/1 obręb Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie”.

Do ww. wniosku dołączono kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną we wrześniu 2020 r. W wystąpieniu zawarto również informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp., stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotem inwestycji będzie budowa farmy fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o łącznej maksymalnej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie użytkowanej rolniczo działki o nr ewid. 296/1 obręb: Sierczynek gmina Trzciel o całkowitej pow. 4,59 ha, stanowiącej łąki trwałe (ŁIV), grunty orne (RV) oraz rowy (W). Na obszarze inwestycji nie przewiduje się likwidacji ani prowadzenia jakichkolwiek innych prac, które mogłyby naruszyć strukturę dna lub skarp istniejącego urządzenia wodnego (rowu) i spowodować zmianę stosunków wodnych. Minimalna odległość nowoprojektowanej instalacji od ww. rowu wynosić będzie 10 m. Łącznie pod planowane przedsięwzięcie planuje się przeznaczyć powierzchnię ok. 2 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości ok. 100 m. Dojazd do terenu inwestycji odbywać się będzie z drogi relacji Trzciel — Międzyrzecz.

Nowoprojektowana instalacja składać się będzie z:

-  modułów fotowoltaicznych,

-  naziemnych konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych,

-  połączeń kablowych,

-  przetwornic prądowych (inwerterów),

-  stacji transformatorowej,

-  urządzeń i aparatury zabezpieczającej, monitorującej,

-  infrastruktury towarzyszącej,

-  oświetlenia, ogrodzenia.

Panele fotowoltaiczne w przewidywanej ilości do 2630 szt. o maksymalnej mocy pojedynczego modułu do 380 Wp zamontowane zostaną na specjalnych stalowych lub aluminiowych konstrukcjach wsporczych wykonanych z pionowych i poziomych profili posadowionych w gruncie na głębokość do 1 m. Powstały prąd elektryczny będzie przekazywany za pomocą połączeń kablowych do przetwornic (inwerterów), które umożliwią przetworzenie prądu stałego na prąd przemienny, który następnie zostanie wprowadzony do istniejącej sieci elektroenergetycznej poprzez wykonanie przyłącza.

Na terenie inwestycji planuje się wykonać 1 kontenerową stację transformatorową 0,4/15 kV o mocy do IMW z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego i średniego napięcia oraz komory transformatorowej. Rozdzielnie zaprojektowane zostaną w oparciu o typowe rozwiązania szaf rozdzielczych. Rozdzielnia średniego napięcia, która będzie zainstalowana wewnątrz stacji transformatorowej wyposażona zostanie w pole zasilające i pole transformatorowe. Układy pomiaru energii elektrycznej zostaną zaprojektowane na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia do operatora sieci energetycznej. Wielkość kontenera nie przekroczy standardowych wymiarów tj. do 10m długości, do 5m szerokości i do 4m wysokości.

Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony ogrodzeniem o konstrukcji ażurowej (bez podmurówki) o wysokości 203 cm, a pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia, a ziemią zachowana zostanie ok. 20 cm przestrzeń umożliwiająca swobodne przemieszczanie się małym zwierzętom.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu planowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, wyznaczonymi zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). W zasięgu jego oddziaływania nie występują główne zbiorniki wód podziemnych ani tereny szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600059, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ta część wód jest monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) to:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem tych wód, tak aby utrzymać ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600059 podlegają ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzania ludności w wodę do spożycia.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie Dopływ z Jasieńca i europejskim kodzie PLRW6000171878772. Status tej części wód jest określany jako naturalna część wód, której stan ocenia się jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Z analizy przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z usunięciem warstwy glebowej w wyniku prowadzonych wykopów pod planowaną do ułożenia infrastrukturę podziemną (linie kablowe łączące poszczególne elementy nowoprojektowanej elektrowni) oraz posadowienie stacji transformatorowej. Linie kablowe układane będą w wykopach na głębokości 50 — 100 cm, a uzyskane z nich masy ziemne posłużą do zasypania ułożonych w nich przewodów. Wykopy pod stację transformatorową wykonywane będą do głębokości ok. 40 cm. Prace ziemne dotyczyć będą również kotwienia stelaży na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Konstrukcje wsporcze paneli wbijane będą w grunt do głębokości 1,0 m. Zmiana przekształceń warstwy ziemi będzie miała charakter miejscowy i ograniczać się będzie ściśle do miejsca prowadzonych wykopów. Wykopy nie będą odwadniane. Prace montażowo — budowlane wykonywane będą w porze dziennej, przy użyciu sprawnych pod względem technicznym maszyn i urządzeń. Zapewniony zostanie właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, tak aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska gruntowo — wodnego. Czynności związane z tankowaniem pojazdów i sprzętu budowlanego oraz ich naprawą, czy wymianą płynów eksploatacyjnych prowadzone będą poza terenem inwestycji. Plac budowy wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów służących do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, a zanieczyszczone masy ziemne będą zbierane i przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Ścieki socjalno — bytowe generowane przez ekipy budowlane gromadzone będą w bezodpływowych zbiornikach przenośnych kabin toaletowych typu toi — toi, które opróżniane będą przez uprawnione podmioty. Wytworzone odpady przekazywane będą specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie związane z poborem wody (za wyjątkiem wody wykorzystywanej do mycia paneli, która dostarczana będzie na miejsce beczkowozami). Panele czyszczone będą 1-2 razy w roku przy użyciu wody zdemineralizowanej, bez dodatku detergentów. Przewidywane zużycie wody na potrzeby mycia instalacji określono na poziomie ok. 120 m3/rok. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu, w granicach działki inwestycyjnej, na której posadowiona zostanie instalacja. Na terenie inwestycji planuje się zastosować transformator suchy, który nie zawiera cieczy. W przypadku konieczności zastosowania transformatora olejowego, zabezpieczenie środowiska gruntowo — wodnego realizowane będzie poprzez instalację szczelnej misy olejowej, której pojemność będzie wystarczająca aby pomieścić minimum 100% zawartości oleju w transformatorze.

Z przedstawionej charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażające osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych, a zastosowane środki minimalizujące ewentualny negatywny wpływ na środowisko gruntowo — wodne zapewnią jego ochronę.

Zatem, mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji i jednocześnie poproszono o poinformowanie pozostałych stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii Burmistrz Trzciela pismem i obwieszczeniem znak: GP.6220.16.2020.JG, z dnia 11.02.2021r., zawiadomił strony postepowania o wydanych opiniach, o zgromadzonym materiale dowodowym w powyższej sprawie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, przed wydaniem decyzji środowiskowej, w myśl art. 10 ustawy k.p.a. oraz art. 49 kpa i 74 ust. 3 ustawy ooś, gdyż w powyższym postepowaniu brało udział więcej niż 10 stron.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wpłynęły jakiekolwiek wnioski, skargi czy uwagi.

Z uwagi na pandemię spowodowaną wirusem COVID-19 Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.16.2020.JG       z dnia 20.04.2021r. zawiadomił strony o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wyznaczył termin do 31.05.2021r.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku inwestora oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia              3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia, a także skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mogącej wywołać niepożądane skutki w środowisku.

Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ze względu na znaczną odległość od granicy państwa.

W celu prawidłowego funkcjonowania inwestycji oraz poprawy jakości środowiska konieczna jest budowa

farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 296/1 w obrębie Sierczynek zgodnie z zaleceniem wskazanym w pkt 3 od ppkt 3.1. do 3.16. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 w/cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie określonym w art. 72 ust. 3 i 4. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Trzciela, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową zgodnie z załącznikiem część I, poz.45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2020 r, poz. 1546, ze zm.).

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek

Załącznik graficzny do decyzji nr 7 / 2021 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działka nr 296/1 położona w obrębie Sierczynek,  gmina Trzciel.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek