Trzciel, dnia: 25.11.2021 r.

GP.6220.4.2021.JG

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 4, art. 65 ust. 2 i 3, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 03 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), w związku z art. 397 ust. 2 ustawy prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.), a także w oparciu o § 3 ust 1 pkt 69) lit. d)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2021r. (d.w. 05.05.2021r.), złożonego przez PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - Pełnomocnik Pan Adam Nahalewicz - Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Murawa 29, 61-655 Poznań, adres do korespondencji: Skrytka Pocztowa 18, 60-950 Poznań 50

s t w i e r d z a m

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

dla planowanej inwestycji polegającej na: „rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady” planowanej do wykonania na działkach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

i ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art- 66 ustawy o OOŚ.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowej analizy będą wymagać:

- Określenie rzeczywistego obszaru oddziaływania budowy i eksploatacji nowego jazu, w tym określenie zasięgu cofki dla piętrzenia przewidywanego po realizacji inwestycji oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

- Określenie faktycznego zasobu i stanu elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

- Określenie oddziaływania inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na zidentyfikowane zasoby przyrodnicze, objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementy objęte ochroną.

- Określenie, które zasoby przyrodnicze zostaną trwale przekształcone (utracone), a które będą wykorzystane na potrzeby realizacji inwestycji ale zostaną odtworzone, np. w miejscu budowy przepławki, kanału opaskowego, lokalizacji zaplecza budowy.

- Uzasadnienie skuteczność planowanej przepławki pod kątem zapewnienia bezpiecznej drogi migracji ryb wędrownych występujących na tym odcinku Obry, przemieszczających się w górę/dół rzeki, np. właściwe parametry techniczne przepławki, ciągłości wlotu/wylotu przepławki przy różnych przepływach rzeki, odpowiednia głębokości wody w korycie rzeki Obry poniżej jazu.

- Ustalenie działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby biotyczne i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej, możliwych do zastosowania i uzasadnionych potrzebą.

- Ustalenie zgodności inwestycji z celami ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego wskazanymi w ww. Uchwale.

- Ustalenie zgodności inwestycji z celami najbliższych form ochrony przyrody sąsiedztwa inwestycji oraz zakresu jej oddziaływania, tj. obszarów Natura 2000 RJO i JPiDO oraz rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”.

- Przedstawienie wpływu realizacji przedsięwzięcia na wody z punktu widzenia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

oraz ze względu na możliwy negatywny wpływ przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa  w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, oprócz informacji wymaganych zgodnie z art. 66 ustawy ooś, w szczególności poddać analizie i uwzględnić należy zagadnienie w zakresie jak poniżej:

- Identyfikacji JCWP i JCWPd:

Należy dokonać identyfikacji wszystkich JCWP i JCWPd, bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem oraz tych na które ww. inwestycja może wpływać pośrednio na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W Raporcie należy przedstawić ich pełną charakterystykę zgodnie z aktualnym aPGW. Zidentyfikowane JCWP i JCWPd należy przedstawić na mapie obszaru realizacji przedsięwzięcia. Ponadto należy odnieść się do danych i wyników analiz przeprowadzonych w ramach opracowania projektów                         Il aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWP i JCWPd objętej przedsięwzięciem, w szczególności w zakresie identyfikacji celów środowiskowych i odstępstw od ich realizacji, oraz oceny ryzyka ich nieosiągnięcia.

- Charakterystyki zlewni objętych ww. przedsięwzięciem:

- W Raporcie należy przedstawić charakterystykę zlewni wszystkich jednolitych części wód, których dotyczy przedsięwzięcie, w zakresie: charakterystyki hydrogeologicznej, oddziaływań (presji) antropogenicznych występujących w zlewni, które mogą być przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w aPGW. W ramach charakterystyki należy wskazać, wszystkie budowle piętrzące znajdujące się na cieku, wraz z opisem parametrów tych urządzeń, w tym wskazanie, czy obiekty te są wyposażone w przepławki dla ryb. W raporcie powinny zostać uwzględnione informacje, czy ciek był w przeszłości uregulowany, jeśli tak należy wskazać kiedy działania te były wykonane i na jakich odcinkach.

- Raport powinien zawierać dane i wyniki analiz z opracowania realizowanego na zlecenie PGW WP: Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód powierzchniowych oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, w zakresie jednolitych części wód, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Zgodnie z przepisami art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 006, w Raporcie należy przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód. Dodatkowo należy przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (między innymi w zakresie ichtiofauny w tym w szczególności gatunków ryb, dla których ochrona lub poprawa hydromorfologii, w tym drożności morfologicznej jest istotnym elementem ich ochrony) wraz z opisem zastosowanej metodyki.

- W Raporcie należy odnieść się do działań zaplanowanych do realizacji w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, zwanego dalej „aPWŚK” dla jednolitych części wód objętych przedsięwzięciem, w tym stopnia ich wykonania. Treść ww. dokumentu planistycznego aPWŚK, opracowanego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2016 r., w celu identyfikacji oraz koordynowania wykonywania działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w art. 4 RDW, dostępna jest na stronie internetowej: https://www.apgw.gov.pl/pl/ll-cykl-materialy-do-pobrania. Należy zauważyć, że ww. dokument obowiązuje w obecnym cyklu planistycznym i powinien również zostać uwzględniony w przeprowadzanych analizach oddziaływań ww. przedsięwzięcia.

- W analizach należy uwzględnić ustalenia o których mowa w „Krajowym Programie renaturyzacji wód powierzchniowych” w odniesieniu do rzeki Obry, opracowanego na zlecenie PGW WP, zgodnie z ustaleniami aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

c) Charakterystyki przedsięwzięcia:

Raport powinien szczegółowo wskazywać charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym umocnienia skarp i dna rzeki w obrębie jazu, zmiany przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki, parametry przepławki dla ryb w formie przepławki szczelinowej z przegrodami, a także kanału obiegowego oraz pomostów. Ponadto należy wskazać planowany sposób monitorowania efektywności i sprawności przepławki.

Zakres robót powinien zostać przedstawiony na załącznikach graficznych do Raportu, wraz z opisem poszczególnych elementów budowli, ich lokalizacji (np. miejsca składowania materiałów, baza socjalno -transportowa). Charakterystyka techniczna zaplanowanych robót powinna zostać przedstawiona na rysunkach technicznych oraz przekrojach. Należy tež uszczegółowić sposób realizacji zaplecza technicznego, bazy transportowej, zaplecza magazynowego dla materiałów budowlanych oraz miejsc związanych ze składowaniem odpadów.

Opis przedsięwzięcia powinien dotyczyć także jego eksploatacji, tj. wskazania poszczególnych działań i prac koniecznych do prowadzenia na tym etapie (np. prace utrzymaniowe).

Zakres robót powinien przedstawiać ujednolicony harmonogram i poszczególne etapy prac.

Dodatkowo, należy przedstawić zakres prac odmuleniowych a także prac dotyczących zabudowy wyrwy na dolnym stanowisku budowli, planowanych w ramach przedsięwzięcia. Konieczne jest wskazanie długości cieku na jakim odmulanie będzie prowadzone oraz średniej grubości warstwy do usunięcia. W Raporcie należy przedstawić informacje, na jak długich odcinkach Inwestor będzie prowadził prace związane ze zmianą przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku. Należy przedstawić wpływ ww. prac na wskaźniki oceny stanu wód, również w przypadku oddziaływań o charakterze krótkotrwałym i przemijającym.

d) Oceny wpływu inwestycji na JCWP i JCWPd:

Należy dokonać identyfikacji wszystkich czynników oddziaływania przedsięwzięcia na parametry oceny stanu wód na etapie realizacji i eksploatacji.

Analizy te powinny obejmować oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy biologiczne (w tym ichtiofaunę), hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód powierzchniowych oraz wpływ na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Należy uwzględnić oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i wtórne, a także oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe oraz stałe i chwilowe. Należy także wskazać opis ewentualnych zmian stosunków hydrologicznych w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, czy planowane prace wpłyną na zmianę ilości i dynamiki przepływu wód.

W analizie należy uwzględnić istniejące presje antropogeniczne, które łącznie z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych.

Opis wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne powinien także uwzględniać sposób organizacji placu budowy, zaplecza budowy, zastosowanych materiałów i zagospodarowania odpadów.

Analiza wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych powinna uwzględniać zarówno etap realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Na etapie realizacji należy uwzględnić takie informacje jak: organizację bazy budowlanej, zaplecze techniczne i socjalne dla pracowników, rodzaj i sposób składowania materiałów budowlanych oraz składowania odpadów i odprowadzania ścieków technologicznych i bytowych. W Raporcie należy przeanalizować skutki eksploatacji jazu w zakresie zmian warunków morfologicznych cieku poniżej i powyżej budowli, zahamowania naturalnego transportu rumowiska w rzece, zwiększoną jego akumulację powyżej budowli, niedobór rumowiska na odcinku cieku poniżej budowli i erozję wgłębną koryta. Należy uwzględnić także wpływ planowanej inwestycji na jeziora: Rybojadło, Wielkie, Konin, Proboszczowskie, Głębokie oraz Wędromierz. Ponadto należy wskazać opis ewentualnych zmian stosunków hydrologicznych w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, jak planowane prace wpłyną na zmianę dynamiki przepływu wody i erozję denną.

W ocenie oddziaływania na stan wód należy uwzględnić potencjalne oddziaływanie w związku z realizacją prac na pozostałych urządzeniach wodnych planowanych do realizacji na rzece Obrze.

W dalszej kolejności należy przedstawić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w aPGW dla wszystkich części wód których dotyczy przedsięwzięcie, w tym niepogarszania ich stanu istniejącego. Pojęcie pogorszenia stanu części wód powierzchniowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Ramowej Dyrektywy Wodnej należy interpretować w ten sposób, że pogorszenie zachodzi od momentu, gdy przynajmniej jeden z elementów jakości w rozumieniu załącznika V do dyrektywy ulega obniżeniu o jedną klasę, nawet jeżeli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej zmianie zaklasyfikowania części wód powierzchniowych. Niemniej jednak jeśli dany element jakości w rozumieniu tego załącznika znajduje się już w najniższej klasie, każde pogorszenie teqo elementu stanowi pogorszenie stanu części wód powierzchniowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit.a) ppkt (i).

W Raporcie, w ramach prowadzonych analiz oddziaływania należy uwzględnić wyniki badań monitoringowych, w zakresie oceny stanu jednolitych części wód uwzględniając wpływ inwestycji na wskaźniki: fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne. Dane powinny być możliwie jak najbardziej aktualne i obejmować JCWP i JCWPd objęte przedsięwzięciem oraz jego oddziaływaniem. Dodatkowo, istotne jest wskazanie, które wskaźniki zdecydowały o ocenie stanu jednolitej części wód. Wskazane informacje powinny zawierać źródło z którego pochodzą i rok ich wykonania. Ponadto, należy przedstawić informację, czy Inwestor planuje w trakcie realizacji, jak i eksploatacji planowanej inwestycji prowadzić badania wybranych wskaźników biologicznych lub fizykochemicznych (np. stężenia zawiesiny).

Zgodnie z art. 4 ust. 7 RDW i art. 68 ustawy Prawo wodne, jeśli inwestycja związana jest m.in. ze zmianami w charakterystykach fizycznych części wód powierzchniowych lub wynika z nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka, powinna spełniać łącznie poniższe warunki umożliwiającej jej realizację, tj.:

powinny zostać podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan jednolitych części wód;

przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów, są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji, czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój;

korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą, z przyczyn możliwości technicznych, czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję środowiskową.

W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia w Raporcie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód, których dotyczy przedsięwzięcie, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wszystkich przesłanek, o których mowa powyżej.

Przy zastosowaniu odstępstwa zgodnie z art. 4 ust. 7 RDW należy mieć na względzie także wymagania,                    o których mowa w art. 4 ust. 8 i 9 RDW. Spełnienie tych warunków należy przedstawić w treści Raportu.

e) Działań minimalizujących:

W Raporcie należy przedstawić działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na parametry oceny stanu wód na etapie realizacji oraz eksploatacji uwzględniając wnioski z dokonanych analiz wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo, Inwestor powinien opisać działania, jakie zostaną podjęte w celu zachowania przepływu nienaruszalnego w cieku, a także działania mające na celu minimalizację wpływu planowanego jazu na etapie eksploatacji na środowisko wodne i od wód zależne.

f) Wariantów inwestycji:

W Raporcie należy przedstawić opis wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy 006 wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Wybór najkorzystniejszego wariantu, powinien być szczegółowo uzasadniony, oceniony w zakresie wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz porównany z innymi wskazanymi wariantami przez Inwestora w Raporcie (art. 66 ust. 1 pkt 6a ustawy OOŚ).

g) Identyfikacji obszarów chronionych:

W Raporcie należy dokonać identyfikacji obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 Prawa wodnego, a następnie ocenić wpływ planowanych działań na etapie realizacji i eksploatacji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych obszarów chronionych w obszarze oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja położona jest w granicach obszaru Natura 2000 - Obszary specjalnej ochrony Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, obszaru Natura 2000 - Specjalne obszary ochrony Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 i na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie znajduje się ponadto w granicach istniejących korytarzy ekologicznych.

Należy odnieść się do ograniczeń i zakazów wynikających z ustanowienia ww. obszarów chronionych, w szczególności mając na uwadze, iż głównym celem planowanego przedsięwzięcia nie jest ochrona przeciwpowodziowa.

h) Efektu skumulowanego:

Zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy OOŚ Raport powinien zawierać „informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem”.

W treści raportu należy uwzględnić ryzyko wystąpienia możliwych negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy oceny stanu wód, w związku z realizacją bliźniaczego projektu na rzece Obrze w miejscowości Perzyny, a także planowanych do odbudowy innych historycznych piętrzeń w Rybojadach, o którym wspomniał Inwestor w dokumentacji wnioskowej. Raport powinien zawierać w szczególności informacje w zakresie zmian dot. hydromorfologii cieku (wielkość i dynamika przepływu), które mogą wpływać na biologiczne elementy oceny stanu wód nie tylko na etapie realizacji, ale i eksploatacji projektu.

Celowe jest także odniesienie się do prac utrzymaniowych prowadzonych na cieku, które mogą powodować kumulację negatywnych oddziaływań z przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy. Kumulacje tych oddziaływań należy odnieść do wszystkich elementów oceny stanu wód.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 30.04.2021r. (d.w. 05.05.2021 r.) PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - Pełnomocnik Pan Adam Nahalewicz - Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Murawa 29, 61-655 Poznań, adres do korespondencji:                Skr. Pocztowa 18, 60-950 Poznań 50, zwrócił się do Burmistrza Trzciela o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze             w km 78+820 w m. Rybojady” planowanej do wykonania na działkach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew,                                 powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tDz. U. z 2019 r. poz. 1839) w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt. 2 i pkt 4, art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Trzciela, pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 13.05.2021 r., zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii, czy dla planowanej inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 17.05.2021 r. oraz obwieszczeniem, zamieszczonym na tablicach ogłoszeń w Trzcielu, Pszczewie, Rybojadach, Borowym Młynie oraz w BIP (opublikowanym dnia 19.05.2021r.), zawiadomił strony postępowania i społeczeństwo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. pismem znak: PO.ZZŚ.1.435.180m.2021.EM z dnia 20.05.2021r. (d.w. 24.05.2021 r.) poinformowało Burmistrza Trzciela, że odpowiadając na wniosek z dnia 13.05.2021 r. znak: GP.6220.4.2021.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km. 78+820 w m. Rybojady planowanej do wykonania na działach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie”, którego inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. nie może wydać ww. opinii, gdyż nie jest właściwym organem w sprawie.

Jednocześnie poinformowano, że właściwość jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). Zapisy przedmiotowej ustawy jako organ kompetentny w sprawach ooś wskazują organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W myśl art. 388 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zgoda wodnoprawna jest udzielana min. przez wydanie oceny wodnoprawnej.

Natomiast zgodnie z art. 397 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przez Wody Polskie, wniosek o wydanie ww. opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia powinien zostać skierowany do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

W związku z powyższym Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 24.05.2021r.                  zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: WZŚ.4220.363.2021.PT, z dnia 1 czerwca 2021r. (d.w. do UM 02.06.2021r.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z 13 maja 2021 r., znak: GP.6220.4.2021.JG, (data otrzymania wniosku: 19 maja 2021 r.) o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady”, po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art- 66 ustawy o OOŚ, wskazując, że w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko szczegółowej analizy będą wymagać:

- Określenie rzeczywistego obszaru oddziaływania budowy i eksploatacji nowego jazu, w tym określenie zasięgu cofki dla piętrzenia przewidywanego po realizacji inwestycji oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

- Określenie faktycznego zasobu i stanu elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

- Określenie oddziaływania inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na zidentyfikowane zasoby przyrodnicze, objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementy objęte ochroną.

- Określenie, które zasoby przyrodnicze zostaną trwale przekształcone (utracone), a które będą wykorzystane na potrzeby realizacji inwestycji ale zostaną odtworzone, np. w miejscu budowy przepławki, kanału opaskowego, lokalizacji zaplecza budowy.

- Uzasadnienie skuteczność planowanej przepławki pod kątem zapewnienia bezpiecznej drogi migracji ryb wędrownych występujących na tym odcinku Obry, przemieszczających się w górę/dół rzeki, np. właściwe parametry techniczne przepławki, ciągłości wlotu/wylotu przepławki przy różnych przepływach rzeki, odpowiednia głębokości wody w korycie rzeki Obry poniżej jazu.

- Ustalenie działań minimalizujących oddziaływanie na zidentyfikowane zasoby biotyczne i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionych obszarów ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej, możliwych do zastosowania i uzasadnionych potrzebą.

- Ustalenie zgodności inwestycji z celami ochrony Pszczewskiego Parku Krajobrazowego wskazanymi w ww. Uchwale.

- Ustalenie zgodności inwestycji z celami najbliższych form ochrony przyrody sąsiedztwa inwestycji oraz zakresu jej oddziaływania, tj. obszarów Natura 2000 RJO i JPiDO oraz rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”.

- Przedstawienie wpływu realizacji przedsięwzięcia na wody z punktu widzenia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Celem przedsięwzięcia jest odbudowa zasobów wodnych jezior przez które przepływa rzeka Obra, stabilizację poziomu wody w Obrze i ograniczenie jej odpływu, wzrost retencji w dolinie Obry, wzrost poziomu wód gruntowych oraz zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, o parametrach i charakterze pracy, spełniającego ww. cele. W miejscu istniejącego, nie działającego obecnie jazu o konstrukcji kozłowo-iglicowej ma zostać zbudowany jaz o konstrukcji dokowej betonowej, z zamknięciami w postaci zasów stalowych, z ręcznym mechanizmem wyciągowym. Obiekt będzie posiadał kładkę oraz przepławkę dla ryb. Poniżej oraz powyżej jazu zostaną wykonane pomosty do cumowania i wodowania kajaków i będzie umocnione koryto rzeki. Zostanie rozbudowana (przebudowana) grobla na prawym brzegu oraz zabudowana wyrwa w dnie rzeki poniżej jazu. Działania mają zatem charakter naprawczy obecnej zabudowy hydrotechnicznej i wynikających z niej zmian w linii brzegowej Obry w sąsiedztwie jazu.

Po zrealizowaniu celu będzie możliwe odbudowanie historycznych piętrzeń w Rybojadach do wysokości 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry.

Analizowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, zatem stanowi planowane przedsięwzięcie określone art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o OOŚ.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o OOŚ, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. la ustawy o OOŚ.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, organem właściwym w sprawie wydania opinii, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o OOŚ, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o OOŚ, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej (zwanej dalej KIP), stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, leśnych, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Działki na których planowane jest przedsięwzięcie, położone są w: Pszczewskim Parku Krajobrazowym oraz w obszarach Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 (dalej RJO) i Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 (dalej JPiDO).

Cele i zasady Pszczewskiego Parku Krajobrazowym ustala uchwała nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 23.04.2019 r., poz. 1257), w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Obejmuje ona tereny chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu ich zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Powyższemu celowi ma służyć, między innymi, reżim ochronny wyrażony w trzynastu zakazach działań niedopuszczalnych.

Wymieniony reżim prawny nie ma zastosowania, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.), jeśli przedsięwzięcie zakłada realizację inwestycji celu publicznego. Budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego spełnia kryterium celu publicznego zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.).

Wobec powyższego, charakter deklarowanego przedsięwzięcia sprawia, że reżim prawny obszaru Pszczewskiego Parku Krajobrazowego nie stanowi dla niego szczególnego zakresu ograniczeń. Wobec braku określonego faktycznego zakresu oddziaływania inwestycji i stwierdzonych w tym obszarze zasobów przyrodniczych nie jest jednak możliwa prawidłowa ocena inwestycji z punktu widzenia celów ochrony Pszczewskiego parku Krajobrazowego, wskazanych w powyższej uchwale.

Mając na uwadze cel inwestycji, tj. zwiększenie zasobów wodnych okolic Trzciela, w tym jezior Rybojadło, Wielkie, Konin, Proboszczowskie i Głębokie, lokalizację jazu w obszarze już przekształconym w korycie rzeki Obry oraz budowę przepławki dla ryb, oddziaływania przedsięwzięcia nie mają charakteru znaczących w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: RJO oraz JPiDO. Prace będą prowadzone poza miejscami, wskazanymi w planach zadań ochronnych ww. obszarów, do wykonywania działań ochrony czynnej oraz do utrzymania bądź modyfikacją metod ich gospodarowania. Zakładana poprawa uwodnienia może natomiast służyć zachowaniu bądź poprawie stanu przedmiotów ochrony tych obszarów Natura 2000, np. zwierząt środowisk wodnych, w tym ptaków lub przywodnych siedlisk przyrodniczych, dla których wysoki poziom wód jest istotny dla ich właściwego funkcjonowania.

Wstępna ocena oddziaływania inwestycji na przyrodę nie daje „twardych” podstaw do obligatoryjnej potrzeby nałożenia oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie ochrony przyrody. Analiza KIP dostarcza jednak wiele uwag, które przedstawiono poniżej, a które mogą być istotne dla analizy oddziaływania inwestycji nie tylko w kwestii przyrody, np. faktyczny zakres oddziaływania przedsięwzięcia. Powinny być rozstrzygnięte w procesie oceny (w raporcie).

KIP zawiera informacje natury ogólnej. W kwestii poziomu piętrzenia podano:

„Po zrealizowaniu celu (inwestycji) możliwe będzie odbudowanie historycznych piętrzeń w Rybojadach do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry”.

Nie znany jest zatem bezwzględny poziom piętrzenia, zasięg cofki a co się z tym wiąże skutek przedmiotowego działania na grunty przyległe oraz wody (rzeki, jezior) powyżej piętrzenia. KIP informuje, że budowa nowego jazu „będzie wspomagać proces podniesienia poziomu wody w jeziorach Rybojadło, Wielkie, Konin, Proboszczowskie i Głębokie” (str. 4) i, co jest rzeczą oczywistą, że „...w otoczeniu inwestycji prawdopodobnie nastąpią zmiany warunków wilgotnościowych, gleb”(str. 68). Stwierdza arbitralnie, że „projektowana inwestycja będzie powodować piętrzenie rzeki Obry na jej odcinku. Działanie to spowoduje nieznaczne zmiany stosunków hydrograficznych i hydrologicznych.. a uzasadnienie jest niezrozumiałe „ . ponieważ jaz na rzece nie funkcjonuje w sposób właściwy” (str. 51).

Kwestia ta wymaga rozpoznania na etapie oceny szczególnie, że obecny jaz, jak na to wskazuje KIP, nie piętrzy wody od lat 70. XX w, a wiec od niemal 50 lat i biocenoza sąsiedztwa rzeki w tym miejscu funkcjonuje w tych uwarunkowaniach wodnych. Ponadto jezioro Wielkie stanowi rezerwat przyrody i wskazywane skutki zmian poziomu wody tego jeziora należy ocenić także w kontekście celów ochrony rezerwatu.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa przepławki dla ryb. KIP odnosi się do tego tematu ogólnie, wskazując jedynie przybliżoną lokalizację na działce łąki na północnym (prawym) brzegu Obry w sąsiedztwie jazu. Nie znana jest kwestia parametrów technicznych przepławki, lokalizacji jej wejścia/wyjścia, przepływu wody, zabezpieczenia, co jest istotne dla ustalenia potrzeby i zapewnienia możliwości migracji ryb gatunków występujących na tym docinku Obry w tym także będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 RJO, czyli jej funkcjonalności (skuteczności).

Na potrzeby budowy jazu zaplanowano tymczasowe wykonanie kanału obiegowego. KIP podaje jedynie ogólną lokalizację (przez łąki położone na północnym brzegu). Brak informacji o choćby orientacyjnym jego przebiegu, charakterze (np. szerokości, głębokości, miejsca wejścia/ wyjścia), miejsca składowania mas ziemi. Brak choćby krótkiego opisu oddziaływania tego działania na zasoby przyrodnicze, np. oceny jakościowej oraz zakresu i stopnia zniszczenia roślinności, jej odtworzenia.

Dodatkowo w celu umożliwienia komunikacji z zaplecza budowy przez groble na plac manewrowy zlokalizowany na prawym brzegu rzeki, planowane jest wykonanie wycinki drzew w pasie o szerokości 5,0 m i długości ok. 50-60 m. (str. 15) Jakich drzew będzie dotyczyła ta wycinka, w jakiej lokalizacji, o jakiej grobli mowa i gdzie będzie zaplecze budowy i plac manewrowy?

W opisie roślinności miejsca prac oraz buforu 50 m pojawiają się:

- Opisy nie dotyczące terenu inwestycji, np.:

„Roślinność oddaloną od warqi brzeqowei rzeki Brda na tym odcinku zaliczyć można do reprezentantów klasy Artemisietea vulgarsi, charakteryzujących nitrofilne zbiorowiska bylin i pnączy typowych dla siedlisk ruderalnych, co z kolei może mieć powinowactwo z materiałem, którym utwardzono nasypy i umocnienia wzdłuż rzeki... .” (str. 24);

„Usunięcie drzew w związku z planowaną inwestycją będzie miało niewielki wpływ na stan i zachowanie tych taksonów w województwie pomorskim, jak i w skali kraju” (str. 25-26); w qminie Trzciel i na całym obszarze województwa pomorskieqo” (str. 36);

„Prace opierały się będą jedynie o niewielką ingerencję w warstwie brzegowej oraz koryto rzeki Obry. Wystąpi krótkotrwałe płoszenie ryb w czasie wykonywania prac budowlanych, ale będzie to okres ok. 3 miesięcy, po którym wszelkie oddziaływania ustaną. Wykonanie samych prac odbywało się będzie w oddaleniu od brzegu rzeki lny. Prace powinny być wykonywane pod w wyznaczonych okresach fenologicznych, aby uniknąć zaburzeń tarła ryb, migracji ryb i innych organizmów wodnych” (str. 58).

- Stwierdzenia niezrozumiałe, np.:

„...na obszarze planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższego otoczenia zdiagnozowano siedliska charakteryzujące się w dużej mierze przestrzenią wypełnioną zbiorowiskami zadrzewień i zakrzewień” (str. 24),

„...w miejscu niezbudowanym oraz na powierzchni nieutwardzonych rozwija się typowa i pospolita roślinność synantropijna. Z powodu obecnego użytkowania działki, roślinność ta nie jest objęta zabiegami pielęgnacyjnymi” (str.26).

. bądź sprzeczne, np.:

w związku z przekształceniem antropogenicznym opisywanego terenu, brakiem …siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty... (str. 25) i dalej „...w ramach inwentaryzacji przyrodniczej przedmiotowego obszaru stwierdzono występowanie innych siedlisk przyrodniczych ...3150 Starorzecza i naturalne.... 91 EO Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe” (str. 28),

Tabela nr 5 (str. 35) żuraw Grus grus podawany jest jako gatunek nieliczny w Polsce, a na str. 36 zawierającej podsumowanie, KIP podaje, że „gatunki ptaków wykazane na obszarze badań zaliczane są do gatunków dość licznych i bardzo licznych”.

Powyższe spostrzeżenia nie dają pewności, jaką roślinność zdiagnozowano w miejscu przedsięwzięcia i które spośród podanych informacji o florze i faunie są właściwe miejscu planowanej inwestycji. Kwestia wymaga wyjaśnienia w raporcie, tj. np. zweryfikowania płatów zbiorowisk roślinnych podanych w KIP, miejsc występowania zwierząt, graficznego przedstawienia ich lokalizacji.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy również ocenić wpływ planowanej inwestycji na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji, biorąc pod uwagę kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także ze względu na łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o OOŚ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wyrażił opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.51.2021 z dnia 28 maja 2021 roku (d.w. 31.05.2021r.) opinią sanitarną poinformował, że działając na podstawie art. 3 pkt 1a i 2a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 195), art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247) - zwanej dalej uooś, nawiązując do podania Burmistrza Trzciela z dnia 13 maja 2021 roku, znak sprawy: GP.6220.4.2021.JG (data wpływu: 19.05.2021 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam Nahalewicz Biuro Projektów Wodnych, Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Spółka z o.o. ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia (w wariancie wnioskowanym przez inwestora) polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady, na działkach nr ewid. 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew; inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań — postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu poinformował, że dnia 19 maja 2021 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wpłynęło podanie Burmistrza Trzciela z dnia 13 maja 2021 roku, znak sprawy: GP.6220.4.2021.JG, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady, na działkach nr ewid. 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew; inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Do podania dołączono: wniosek inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną przez zespół autorów pod kierunkiem dr inż. Łukasza Cieślika, data sporządzenia karty: kwiecień 2021 rok. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 (budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt I ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne, z wyłączeniem przebudowy walów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu walów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) oraz w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy uooś, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona niezbędna do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę — wydanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 uooś. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu jest organem właściwym do wydania opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 uooś.                                 Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach nr ewid. 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew. Teren planowanej inwestycji obejmuje koryto rzeki Obry ( działka nr ewid. 1) i jej najbliższe otoczenie (działka nr ewid.2012/l i 2227/2). W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny leśne i rolne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (m. Rybojady) znajduje się w odległości około             450 m na południowy-wschód od terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie, Obszar na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady. Jaz na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady został wybudowany w 1937 roku, jako konstrukcja monolityczna z betonu hydrotechnicznego wyposażona w kozły stalowe stanowiące konstrukcję nośną dla zamknięć iglicowych. Z uwagi na zły stan techniczny urządzenie zostało wyłączone z eksploatacji w latach 70 XX wieku. W miejsce istniejącego jazu, zaprojektowano nowy jaz o konstrukcji dokowej betonowej dozbrajanej z zamknięciami w postaci zasuw stalowych dwudzielnych, z mechanizmem wyciągowym o napędzie ręcznym. Wzdłuż prawego przyczółka wykonana zostanie przepławka dla ryb, której konstrukcja będzie połączona z konstrukcją jazu. Powyżej i poniżej jazu wykonane zostaną umocnienia koryta rzeki z płyt betonowych i materacy gabionowych.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego jazu wraz z pozostałościami umocnień koryta rzeki,

- budowę nowego jazu,

- budowę przepławki dla ryb,

- budowę pomostów dla kajakarzy,

- zabudowę wyrwy w dnie rzeki poniżej istniejącego jazu,

- odbudowę, rozbudowę i przebudowę grobli zlokalizowanej na prawym brzego rzeki,

- wykonanie umocnień koryta rzeki powyżej i poniżej jazu,

- budowę i rozbiórkę kanału obiegowego rzeki, - budowę i rozbiórkę gródz,

- budowę i rozbiórkę dróg dojazdowych, zaplecza budowy i placu manewrowego.

Inwestycja ma na celu odbudowę zasobów wodnych jezior, przez które przepływa rzeka Obra. Ponadto jaz ustabilizuje poziom wód i ograniczy ich odpływ w okresach suszy. Ma też przyczynić się do wzrostu retencji w dolinie Obry na poziomie 5,2 mln m3 wzrostu poziomu wód gruntowych i zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Przewidywane oddziaływania w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą spowodowane: emisją do powietrza gazów i pyłów oraz hałasu ze środków transportu, maszyn budowlanych, innych urządzeń spalinowych oraz narzędzi, które będą wykorzystywane przy robotach budowlanych; zanieczyszczeniem podłoża substancjami ropopochodnymi w wyniku awarii sprzętu budowlanego i pojazdów samochodowych, wytwarzaniem odpadów; przekształcaniem i niszczeniem wierzchniej warstwy ziemi i wytwarzaniem ścieków socjalno -bytowych. Będą to typowe oddziaływania jakie występują podczas wykonywania robót budowlanych. Będą to oddziaływania krótkotrwałe, które ustaną po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Przewidywane oddziaływania oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia będą nieznaczne oraz nie wykroczą poza standardy jakości środowiska. Nie będą one powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zawierać się będzie w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu po rozważeniu wszelkich okoliczności, dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania powstawaniu chorób stwierdza, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na opisanych powyżej warunkach nie powinna stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Tym samym, kierując się wymogiem art. 63 uooś należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

MINISTER INFRASTRUKTURY – Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, pismem znak: GM-DOK-2.7750.59.2021, ID: 512693 z dnia 11 czerwca 2021r. (d.w. 17.06.2021r.) działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.), dalej zwany „Kpa”, w związku z wnioskiem Burmistrza Miasta Trzciel z dnia 24 maja 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021.JG), dot. uzyskania opinii w  sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady”, wezwał do uzupełnienia przesłanej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Zakres i stopień szczegółowości informacji przedstawiony w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej „Kip”, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko powinien zapewnić organowi możliwość dokonania analizy kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy ooś oraz podjęcie decyzji o ewentualnym nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwość zagrożenia realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, bądź odstąpieniu od tej oceny.

W związku z powyższym Kip wymaga uzupełnienia w następującym zakresie:

I. Projektowane roboty w ramach przedsięwzięcia:

- Należy przedstawić charakterystykę istniejącego - planowanego do rozbiórki jazu w zakresie pierwotnych parametrów (rzędne, pierwotna wysokość piętrzenia itp.), parametrów projektowanego nowego jazu, przepławki, pomostu do przycumowania kajaków, czy też kanału obiegowego. Jaki będzie przepływ planowany, a jaki nienaruszalny w kanale obiegowym. Jaki jest zakładany okres realizacji przedsięwzięcia oraz funkcjonowania kanału obiegowego. W uzupełnieniu należy także przedstawić w jaki sposób funkcjonowanie projektowanych budowli może wpłynąć na przepływ wód i stan wód w cieku? Na jakiej odległości planowane są umocnienia koryta rzeki i jaki jest sposób ich wykonania. Należy załączyć też szczegółową mapę obrazującą całe przedsięwzięcie wraz z lokalizacją i parametrami poszczególnych elementów przedsięwzięcia (w tym pomostu i kanału obiegowego).

W dokumentacji powinny się znaleźć szczegółowe informacje na temat zakresu i technologii wykonania wszystkich prac planowanych w ramach analizowanego przedsięwzięcia.

- Należy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące planowanej do realizacji przepławki dla ryb o której mowa w Kip. Należy wskazać, czy przepławka została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w publikacji WWF i MGMiŻŚ pt.:„Przepławki dla ryb. Projektowanie, wymiary i monitoring”, a w przypadku odstępstw od wytycznych należy szczegółowo uzasadnić powody zastosowanego podejścia, oraz przedstawić jak zaproponowane rozwiązania mogą wpłynąć na funkcjonalność projektowanej przepławki. Należy wskazać, czy projekt przepławki został zaopiniowany przez ichtiologa, a także czy spełnia wymagania m.in. dla ryb wskazanych na str. 42-43 Kip, w tym w szczególności podlegających ochronie gatunkowej. Należy również odnieść się do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 896) w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków. Powyższe rozporządzenie ustanawia obszar przeznaczony do ochrony węgorza europejskiego na całej długości rzeki Obry.

- Czy Inwestor planuje w ramach realizacji robót (w tym rozbiórki i odbudowy jazu, czy umocnienia koryta cieku) uformowanie skarp cieku, usunięcie osadów dennych, usunięcie nadmiaru materiału piaszczystego z dna cieku, zmianę przekroju poprzecznego i podłużnego cieku? A jeśli tak to w jakim zakresie i na jakim odcinku.

W przypadku usunięcia nadmiaru osadów z dna cieku w ramach realizacji ww. robót należy określić sposób wykonania tych czynności, ilość powstałego urobku, rzedną do jakiej zostanie zdjęty urobek (rzędne pierwotne i aktualnie występujące, wraz z uzasadnieniem dążenia do wskazanych parametrów dna) oraz sposób jego składowania bądź wykorzystania.

- W ramach prac planowane jest też wykonanie ścianek szczelnych pod skrzydełkami, jak również pod płytą denną jazu, która oprócz funkcji konstrukcyjnej mają stanowić zabezpieczenie przeciwfiltracyjne. Należy wskazać w treści uzupełniania jak projektowane elementy techniczne urządzenia wpłyną na stan wód podziemnych oraz ich ciągłość hydrauliczną. W uzupełnieniu Kip należy przedstawić opis zastosowanej technologii ich wykonania.

- Ponadto w uzupełnieniu Kip należy wskazać jaki jest planowany termin realizacji przedsięwzięcia i czas potrzebny na wykonanie zaplanowanych prac.

- W uzupełnieniu Kip należy przedstawić lokalizację, zakres projektowanych robót budowlanych mających na celu realizację bazy technicznej oraz bazy materiałowo — magazynowej. Położenie zaplecza budowy należy przedstawić na mapie. Ponieważ na rzece Obrze wyznaczone są obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na mapie należy nanieść także zasięg tego obszaru.

II. Ocena wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ww. ustawy Prawo wodne:

- W uzupełnieniu Kip należy przedstawić charakterystykę zlewni jednolitych części wód (JCW), których dotyczy przedsięwzięcie, m.in. w zakresie przedstawienia oddziaływań (presji) antropogenicznych występujących w zlewni, czy występowania i wpływu przedsięwzięcia na obszary wodozależne.

W ramach analiz istotne jest odniesienie się do wyników analiz prowadzonych w ramach Analizy znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych (umowa KZGW/KZP/2019/097).

- Należy dokonać identyfikacji wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją oraz tych na które ww. inwestycja może wpływać pośrednio na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W analizowanym przypadku należy dokonać także identyfikacji i analizy JCWP jeziornych na które oddziaływać ma planowana inwestycja, w szczególności na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Charakterystyka JCW powinna uwzględniać dane zawarte w aktualnym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedstawiona w Kip analiza jest niepełna m.in. w zakresie wskazania informacji dot. obszarów wodozależnych w miejscu realizacji inwestycji, informacji dot. monitoringu JCW oraz ewentualnego przeznaczenia wód w JCW do poboru na cele pitne dla ludzi.

Ponadto należy dokonać oceny wpływu przedsięwzięcia na stan JCWP, której dotyczy przedsięwzięcie. W Kip Inwestor nie przedstawił żadnych analiz szczegółowych wskazujących na wpływ przedsięwzięcia na elementy fizykochemiczne, hydromorfologiczne i biologiczne cieku. Należy podkreślić, iż zmiany struktury dna, zmiany przepływu wód w ramach planowanej rozbiórki, a następnie budowy jazu, mogą wiązać się z nowym bądź nasilonym oddziaływaniem na ww. elementy oceny stanu wód.

Przy przeprowadzaniu analiz oddziaływania przedsięwzięcia na JCW objęte oddziaływaniem, należy mieć na względzie, aby realizacja ww. inwestycji nie przyczyniła się do pogorszenia ich stanu aktualnego. Pojęcie pogorszenia stanu części wód powierzchniowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) RDW należy interpretować w ten sposób, że pogorszenie zachodzi od momentu, gdy przynajmniej jeden z elementów jakości w rozumieniu załącznika V do dyrektywy ulega obniżeniu o jedną klasę, nawet jeżeli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej zmianie zaklasyfikowania części wód powierzchniowych. Niemniej jednak jeśli dany element jakości w rozumieniu tego załącznika znaiduie się iuż w najniższej klasie, każde pogorszenie tego elementu stanowi pogorszenie stanu części wód powierzchniowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit.a) ppkt (i). Po wykonaniu powyższych analiz, należy dokonać ponownej weryfikacji przedstawianych działań minimalizujących, uwzględniając charakterystykę ww. inwestycji, dokonane analizy wpływu na stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochronę wód.

W ramach oceny wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych należy:

- dokonać identyfikacji wszystkich czynników oddziaływania przedsięwzięcia na parametry oceny stanu wód na etapie realizacji i eksploatacji, mając na uwadze poszczególne rodzaje prac przewidziane w ramach przedsięwzięcia (w tym wykonanie jazu, przepławki, kanału obiegowego, pomostu, ścianek szczelnych),

- przedstawić na jakie elementy klasyfikacji stanu JCWP i JCWPd oraz ich składowe będzie oddziaływać przedsięwzięcie (oddziaływania krótko i długoterminowe) z uwzględnieniem ewentualnej odwracalności oddziaływań oraz ich przemijającego charakteru. Należy także określić ryzyko wystąpienia zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych, m.in. w związku z wykonaniem ścianek szczelnych.

Analiza wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych powinna uwzględniać etap realizacji przedsięwzięcia, zakres prac przygotowawczych, organizację zaplecza budowlanego, zaplecza technicznego, zaplecza socjalnego dla pracowników, rodzaj i sposób składowania materiałów budowlanych oraz składowania odpadów i odprowadzania ścieków technologicznych i bytowych.

- W Kip należy dokonać oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych biorąc pod uwagę aktualne dane monitoringowe. Wskazane informacje powinny zawierać dane z badań wykonanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), wraz z podaniem źródła ich pozyskania oraz daty ich wykonania. Zgodnie z informacjami gromadzonymi w ramach PMŠ dla JCWP objętej inwestycją dostępne są dane monitoringowe z lat 2016 2019 r. W związku z powyższym należy przedstawić je w uzupełnieniu i podsumować wyniki oceny. Dodatkowo istotne jest wskazanie, które wskaźniki zdecydowały o ocenie stanu JCW.

- Należy przedstawić informację, czy Inwestor planuje stały monitoring zawiesiny oraz jaki poziom przekroczenia tego wskaźnika może decydować o przerwaniu prowadzonych robót?

- W Kip należy dokonać identyfikacji obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne, a następnie należy dokonać oceny wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych obszarów chronionych w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- Działania minimalizujące:

  - Należy dokonać weryfikacji przewidywanych działań minimalizujących mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności uwzględniając wpływ na środowisko wodne, biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia. Inwestor nie przywołuje faktycznych, skonkretyzowanych działań minimalizujących, które mogą ograniczyć wpływ inwestycji na poszczególne elementy oceny stanu wód. W związku z powyższym należy doprecyzować wskazany zakres działań minimalizujących, w szczególności w odniesieniu do charakteru i zakresu prowadzonych robót oraz ryzyka negatywnych oddziaływań na stan środowiska wodnego.

  - W Kip nie przedstawiono działań minimalizujących, wynikających z przeprowadzonej analizy wpływu przedsięwzięcia na stan JCW, poszczególne elementy oceny stanu wód biologiczne (m.in. fitoplankton, makrofity, fitobentos, bezkręgowce bentosowe, ichtiofauna), hydromorfologiczne (reżim hydrologiczny, ciągłość przepływu wód, warunki morfologiczne), fizykochemiczne wód. W związku z powyższym należy dokonać weryfikacji wskazanych w Kip informacji.

- Efekt skumulowany przedsięwzięć:

W Kip należy przedstawić informacje wymagane przepisami z art. 62a pkt 11 ustawy OOŚ tj. o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Należy określić możliwość wystąpienia efektu skumulowanego, etapy realizacji tych inwestycji, przyjęty dla nich harmonogram oraz wyjaśnić, czy dla nich zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku wydania ww. decyzji trzeba przedstawić wynik oceny przedsięwzięć w zakresie ich wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Wnioski powinny zawierać informację, czy może wystąpić efekt oddziaływań skumulowanych w wyniku realizacji przedsięwzięć w obrębie zlewni i jaki będzie miał on wpływ na jakość wód. W przypadku stwierdzenia oddziaływań, celowe jest przedstawienie działań minimalizujących uwzgledniających te oddziaływania.

Ponadto celowe jest odniesienie się również do zaplanowanych do wykonania prac utrzymaniowych, które mogą powodować kumulację negatywnych oddziaływań z przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy, uwzględnionych w Planie utrzymania wód, ustanowionym Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie planu utrzymania wód w regionie wodnym Warty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r., poz. 5607) oraz działań określonych dla tej JCWP wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) oraz PZRP. W uzupełnieniu Kip należy dokonać analizy oddziaływań skumulowanych w ww. zakresie.

Dodatkowo należy dokonać szczegółowych analiz kumulacji odziaływań w ramach przedsięwzięcia wskazanego na str. 74 Kip mającego na celu rozbiórkę i budowę nowego jazu w m. Perzyny na rzece Obrze. Należy wskazać w jakiej odległości będzie zlokalizowane to przedsięwzięcie, w jakim terminie będzie realizowane oraz czy zakres prac i termin ich realizacji może się kumulować z analizowanym przedsięwzięciem.

V. Inne:

Należy wyjaśnić rozbieżności pomiędzy kilometrażem planowanych robót wskazanym w Kip, a kilometrażem rzeki Obry wskazanym na Hydroportalu (https://wody.isok.gov.pl).

Podsumowując należy stwierdzić, że informacje przedstawione w przedłożonej dokumentacji nie pozwalają w pełni ocenić wpływu inwestycji na stan wód. Wobec powyższego, wymaga ona uzupełnienia o wyżej opisane dane i informacje, niezbędne do zaopiniowania ww. inwestycji pod kątem zgodności z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego.

Poinformowano, że wydanie opinii o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści niniejszego wezwania tj. gdy będzie odpowiadała przepisom prawa.

W piśmie zaznaczono, że wyjaśnienia należy przedłożyć lub przesłać na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Orzecznictwa i Kontroli Wodami ul. Nowy Świat 6/12, 00 - 400 Warszawa.

Po otrzymaniu powyższego wezwania Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 21.06.2021r. wezwał inwestora do uzupełnienia KIP o wskazane w piśmie Ministra Infrastruktury zagadnienia załączając do swojego pisma kopię wezwania Ministra Infrastruktury oraz zawiadamiając o powyższym pozostałe instytucje opiniujące.

Dnia 02.07.2021r. Burmistrz Trzciela wydał postanowienie stwierdzające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy ooś.

O wydanym postanowieniu zawiadomiono strony pisemnie, a społeczeństwo obwieszczeniem zamieszczonym w BIP na stronie internetowej Gminy Trzciel.

Dodatkowo, pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 02.07.2021r., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia powiadomiono Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych z siedzibą ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin.

Dnia 05.07.2021r. postanowieniem znak: GP.6220.4.2021.JG Burmistrz Trzciela zawiesił z urzędu postepowanie do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko. O powyższym fakcie zawiadomiono strony pisemnie, a społeczeństwo obwieszczeniem zamieszczonym w BIP – obwieszczenie zamieszczono 08.07.021r.

Następnie dnia 15.07.2021r. Burmistrz Trzciela wydał z urzędu postanowienie o uchyleniu wydanego wcześniej postanowienia o sporządzeniu raportu oraz postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obydwa postanowienia zostały wysłane do stron postepowania, do instytucji opiniujących, a społeczeństwo powiadomiono obwieszczeniem  zamieszczonym dnia 15.07.2021r. w BIP na stronie internetowej Gminy Trzciel.

Dnia 26.07.2021r. wpłynęło pismo znak: GM-DOK-2.7750.59.2021, z dnia 19.07.2021r., Ministra Infrastruktury,

z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej wcześniej wydanego postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu bez wymaganej opinii Ministra Infrastruktury oraz wskazanie dalszego toku postępowania.

Dnia 18 sierpnia 2021r. pełnomocnik inwestora złożył w UM uzupełnienie KIP wraz z pismem z dnia 16.08.2021r.

Następnie dnia 24.08.2021r. Burmistrz Trzciela pismem znak: GP.6220.4.2021.JG z dnia 24.08.2021r. przesłał uzupełnienie do Ministra Infrastruktury oraz pozostałych instytucji opiniujących celem zapoznania się z treścią uzupełnienia i jednocześnie odniósł się do pisma Ministra Infrastruktury z dnia 19.07.2021r., i wyjaśnił kwestię związaną z dalszym tokiem postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na przesłane uzupełnienie PPIS w Międzyrzeczu opinią sanitarną znak: NS.NZ.4201.113.2021 z dnia 07.09.2021r. ponownie wyraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 02 września 2021 r. do UM w Trzcielu wpłynęło pismo, z dnia 20.08.2021r., złożone przez pełnomocnika informujące o zmianie adresu pełnomocnika na nowy.

# Dnia 04 listopada 2021r. wpłynęło postanowienie znak: GM-DOK-2.7750.59.2021 Id: 512693, z dnia 21.10.2021r. Ministra Infrastruktury w którym podaje co następuje:

„Na podstawie art. 64 ust.1c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Trzciela z dnia 24 maja 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021 .JG), a także po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady”, stwierdzam konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”.

W uzasadnieniu podano:

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzany jest, w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego organu.

Organem właściwym do spraw ocen wodnoprawnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. W związku z S 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. poz. 2006), tj. zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. poz. 2257, z późn. zm.), ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej obecnie jest Minister Infrastruktury, zwanym dalej „Ml”.

Pismem z dnia 24 maja 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021 .JG) Burmistrz Miasta Trzciel wystąpił z wnioskiem do Ml o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady”.

Pismem z dnia 1 1 czerwca 2021 r. (znak: GM-DOK-2.7750.59.2021) Ml wezwał Burmistrza Trzciela do uzupełnienia przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej „Kip”, między innymi w zakresie:

przedstawienia charakterystyki istniejącego jazu oraz parametrów projektowanych obiektów;

wskazania okresu realizacji przedsięwzięcia oraz funkcjonowania kanału obiegowego;

uszczegółowienia informacji dotyczących planowanej do realizacji przepławki dla ryb;

wskazania czy w ramach realizacji robót planuje się uformowanie skarp cieku, usunięcie osadów dennych, usunięcie nadmiaru materiału piaszczystego z dna cieku, zmianę przekroju poprzecznego i podłużnego cieku;

wskazania, czy projektowane elementy techniczne urządzenia takie jak ścianki szczelne wpłyną na stan wód podziemnych oraz ich ciągłość hydrauliczną;

wskazania planowanego terminu realizacji przedsięwzięcia i czasu potrzebnego na wykonanie zaplanowanych prac;  przedstawienia lokalizacji, zakresu projektowanych robót budowlanych mających na celu realizację bazy technicznej oraz bazy materiałowo — magazynowej;

przedstawienia charakterystyki zlewni jednolitych części wód (JCW), których dotyczy przedsięwzięcie;

identyfikacji wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją oraz tych na które ww. inwestycja może wpływać pośrednio na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;

dokonania oceny wpływu przedsięwzięcia na stan JCWP;

dokonania oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych biorąc pod uwagę aktualne dane monitoringowe;

identyfikacji obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 Prawa wodnego;

weryfikacji przewidywanych działań minimalizujących mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności uwzględniając wpływ na środowisko wodne;

analizy możliwych oddziaływań skumulowanych w odniesieniu do zidentyfikowanych jednolitych części wód.

Burmistrz Trzciela przy piśmie z dnia 2 lipca 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021.JG) przekazał do wiadomości Ministra Infrastruktury postanowienie o nałożonym na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Minister Infrastruktury pismem z dnia 19 lipca (znak: GM-DOK-2.7750.59.2021) zwrócił się do Burmistrza Trzciela o wyjaśnienie kwestii wydanego postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bez uzyskania uprzednio stanowiska tutejszego organu.

Dnia 21 lipca 2021 r. do Ml wpłynęło postanowienie Burmistrza Trzciela z dnia 15 lipca 2021 r. o uchyleniu z urzędu postanowienia z dnia 2 lipca 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021.JG) ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady”.

Burmistrz Trzciela przy piśmie z dnia 24 sierpnia 2021 r. (znak: GP.6220.4.2021 .JG) przekazał do Ministra Infrastruktury uzupełnienie dokumentacji przygotowane przez Wnioskodawcę.

Zawiadomieniem z dnia 10 września 2021 r. (znak: GM-DOK-2.7750.59.2021) Minister Infrastruktury wyznaczył nowy termin zakończenia sprawy do dnia 29 października 2021 r.

Tutejszy organ przeprowadził analizę przedłożonych dokumentów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy 006, natomiast o stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące przesłanki.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady zlokalizowanej w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. Lubuskie. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Trzciel, a jedynie obiekt towarzyszący w postaci przepławki dla ryb w gminie Pszczew. Zgodnie ze stanowiskiem Inwestora podany w nazwie zadania kilometraż rzeki Obry, został przyjęty na podstawie ewidencji urządzeń piętrzących prowadzonej przez Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zgodnie z rzeczywistym kilometrażem wskazanym na Hydroportalu — stosowanym na przykładzie mapy podziału hydrograficznego Polski (MPHP) przedmiotowy jaz zlokalizowany jest ok km 76+240 rzeki Obry.

W Kip wskazano, iż inwestycja ma na celu odbudowę zasobów wodnych jezior przez które przepływa rzeka

Obra oraz położonych w jej zlewni. Ponadto zdaniem Inwestora jaz ustabilizuje poziom wód i ograniczy ich odpływ w okresach suszy. Ma również przyczynić się do wzrostu retencji w dolinie Obry na poziomie 5,2 mln rn3, wzrostu poziomu wód gruntowych i zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Inwestor wskazał także, iż po zrealizowaniu celu będzie możliwe odbudowanie historycznych piętrzeń w Rybojadach do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry. Natomiast odbudowa jazu w Rybojadach razem z działaniami związanymi z odbudową jazu w Perzynach pozwoli na zapewnienie komplementarności działań i w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie dodatkowych ok. 15 mln m3 wody rocznie, na obszarze gmin Trzciel, Pszczew (lubuskie) oraz Miedzichowo, Siedlec, Wolsztyn, Zbąszyń (wielkopolskie).

Zgodnie z wnioskiem i przesłaną dokumentacją, przedsięwzięcie zostało określone jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Istniejący obiekt w km 78+820 na rzece Obrze został zbudowany w 1937 r. i umożliwiał podniesienie poziomu wody w jeziorze Rybojadło 0 2 m. Jaz ten był konstrukcji kozłowo - iglicowej, składał się z systemu drewnianych belek i był obsługiwany ręcznie. Poziom wody regulowano dodając lub usuwając belki, lub też zwiększając bądź zmniejszając odstęp między nimi. Od lat 70-tych minionego wieku jaz nie działa.

Konstrukcja jazu obejmuje:

żelbetowe przyczółki wraz ze skrzydełkami;

żelbetowy próg stały — płyta denna;

kozły o kształcie trapezowym wykonane jako konstrukcja kratowa ze stali;

kładkę roboczą o konstrukcji nośnej z legarów drewnianych i pokładzie z desek szer. 1,0 m.

Podstawowe parametry techniczne istniejącego jazu:

pierwotny poziom piętrzenia — 51,20 m .n.p.m.;

pierwotna wysokość piętrzenia — ok. 2,1 m;

światło jazu 6 x 3,0 m = 18 m;

konstrukcja wsporcza jazu — kozły;

typ zamknięcia - iglicowe.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zwanej dalej „Kip” w miejsce istniejącego niesprawnego jazu kozłowego zaprojektowano nowy jaz żelbetowy, wieloprzęsłowy z zamknięciami zasuwowymi w postaci zasuw stalowych dwudzielnych, napędzanych mechanizmem wyciągowym ręcznym, Projektowany jaz będzie posiadał pięć przęseł, przęsła zewnętrzne i środkowe o świetle 4,0 m każde, pozostałe o świetle 3,0 m, co łącznie wynosić będzie 18,0 m. Pyta denna jazu pod zamknięciami usytuowana będzie na rzędnej 48,70 m n.p.m. Na jazie zamontowane zostaną dwudzielne zamknięcia zasuwowe, umożliwiające piętrzenie wody przed jazem na rzędnej 51,20 m n.p.pm. Zamknięcia będą zaopatrzone w ręczne mechanizmy wyciągowe, z trzpieniem dostosowanym zarówno do zamontowania koła do obsługi ręcznej jak i do klucza elektrycznego. Jaz będzie posiadał żelbetową kładkę roboczą opartą na filarach i przyczółkach jazu. Skrzydełka jazu zostaną wykonane w postaci oczepów na stalowych ściankach szczelnych. Na obiekcie zainstalowane zostaną łaty wodowskazowe oraz repery kontrolne.

Podstawowe parametry jazu projektowanego:

-  klasa budowli hydrotechnicznej — IV;

-  typ konstrukcji — żelbetowy;

-  całkowite światło jazu — 18,0 m;

-  wysokość piętrzenia — 2,1 m;

-   rzędna dna — 48,70 m n.p.m.;

-  normalny poziom piętrzenia — 51,20 m n.p.m.;

-  maksymalny poziom piętrzenia — 51,20 m  n.p.m.

Na lewym brzegu rzeki przy jazie planuje się wykonanie przepławki dla ryb w formie przepławki szczelinowej z przegrodami. Parametry przepławki będą odpowiadać wymogom dla pstrąga jako gatunku wskaźnikowego.

Podstawowe parametry przepławki:

--  przepływ — min. 0,14 m3/s;

--  szerokość komór — min. 1,40 m;

--  długość komór — min. 1,90 m;

--  szerokość szczeliny migracyjnej — 0,15 m;

--  spad lustra wody pomiędzy komorami — ok. 0,19 m;

--  ilość komór — 12 (w tym 1 spoczynkowa);

--  długość komory spoczynkowej — 9,0 m;

--  długość przepławki — ok 30 m.

Na skarpach prawego brzegu rzeki, powyżej i poniżej jazu zostaną wykonane stanowiska do cumowania, wyciągania i wodowania małego sprzętu pływającego (np. kajaki). Konstrukcja urządzeń będzie się składała z betonowych schodów skarpowych oraz pomostu z trapem. Podstawowe parametry planowanego pomostu wynoszą: długość              10,0 m i szerokość 2,0 m.

Dla odprowadzenia wód rzeki Obry na czas prowadzenia robót konstrukcyjnych przewidziano wykonanie kanału obiegowego o parametrach:

-  długość 220 -230 m;

-  minimalna szerokość w dnie bmin.=0,8 m;

-  umocnienie — płyty betonowe.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zmianę przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Obry na odcinku od ok 60-70 m poniżej jazu do ok 30-40 m powyżej jazu. Działania te mają na celu dostosowanie parametrów koryta rzeki do obrysu projektowanego jazu, a jednocześnie wykonanie umocnień dna i skarp koryta rzeki powyżej i poniżej budowli. W ramach prac przewiduje się usuniecie osadów dennych i nadmiaru gruntu piaszczystego z dna cieku oraz zabudowę wyrwy — uskoku o głębokości ponad 2 m powstałego na dolnym stanowisku budowli. Inwestor przewiduje, iž czas realizacji inwestycji wyniesie ok 1,5 roku.

Z uwagi na lokalizację obiektu w korycie rzeki Obry, na czas wykonania robót obszar wokół jazu zostanie zabezpieczony przed napływem wód za pomocą grodzy z worków z piaskiem, a nurt rzeki skierowany zostanie do kanału obiegowego, którego trasę zaplanowano przez łąki położone na północnym brzegu rzeki.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w odniesieniu do którego zastosowanie mają przepisy Uchwały Nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z celów ochrony przyrody Pszczewskiego Parku Krajobrazowego jest zachowanie aktualnego systemu hydrologicznego zlewni rzeki Obry. Ponadto w tabeli zawartej w S 3 ust. 1 ww. uchwały wskazano, iż jednym z potencjalnych zagrożeń jest regulacja cieków bez uwzględniania ich charakterystyki ekologicznej, połączona z kanalizowaniem biegu, likwidacją meandrów i skarp brzeżnych. Przy czym jednocześnie wykazano, iž jednym ze sposobów eliminacji bądź ograniczania potencjalnych zagrożeń i ich skutków jest rezygnacja z regulacji cieków o charakterze naturalnym tam gdzie nie jest to konieczne ze względu na gospodarkę leśną oraz ochronę przeciwpowodziową, a także wykonywanie ocen dla planowanych regulacji z obligatoryjnym udziałem przyrodników.

Jednocześnie należy zauważyć, że głównym celem planowanej inwestycji nie jest ochrona przeciwpowodziowa, zatem nie może być ona argumentem przemawiającym za koniecznością realizacji inwestycji bez dokonania kompleksowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto obszar przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach obszarów Natura 2000 tj.: Specjalnego Obszaru Ochrony Siedliskowej PLH080002 — Rynna Jezior Obrzańskich oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB080005 — Jezioro Pszczewskie i Dolina Obry.

Obszar na którym znajduje się planowane przedsięwzięcie dotyczy obszaru dorzecza Odry i zlokalizowane jest na jednej jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) i jednej jednolitej części wód podziemnych (JCWPd). Jednakże realizacja przedsięwzięcia będzie miała bezpośredni wpływ na inne JCWP. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę zgodnie z obowiązującym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym w formie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1967), zwanym dalej „aPGW”.

Inwestycja położona jest na JCWP Obra od wypływu z jez. Rybojadło do Paklicy (RW6000241878799) — typ 24, naturalna część wód, stan zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów - zagrożona, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP wyznaczono odstępstwo czasowe od osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dla stosowania odstępstwa przedstawiono następujące uzasadnienie: brak możliwości technicznych. Analizowana JCWP stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

JCWPd PLGW600059 — dobry stan ilościowy i stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych — niezagrożona. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Jednolita część wód została przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Zdaniem Inwestora wpływ inwestycji na etapie eksploatacji będzie odznaczał się szerszym spektrum oddziaływania, niż tylko na powyżej wskazaną JCWP. Realizacja przedsięwzięcia, tj. rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu, jak również specyficzny charakter projektowanego obiektu budowlanego i jego podstawowa funkcja powodować będzie piętrzenie i regulację stanu wody rzeki Obry, a także jezior: Rybojadło, Wielkie, Konin, Proboszczowskie i Głębokie. Wskazano również, iż przedsięwzięcie jest powiązane z bliźniaczą inwestycją na rzece Obrze, tj. odbudową jazu w Perzynach.

Realizacja obydwu inwestycji, a następnie ich eksploatacja, w tym okresy i wysokości piętrzenia będą mogły mieć wpływ na zmianę reżimu hydrologicznego oraz elementy biologiczne i fizykochemiczne ww. JCWP.

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego planowaną inwestycją znajdują się lasy oraz częściowo pola uprawne. Obowiązujące mapy zagrożenia oraz ryzyka powodziowego dla obszaru objętego inwestycją nie wskazują, iż potencjalna powódź w tym rejonie zagrażałaby znacząco siedzibom ludzkim. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Inwestora, zatrzymywanie potencjalnych wezbrań przez planowane piętrzenia skutkować może ograniczeniem powierzchni terenów położonych poniżej jazu, na których wcześniej występowały okresowe zalewy, co może oddziaływać na lasy łęgowe rosnące na tych terenach. Ponadto Inwestor wskazał, iż potencjalne zmiany hydrologiczne w poziomie wód powierzchniowych oraz podziemnych wynikające z budowy i eksploatacji jazu, mogą mieć wpływ na występujące w bezpośrednim sąsiedztwie jazu zbiorowiska leśne i rolne.

Biorąc pod uwagę specyfikę zaplanowanych prac, charakterystykę JCWP objętych projektem zgodnie z obowiązującym aPGW, w szczególności w zakresie zagrożenia osiągnięcia celów środowiskowych - istnieje ryzyko, iż w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem stan wód może ulec dalszemu pogorszeniu.

Aspekt ten wymaga przeprowadzenia analiz w ramach oceny oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę aktualny stan wód JCWP objętej pracami, oraz JCWP na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać, a także powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań w związku z pracami zaplanowanymi na jazie w Perzynach, a także realizacją innych inwestycji na wskazanych JCWP, w tym odbudowy historycznych piętrzeń w Rybojadach wspomnianych przez Inwestora w dokumentacji wnioskowej.

Zgodnie z wiedzą Ml, dla działań objętych planowanymi pracami na rzece Obrze dotyczącymi odbudowy jazu w Perzynach toczy się obecnie postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Istotna jest kompleksowa, wspólna analiza wszystkich ww. przedsięwzięć, mając na uwadze ich efektywność oraz potencjalny wpływ czynników oddziaływania na wystąpienie skumulowanych negatywnych skutków dla wskaźników oceny stanu jednolitych części wód objętych inwestycją.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zwanym dalej „Raportem”, należy przedstawić wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 66 ustawy OOŚ, a w szczególności poddać analizie i uwzględnić następujące zagadnienia w zakresie:

- Identyfikacji JCWP i JCWPd:

Należy dokonać identyfikacji wszystkich JCWP i JCWPd, bezpośrednio związanych z realizowanym przedsięwzięciem oraz tych na które ww. inwestycja może wpływać pośrednio na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W Raporcie należy przedstawić ich pełną charakterystykę zgodnie z aktualnym aPGW. Zidentyfikowane JCWP i JCWPd należy przedstawić na mapie obszaru realizacji przedsięwzięcia. Ponadto należy odnieść się do danych i wyników analiz przeprowadzonych w ramach opracowania projektów Il aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla JCWP i JCWPd objętej przedsięwzięciem, w szczególności w zakresie identyfikacji celów środowiskowych i odstępstw od ich realizacji, oraz oceny ryzyka ich nieosiągnięcia.

- Charakterystyki zlewni objętych ww. przedsięwzięciem:

W Raporcie należy przedstawić charakterystykę zlewni wszystkich jednolitych części wód, których dotyczy przedsięwzięcie, w zakresie: charakterystyki hydrogeologicznej, oddziaływań (presji) antropogenicznych występujących w zlewni, które mogą być przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w aPGW. W ramach charakterystyki należy wskazać, wszystkie budowle piętrzące znajdujące się na cieku, wraz z opisem parametrów tych urządzeń, w tym wskazanie, czy obiekty te są wyposażone w przepławki dla ryb. W raporcie powinny zostać uwzględnione informacje, czy ciek był w przeszłości uregulowany, jeśli tak należy wskazać kiedy działania te były wykonane i na jakich odcinkach.

Raport powinien zawierać dane i wyniki analiz z opracowania realizowanego na zlecenie PGW WP: Analiza znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu/oddziaływania na stan wód powierzchniowych oraz oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, w zakresie jednolitych części wód, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie z przepisami art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 006, w Raporcie należy przedstawić opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód. Dodatkowo należy przedstawić wyniki inwentaryzacji przyrodniczej (między innymi w zakresie ichtiofauny w tym w szczególności gatunków ryb, dla których ochrona lub poprawa hydromorfologii, w tym drożności morfologicznej jest istotnym elementem ich ochrony) wraz z opisem zastosowanej metodyki.

W Raporcie należy odnieść się do działań zaplanowanych do realizacji w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju, zwanego dalej „aPWŚK” dla jednolitych części wód objętych przedsięwzięciem, w tym stopnia ich wykonania. Treść ww. dokumentu planistycznego aPWŚK, opracowanego na zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2016 r., w celu identyfikacji oraz koordynowania wykonywania działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w art. 4 RDW, dostępna jest na stronie internetowej: https://www.apgw.gov.pl/pl/ll-cykl-materialy-do-pobrania. Należy zauważyć, że ww. dokument obowiązuje w obecnym cyklu planistycznym i powinien również zostać uwzględniony w przeprowadzanych analizach oddziaływań ww. przedsięwzięcia.

W analizach należy uwzględnić ustalenia o których mowa w „Krajowym Programie renaturyzacji wód powierzchniowych” w odniesieniu do rzeki Obry, opracowanego na zlecenie PGW WP, zgodnie z ustaleniami aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

c) Charakterystyki przedsięwzięcia:

Raport powinien szczegółowo wskazywać charakterystykę przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym umocnienia skarp i dna rzeki w obrębie jazu, zmiany przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki, parametry przepławki dla ryb w formie przepławki szczelinowej z przegrodami, a także kanału obiegowego oraz pomostów. Ponadto należy wskazać planowany sposób monitorowania efektywności i sprawności przepławki.

Zakres robót powinien zostać przedstawiony na załącznikach graficznych do Raportu, wraz z opisem poszczególnych elementów budowli, ich lokalizacji (np. miejsca składowania materiałów, baza socjalno -transportowa). Charakterystyka techniczna zaplanowanych robót powinna zostać przedstawiona na rysunkach technicznych oraz przekrojach. Należy tež uszczegółowić sposób realizacji zaplecza technicznego, bazy transportowej, zaplecza magazynowego dla materiałów budowlanych oraz miejsc związanych ze składowaniem odpadów.

Opis przedsięwzięcia powinien dotyczyć także jego eksploatacji, tj. wskazania poszczególnych działań i prac koniecznych do prowadzenia na tym etapie (np. prace utrzymaniowe).

Zakres robót powinien przedstawiać ujednolicony harmonogram i poszczególne etapy prac.

Dodatkowo, należy przedstawić zakres prac odmuleniowych a także prac dotyczących zabudowy wyrwy na dolnym stanowisku budowli, planowanych w ramach przedsięwzięcia. Konieczne jest wskazanie długości cieku na jakim odmulanie będzie prowadzone oraz średniej grubości warstwy do usunięcia. W Raporcie należy przedstawić informacje, na jak długich odcinkach Inwestor będzie prowadził prace związane ze zmianą przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku. Należy przedstawić wpływ ww. prac na wskaźniki oceny stanu wód, również w przypadku oddziaływań o charakterze krótkotrwałym i przemijającym.

d) Oceny wpływu inwestycji na JCWP i JCWPd:

Należy dokonać identyfikacji wszystkich czynników oddziaływania przedsięwzięcia na parametry oceny stanu wód na etapie realizacji i eksploatacji.

Analizy te powinny obejmować oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy biologiczne (w tym ichtiofaunę), hydromorfologiczne i fizykochemiczne wód powierzchniowych oraz wpływ na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Należy uwzględnić oddziaływania bezpośrednie, pośrednie i wtórne, a także oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe oraz stałe i chwilowe. Należy także wskazać opis ewentualnych zmian stosunków hydrologicznych w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, czy planowane prace wpłyną na zmianę ilości i dynamiki przepływu wód.

W analizie należy uwzględnić istniejące presje antropogeniczne, które łącznie z planowanym przedsięwzięciem mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych.

Opis wpływu przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne powinien także uwzględniać sposób organizacji placu budowy, zaplecza budowy, zastosowanych materiałów i zagospodarowania odpadów.

Analiza wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych powinna uwzględniać zarówno etap realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Na etapie realizacji należy uwzględnić takie informacje jak: organizację bazy budowlanej, zaplecze techniczne i socjalne dla pracowników, rodzaj i sposób składowania materiałów budowlanych oraz składowania odpadów i odprowadzania ścieków technologicznych i bytowych. W Raporcie należy przeanalizować skutki eksploatacji jazu w zakresie zmian warunków morfologicznych cieku poniżej i powyżej budowli, zahamowania naturalnego transportu rumowiska w rzece, zwiększoną jego akumulację powyżej budowli, niedobór rumowiska na odcinku cieku poniżej budowli i erozję wgłębną koryta. Należy uwzględnić także wpływ planowanej inwestycji na jeziora: Rybojadło, Wielkie, Konin, Proboszczowskie, Głębokie oraz Wędromierz. Ponadto należy wskazać opis ewentualnych zmian stosunków hydrologicznych w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wyjaśnić, jak planowane prace wpłyną na zmianę dynamiki przepływu wody i erozję denną.

W ocenie oddziaływania na stan wód należy uwzględnić potencjalne oddziaływanie w związku z realizacją prac na pozostałych urządzeniach wodnych planowanych do realizacji na rzece Obrze.

W dalszej kolejności należy przedstawić analizę oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w aPGW dla wszystkich części wód których dotyczy przedsięwzięcie, w tym niepogarszania ich stanu istniejącego. Pojęcie pogorszenia stanu części wód powierzchniowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) Ramowej Dyrektywy Wodnej należy interpretować w ten sposób, że pogorszenie zachodzi od momentu, gdy przynajmniej jeden z elementów jakości w rozumieniu załącznika V do dyrektywy ulega obniżeniu o jedną klasę, nawet jeżeli to pogorszenie nie wyraża się w ogólnej zmianie zaklasyfikowania części wód powierzchniowych. Niemniej jednak jeśli dany element jakości w rozumieniu tego załącznika znajduje się już w najniższej klasie, każde pogorszenie tego elementu stanowi pogorszenie stanu części wód powierzchniowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit.a) ppkt (i).

W Raporcie, w ramach prowadzonych analiz oddziaływania należy uwzględnić wyniki badań monitoringowych, w zakresie oceny stanu jednolitych części wód uwzględniając wpływ inwestycji na wskaźniki: fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne. Dane powinny być możliwie jak najbardziej aktualne i obejmować JCWP i JCWPd objęte przedsięwzięciem oraz jego oddziaływaniem. Dodatkowo, istotne jest wskazanie, które wskaźniki zdecydowały o ocenie stanu jednolitej części wód. Wskazane informacje powinny zawierać źródło z którego pochodzą i rok ich wykonania. Ponadto, należy przedstawić informację, czy Inwestor planuje w trakcie realizacji, jak i eksploatacji planowanej inwestycji prowadzić badania wybranych wskaźników biologicznych lub fizykochemicznych (np. stężenia zawiesiny).

Zgodnie z art. 4 ust. 7 RDW i art. 68 ustawy Prawo wodne, jeśli inwestycja związana jest m.in. ze zmianami w charakterystykach fizycznych części wód powierzchniowych lub wynika z nowych zrównoważonych form działalności gospodarczej człowieka, powinna spełniać łącznie poniższe warunki umożliwiającej jej realizację, tj.:

powinny zostać podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na stan jednolitych części

wód;

przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska i dla

społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów, są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z nowych

modyfikacji, czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój;

korzystne cele, którym służą te modyfikacje lub zmiany części wód, nie mogą, z przyczyn możliwości technicznych,

czy nieproporcjonalnych kosztów być osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejszą opcję

środowiskową.

W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia w Raporcie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód, których dotyczy przedsięwzięcie, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie wszystkich przesłanek, o których mowa powyżej.

Przy zastosowaniu odstępstwa zgodnie z art. 4 ust. 7 RDW należy mieć na względzie także wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 8 i 9 RDW. Spełnienie tych warunków należy przedstawić w treści Raportu.

e) Działań minimalizujących:

W Raporcie należy przedstawić działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na parametry oceny stanu wód na etapie realizacji oraz eksploatacji uwzględniając wnioski z dokonanych analiz wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo, Inwestor powinien opisać działania, jakie zostaną podjęte w celu zachowania przepływu nienaruszalnego w cieku, a także działania mające na celu minimalizację wpływu planowanego jazu na etapie eksploatacji na środowisko wodne i od wód zależne.

f) Wariantów inwestycji:

W Raporcie należy przedstawić opis wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy OOŚ wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Wybór najkorzystniejszego wariantu, powinien być szczegółowo uzasadniony, oceniony w zakresie wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz porównany z innymi wskazanymi wariantami przez Inwestora w Raporcie (art. 66 ust. 1 pkt 6a ustawy OOŚ).

g) Identyfikacji obszarów chronionych:

W Raporcie należy dokonać identyfikacji obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 Prawa wodnego, a następnie ocenić wpływ planowanych działań na etapie realizacji i eksploatacji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych obszarów chronionych w obszarze oddziaływania ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja położona jest w granicach obszaru Natura 2000 - Obszary specjalnej ochrony Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, obszaru Natura 2000 - Specjalne obszary ochrony Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 i na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie znajduje się ponadto w granicach istniejących korytarzy ekologicznych.

Należy odnieść się do ograniczeń i zakazów wynikających z ustanowienia ww. obszarów chronionych, w szczególności mając na uwadze, iż głównym celem planowanego przedsięwzięcia nie jest ochrona przeciwpowodziowa.

h) Efektu skumulowanego:

Zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy OOŚ Raport powinien zawierać „informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem”.

W treści raportu należy uwzględnić ryzyko wystąpienia możliwych negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy oceny stanu wód, w związku z realizacją bliźniaczego projektu na rzece Obrze w miejscowości Perzyny, a także planowanych do odbudowy innych historycznych piętrzeń w Rybojadach, o którym wspomniał Inwestor w dokumentacji wnioskowej. Raport powinien zawierać w szczególności informacje w zakresie zmian dot. hydromorfologii cieku (wielkość i dynamika przepływu), które mogą wpływać na biologiczne elementy oceny stanu wód nie tylko na etapie realizacji, ale i eksploatacji projektu.

Celowe jest także odniesienie się do prac utrzymaniowych prowadzonych na cieku, które mogą powodować kumulację negatywnych oddziaływań z przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy. Kumulacje tych oddziaływań należy odnieść do wszystkich elementów oceny stanu wód.

Podsumowując, przedstawione przez Inwestora informacje są niewystarczające do skutecznej oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w aPGW dla jednolitych części wód których dotyczy przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

# W pouczeniu zaznaczono, że od postanowienia nie służy zażalenie. Zgodnie z art. 64 ust. 1c ustawy OOŚ niniejsze postanowienie można zaskarżyć w zażaleniu, o którym mowa w art. 65 ust. 2 ustawy OOŚ, tj. w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Trzciela po przeanalizowaniu wydanych opinii, wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnienia KIP, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia                    3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a zwłaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsięwzięcia oraz z uwagi na fakt, że przedstawione przez Inwestora informacje są niewystarczające do skutecznej oceny wpływu przedmiotowej inwestycji na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w aPGW dla jednolitych części wód, których dotyczy przedsięwzięcie, a także biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia, stwierdził, że brak możliwości znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, szczególnie na Pszczewski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 może być stwierdzony po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji i stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                                        w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Trzciela w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek