# PRZEDMIAR ROBÓT

„BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

NA TERENIE DZIAŁKI NR EWID. 298 ark. 1, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 0015 W LUTOLU MOKRYM gm. TRZCIEL”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym 122m | 0,122 | km |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.II-IV ODWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA NA SKŁADOWISKO INWESTORA 732m2 x 0,35m = 256,20 m3 | 256,20 | m3 |
| 3 |  | PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie, do głęb.35 cm,pod konstrukcją drogi głównej ,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego 122mx6,0m =732m2 | 732,00 | m2 |
| 4 | D-04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,w gruntach kategorii II-IV j.w. 732m2 | 732,00 | m2 |
| 5 | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pod konstrukcją nawierzchni z płyt betonowych (1,6m+1,2m+1,6m) x 122m =536,8m2 | 536,80 | m2 |
| 6 | D-04.04.02b | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pod konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych, (0,8m+0,8m) x 122m =195,2 m2 | 195,20 | m2 |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.03 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych prostokątnych 0,8mx1,2m o grubości 16 cm, układanych na podsypce piaskowej z piasku średniego o gr. 3 cm (0,8m+0,8m) x 122m= 195,2 m2 | 195,20 | m2 |
| 8 | D-05.03.23a | Nawierzchnia przepuszczalna z betonowych płyt ażurowych o gr. 10 cm, szarych, układanych na podsypce z piasku średniego o gr. 3 cm, wolne przestrzenie wypełnione pospółką (1,6m+1,2m+1,6m) x 122m =536,8m2 | 536,80 | m2 |