Załącznik nr 1

do decyzji nr 11/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.5.2020.JG z dnia 10.07.2020 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na „przebudowie drogi powiatowej nr 1355F odcinek Brójce – Łagowiec”, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Właścicielem działek objętych inwestycją jest  Powiat Międzyrzecz.

Terenem zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu z siedzibą Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

## Skala przedsięwzięcia

Łączna długość przebudowy drogi będzie wynosiła do 1,6 km.

Przebudowa drogi będzie obejmowała:

- przebudowę nawierzchni drogi

- budowę/ przebudowę zjazdów,

- budowę/ przebudowę chodników,

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

- odtworzenie istniejących rowów.

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja będzie zlokalizowana w powiecie międzyrzeckim, gminie Trzciel na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1355F z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych:

- obręb Brójce - dz. ewid. nr 1/1,

- obręb Łagowiec - dz. ewid. nr 275, 107/1

Droga powiatowa nr 1355F na przedmiotowym odcinku przebiega na całej długości przez tereny rolnicze.

Obszar inwestycji zarządzany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze., Nadzór Wodny Świebodzin.

Ogólny opis inwestycji:

Istniejąca droga powiatowa nr 1355F na przedmiotowym odcinku ma szerokość od 3.0-3.5m o nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie z drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do obustronnych rowów drogowych które prowadzą do przepustu w ciągu cieku (Obra Leniwa od dopływu ze starego Dworu do Lubnicy).

W ramach inwestycji  droga powiatowa zostanie poszerzona do 6,0m, a rowy przydrożne odtworzone oraz przepusty pod zjazdami na pola przebudowane.

Przebudowa drogi konieczna jest z uwagi na zły stan nawierzchni i niedostosowanie do aktualnych wymagań dla dróg publicznych.

Po przebudowie drogi nie przewiduje się znacznego zwiększenia ilości pojazdów samochodowych z uwagi na lokalny charakter drogi, która stanowi dojazd do miejscowości Łagowiec i obsługę przyległych pól rolniczych - droga nie stanowi alternatywnej drogi tranzytowej.

Po przebudowie w związku ze zwiększeniem powierzchni jezdni zwiększy się również ilość wód odprowadzanych do środowiska. Z uwagi na klasę drogi (Z - zbiorcza) i jej lokalizację głownie poza terenami zabudowanymi, nie ma konieczności stosowania systemów kanalizacji deszczowej oraz systemów podczyszczania (nr: separatorów).

Pomimo nieznacznego zwiększenia  się wód odprowadzanych do środowiska nie zmieni się ich jakość oraz sposób odprowadzania.

Z uwagi na charakter inwestycji – przebudowa drogi, wody opadowe i roztopowe będą z niej odprowadzane, tak jak w stanie obecnym częściowo do gruntu za pomocą rowów trawiastych w zakresie pasa drogowego oraz częściowo za pomocą rowów do wód powierzchniowych – rzeki Obry.

Niewielki zakres inwestycji oraz brak  zmiany w systemie odwodnienia w stosunku do stanu istniejącego spowoduje, że jakość wód gruntowych nie ulegnie pogorszeniu.

## Powierzchnia zajmowanej nieruchomości na której zlokalizowany będzie obiekt budowlany

- łączna długość drogi powiatowej będzie wynosiła do 1,6km,

- szerokość pasa drogowego wynosi od 10-16m,

- orientacyjna powierzchnia pasa drogowego – 23 000m2 (2,3ha),

- szerokość istniejącej drogi wynosi – od 3.0 - 3.5m

- powierzchnia zajmowana przez istniejącą drogę – ok. 5 000m2 (0.5ha)

- szerokość projektowanej jezdni – 6.0m

- orientacyjna powierzchnia zajmowana przez projektowaną jezdnię, zjazdy, chodniki – ok. 10 000m2 (1.0ha)

## Pokrycie nieruchomości zielenią

W pasie drogi powiatowej występują pojedyncze drzewa liściaste (topole) oraz krzewy. Pozostałą część pasa drogowego stanowi teren zielony (trawniki). Drzewa kolidujące z projektowaną drogą przeznaczone będą do wycinki. Szacowana ilość drzew do wycinki – 20-40 szt.

## Obszar oddziaływania inwestycji

Z uwagi na mały ruch pojazdów mechanicznych ograniczających się głównie do pojazdów osobowych, pojazdów rolniczych oraz nielicznych samochodów ciężarowych związanych z gospodarką rolną obszar odziaływania inwestycji będzie ograniczał się jedynie do pasa drogowego.

Tereny górnicze - Inwestycja nie podlega szkodom górniczym.

Ochrona konserwatorska - Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Zagrożenie powodziowe - Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze zagrożenia powodziowego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Charakterystyka stanu istniejącego

Droga powiatowa nr 1355F przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1354F do wsi Łagowiec.

Droga powiatowa ma nawierzchnię asfaltową o szerokości od 3.0 do 3.5m oraz pobocza gruntowe częściowo utwardzone kruszywem.

Przebieg drogi:

- od km 0+000 do km 1+400 -  tereny rolnicze niezabudowane,

- od km 1+400 do km 1+600 – tereny rolnicze zabudowane  (wieś Łagowiec).

Wzdłuż drogi występują rowy przydrożne odbierające wodę z nawierzchni drogi.

Na długości drogi występują zjazdy gruntowe na tereny rolnicze z przepustami w ciągu rowów drogowych.

Droga nie spełnia wymagań technicznych w zakresie szerokości oraz nośności nawierzchni więc wymaga przebudowy.

Na przedmiotowym odcinku występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

- kablowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,

- napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,

- sieć wodociągowa,

- napowietrzna sieć teletechniczna i kablowa,

- kablowa sieć teletechniczna.

Na obecnym etapie w pasie drogi projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania.

## Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

W ramach inwestycji przewiduje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie wzmocnienia podłoża

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa,

- przebudowę zjazdów

- wykonanie chodników w obszarze zabudowanym,

Parametry techniczne:

-  szerokość – 6.0m

- spadek poprzeczny – 2%

-  szerokość poboczy – 1.0m,

-  rodzaj nawierzchni – asfaltowa,

Parametry techniczne zjazdów:

-  szerokość – 3.5 – 5.0m

-  szerokość poboczy – 0.75m,

-  rodzaj nawierzchni – asfaltowa / kostka betonowa

Parametry techniczne chodników:

- szerokość – 1.5-2.0m

- spadek – 2%

- nawierzchnia – kostka betonowa

*  Niweleta drogi zostanie poprowadzona po terenie bez wysokich nasypów i wykopów co zapewni wpisanie się jej w otaczający

teren i zapewni odpowiednią widoczność.

*  Rowy przydrożne zostaną odtworzone wyprofilowane i zahumusowane.

*  Przepusty pod zjazdami na pola zostaną przebudowane.

## Rodzaj technologii

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na:

- rozbiórce istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową (sprzęt: koparki, spychacze, samochody samowyładowcze),

- zdjęciu warstwy humusu z obszaru przewidzianego pod roboty ziemne ( sprzęt: koparki, spychacze, samochody samowyładowcze),

- korytowanie pod konstrukcję nawierzchni (sprzęt: koparki, spychacze, równiarki),

- zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni  (sprzęt: zagęszczarki płytowe, walce),

- wykonanie wykopów i nasypów drogowych (sprzęt: koparko-ładowarki, samochody samowyładowcze),

- wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem (koparko-ładowarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki płytowe, walce)

- ułożenie warstw podbudowy  i nawierzchni z kruszywa naturalnego – (sprzęt: koparko-ładowarki, zagęszczarki płytowe, walce, samochody samowyładowcze),

- wbudowanie elementów prefabrykowanych – krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe (sprzęt: samochody dostawcze)

- wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej, (sprzęt:, rozściełacze do mas bitumicznych, koparko-ładowarki,  zagęszczarki płytowe, walce, samochody samowyładowcze),

- wykonanie poboczy z kruszywa (sprzęt: koparki, spychacze, samochody samowyładowcze, zagęszczarki płytowe),

- umocnienie skarp, terenów zielonych poprzez humusowanie (sprzęt: koparki, samochody samowyładowcze),

Rodzaje nawierzchni, które będą zastosowane do realizacji planowanej inwestycji:

jezdnia – nawierzchnia asfaltowa (mieszanka mineralno-asfaltowa),

zjazdów – nawierzchnia asfaltowa / kostka betonowa ograniczona krawężnikami,

chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona krawężnikami i obrzeżami,

pobocza – kruszywo naturalne.

Rodzaje materiałów, które będą użyte do realizacji planowanej inwestycji:

- mieszanka mineralno-bitumiczna,

- elementy prefabrykowane betonowe – krawężniki oporniki, obrzeża, pyty betonowe,

- grunt stabilizowany cementem,

- kruszywo łamane, skalne,

- mieszanka betonowa (ławy betonowe)

- podsypki cementowo-piaskowe,

- grunty mineralne - piasek, żwir,

- humus,

# Ewentualne warianty przedsięwzięcia - Nie przewiduje się wariantowania inwestycji.

# Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Etap realizacji:

Zużycie wody do celów bytowo-gospodarczych (założono max. 20 osób zatrudnionych na budowie): 1,0 m3/dobę.

Woda do celów budowlanych będzie dostarczona beczkowozami lub pobierana z sieci.

Zużycie wody na cele budowlane: ok. 10m3/dobę (dokładna ilość uzależniona od warunków atmosferycznych np. istotne przy realizacji nasypów oraz pielęgnacji warstw podbudowy).

Na etapie budowy nastąpi zużycie paliwa (olej napędowy, benzyna) wynikające z pracy ciężkiego sprzętu budowlanego (samochodów, koparek, walców, beczkowozów itp.) oraz sprzętu lekkiego (zagęszczarki płytowe, wibromłoty, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe itp.).

Wielkość zużycia paliwa będzie zależała od konkretnie użytego sprzętu wykonawcy robót.

Szacowana ilość paliwa sprzętu realizującego bezpośrednio roboty budowlane: ok. 0.5m3/ dobę.

Zużycie energii elektrycznej będzie na niskim poziomie i związane będzie głównie z oświetleniem pomieszczeń na pobyt ludzi (np. baraki kontenerowe) oraz z obsługą lekkiego sprzętu budowlanego np. wiertarek, młotów pneumatycznych, szlifierek.

Pobór energii nastąpi z sieci lub z agregatów prądotwórczych wykonawcy.

Przewiduje się zużycie energii elektrycznej na poziome <10kWh/dobę.

Orientacyjna ilość materiałów niezbędnych do wykonania konstrukcji:

- mieszanka mineralno-bitumiczna – ok. 1000 m3

- kostka betonowa - 400 m2

- grunty stabilizowane cementem – ok. 2400 m3

- kruszywo łamane (z dowozu):  2200m3

- kruszywo naturalne (wykopy) – 3000m3

- kruszywo naturalne (nasypy) – 2000 m3

Etap eksploatacji  --  Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia zapotrzebowania na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię.

# Rozwiązania chroniące środowisko

Do ogólnych rozwiązań zapobiegających lub ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania inwestycji na środowisko należą:

- właściwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu (np.: uszkodzeniami drzew, zaśmiecaniem, skażeniem gleby i wód gruntowych),

- stosowanie się do wymogów ochrony środowiska przy prowadzeniu robót budowlanych,

- zachowanie przepisów BHP w celu ochrony zdrowia i życia ludzi,

- zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi odpadami w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

- oszczędne gospodarowanie surowcami i energią konieczną do przeprowadzenia inwestycji,

- zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac – korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie działań do pory dziennej,

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków siedliskowych,

- odpowiednie zabezpieczenie terenu prac ziemnych,

- odpowiednie zabezpieczenie krzyżujących się instalacji,

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Przewidywany czas realizacji zadania będzie wynosił do 6 miesięcy. Największe oddziaływanie na środowisko będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych, które będą się ograniczały do pasa drogowego.

# Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

## Ilości i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych

Etap budowy

W związku z przewidywanym zatrudnieniem na poziomie ok. 20osób, przewiduje się odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych na poziomie ok. 50l/os/dobę tj. 1.0m3/dobę.

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w zespół pomieszczeń socjalno-bytowych z instalacją sanitarną podłączoną do lokalnej sieci sanitarnej lub wyposażone w szczelne zbiorniki sanitarne, które będą regularnie opróżniane przez służby komunalne.

Etap eksploatacji -  Na etapie eksploatacji nie przewiduje się odprowadzania ścieków socjalno-bytowych.

## Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Etap budowy

W związku z przewidywanym zatrudnieniem na poziomie ok. 20osób oraz ok. 10 jednostek sprzętowych przewiduje się odprowadzenie ścieków technologicznych na poziomie ok. 1.0-5.0 m3/dobę.

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w stanowiska przeznaczone do utrzymywania i mycia sprzętu budowlanego z odprowadzeniem do lokalnej sieci sanitarnej.

Wykonawca powinien mieć podpisaną umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie wywozu płynnych nieczystości technologicznych lub dysponować fakturami dokumentującymi zagospodarowanie ścieków technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.

Etap eksploatacji   -  Na etapie eksploatacji nie przewiduje się odprowadzania ścieków technologicznych.

## Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Stan obecny

Obecnie wody opadowe z nawierzchni drogi powiatowej odprowadzane są za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni oraz pobocza do przydrożnych rowów.

Wody opadowe odprowadzana są do cieku (Obra Leniwa od dopływu ze Starego Dworu do Lubnicy).

Etap budowy

Wody opadowe będą odprowadzane tak jak w stanie obecnym za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych.

Etap eksploatacji

Wody opadowe z jezdni, poboczy, chodników oraz zjazdów będą odprowadzane za pomocą spadków poprzecznych do rowów przydrożnych.

# Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko  --  Nie występuje.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia  --  Planowana inwestycja znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie.

# Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci                                     drogowej  --  Nie dotyczy

# Dane o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem  --  Nie dotyczy

# Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej

W związku z tym, że planowana inwestycja jest drogą powiatową o charakterze rolniczym, na której panuje niewielki ruch pojazdów osobowych i rolniczych, i droga ta nie stanowi alternatywy dla innej drogi wyższej kategorii dlatego wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy jest minimalne.

# Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

W trakcie realizacji inwestycji mogą powstać odpady związane z pracami budowlanymi.

Materiał z rozbiórki w postaci humusu, żwiru, kruszywa naturalnego będą należały do Inwestora i będą składowane w miejscu określonym przez Inwestora.

Humus zostanie spryzmowanany do późniejszego wykorzystania.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza oraz placu budowy powstanie pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych.

Odpady komunalne będą selekcjonowane w pojemnikach kontenerowych i odbierane sukcesywnie przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo na podstawie indywidualnych umów.

Zakładając, że przy pracach budowlanych będzie zatrudnionych do 20osób. Ilość odpadów nie powinna przekraczać 2kg/1os/dzień.

Zakładając 6miesięczy okres budowy – ilość odpadów będzie wynosiła ok.   7200kg (7,2t).

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane bezpośrednio przy terenie robót budowlanych.

Zakłada się ustawienie 1-2 baraków (kontenerowych).

Sprzęt budowlany typu ciężkiego: koparki, walce itp.  będą  składowane w rejonie budowy.

Roboty z wykorzystaniem maszyn budowlanych, w tym prace załadunkowe i rozładunkowe materiałów i odpadów będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

W związku z gromadzeniem odpadów komunalnych, ich odbiorem przez specjalistyczne firmy i wywozem na wysypiska śmieci, odpady nie będą one miały wpływu na lokalne środowisko.

# Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Nie dotyczy.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek