Załącznik nr 1

do decyzji nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.12.2020.JG z dnia 12.01.2022r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW na działkach ewidencyjnych nr 174/4 oraz 1022/3 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest SUNLema Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Właścicielem działek nr 174/4 i 1022/3 są osoby prywatne.

Według ewidencji gruntów działka nr 174/4 o łącznej powierzchni 6,59 ha stanowi grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb                    o pow. 2,43 ha, RV o powierzchni 4,07 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o powierzchni 0,09 ha.

Działka nr 1022/3 o łącznej powierzchni 10,38 ha stanowi łąki trwałe ŁIV o pow. 2,00 ha, ŁV o pow. 2,00 ha, grunty orne RIVb o pow. 0,61 ha, RV o pow. 5,36 ha, RVI o pow. 0,36 ha oraz rowy oznaczone symbolem W o pow. 0,05 ha.

Dla terenu inwestycji nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegać ma na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nN/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie służące do wytwarzania  energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy maksymalnej do 8 MW.

Poszczególne farmy będą oznaczone symbolami PV-1 do PV-3.

Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w województwie lubuskim, powiat międzyrzecki, gmina Trzciel-obszar_wiejski, jednostka ewidencyjna 080306_5, obręb 0008 Jasieniec, numery działek 174/4 oraz 1022/3.

** Inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej (niepodpiwniczone budynki jednorodzinne i budynki gospodarcze                        o wysokości do 2 kondygnacji, sieci uzbrojenia do głębokości 1,2 m, drogi dla potrzeb projektu budowlanego), zaliczanej do prostych warunków gruntowych, które określa „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. Dz.U. z 2012r poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” w związku z powyższym inwestycja nie wymaga badań geotechnicznych.

** Warstwa wodonośna zalega na głębokości od 1m do 15m i osiąga miąższość do 30m.

-  Zasilanie poziomu zachodzi głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych, a w dolinach także przez infiltrację z wód

powierzchniowych i drenaż wód z poziomów wgłębnych.

-  Podstawą drenażu dla tego poziomu wodonośnego są cieki i jeziora.

** Głębokość wykopów pod fundamenty stacji transformatorowej: 1,0m - 1,4m poniżej poziomu terenu.

** Głębokość ułożenia infrastruktury podziemnej (tj. linii kablowych):

-  kable układane będą w rowie kablowym na głębokości min. 0,9m na uprzednio nasypanej warstwie piasku o grubości

10cm.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe.

Na części terenu działki inwestycyjnej nr 1022/3, po stronie północnej występują grunty pod rowami (rów melioracyjny) oznaczone na mapie ewidencyjnej symbolem W-RV.

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się likwidacji lub prowadzenia jakichkolwiek innych prac, które mogłyby naruszyć strukturę skarp lub dna istniejącego rowu (urządzenia wodnego) i spowodować zmianę stosunków wodnych na terenie inwestycji oraz na gruntach sąsiednich.

W związku z planowaną inwestycją na działkach nr 1022/3 i 174/4 nie przewiduje się realizacji konkretnych rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenia istniejącego rowu melioracyjnego, ponieważ planowana inwestycja w fazie budowy oraz w fazie eksploatacji w żaden sposób nie będzie oddziaływać na istniejący rów melioracyjny.

Projektuje się ogrodzenie w pobliżu cieku wodnego w odległości nie mniejszej niż 5 m, które nie naruszy w żaden sposób struktury skarp lub dna istniejącego rowu.

Projektuje się do 8 stacji transformatorowych.

Każda stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

-  obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

-  fundament betonowy prefabrykowany - kablownia, - rozdzielnice SN i nn,

-  dach betonowy płaski.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicą SN, nn oraz w komorze transformatora na wprowadzenie kabli SN i nn.

W korytarzu obsługi stacji znajdują się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, która stanowi wydzieloną część fundamentu stacji z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora. Dodatkowo w drzwiach komory transformatora stacji zamontowano wentylatory wspomagające wymianę powietrza podgrzanego przez transformatory. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo.

Dopuszczalne jest również posadowienie stacji w obudowie metalowej.

Planowana inwestycja na działkach nr 1022/3 i 174/4 nie znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne lub na obszarach o których mowa art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a — j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych kodem UE PLGW600059; w dorzeczu Odry; w Regionie Wodnym Warty. \

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska wodnego obszaru.

Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 1,91 km od granic działki.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliżej położonymi obszarami ochrony przyrody jest Pszczewski Park Krajobrazowy, a także obszary Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 i Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oddalone o nieco ponad 2 km od planowanego przedsięwzięcia. Inwestycja ta nie przecina także korytarzy ekologicznych.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami.

- Panele będą montowane na stelażach kotwionych w ziemię.

- W ziemi przebiegać będą kable elektryczne.

- W głównej mierze oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z

urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu.

- Odpady będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

- Oddziaływania na tym etapie będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

* - Budowa konstrukcji ramowej podtrzymującej ogniwa fotowoltaiczne.

* - Budowa placów montażowych (etap realizacji i likwidacji) / postojowych (etap realizacji, eksploatacji, likwidacji).

* - Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię

elektryczną.

* - Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem.

* - Budowa instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni.

* - Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Powierzchnia zabudowy dla 1 MW w rzucie poziomym konstrukcji z panelami oraz kontenera stacji transformatorowej wyniesie ok. 4 950 m2

Teren przeznaczony pod panele fotowoltaiczne jest gruntem rolnym o klasie RIV, RIVb, RV, RVI, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest zadrzewiony i zakrzewiony, nie znajduje się na terenach chronionych formami przyrody.

Powierzchnia zajętości terenu pod inwestycje z ogrodzeniem wyniesie około 0,55 ha.

Dojazd do terenu inwestycji, od południa z drogi krajowej nr 92 (dz. nr. 200), następnie drogą gminną (dz. nr 161).

Teren pozbawiony jest dendroflory, którą należałoby usunąć w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Nie występują także znane stanowiska archeologiczne.

Opis technologiczny dla budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW

-  Faza budowy:

*-  dostarczenie komponentów budowlanych do granicy działki drogami krajowymi i gminnymi;

*-  wykonanie otworów w glebie do montażu słupków ogrodzeniowych przy pomocy wiertnicy;

*-  wbijanie profili stalowych i montaż konstrukcji w profili aluminiowych;

*-  montaż paneli fotowoltaicznych;

*-  podłączenie elektryczne paneli do falowników, a następnie do rozdzielni energetycznej znajdującej się w stacji

transformatorowej;

*-  wykonanie przełącza SN stacji transformatorowej do słupa napowietrznej linii energetycznej;

*-  montaż ogrodzenia;

*-  montaż oświetlenia zewnętrznego.

Na etapie budowy wystąpi niewielkie zużycie piaski i żwiru.

*-  Zgodnie z zaleceniem producenta stacji transformatorowej pod fundament należy wykonać podsypkę piaskowo –

żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu),

--  powierzchnia fundamentu wyniesie ok. 15 m2 co będzie wymagało zużycia ok. 5m3 podsypki piaskowo-żwirowej do

Zagęszczenia.

*-  Kafar do wbijania pali zużywa ok. 3 litry paliwa na godzinę, do wbicia przewidziano ok. 600 pali na co potrzeba ok. 50

godzin pracy kafara, zużycie paliwa wyniesie ok. 150 litrów paliwa.

*-  Na etapie eksploatacji będzie wykonywane koszenie roślinności znajdującej się pod panelami fotowoltaicznymi w celu

niwelowania przerostu roślinności pod panelami:

-  w tym celu przewiduje się do wykoszenia pas zieleni o długości ok. 2000 m oraz szerokości ok. 5-6 m między panelami

oraz wokół ogrodzenia.

--  traktor z kosiarką, który wykosi taki teren w ciągu godziny spali ok. 15 litrów paliwa.

--  koszenie traw będzie się odbywało 1 raz w roku.

*-  Ogniwa fotowoltaiczne zostaną przykręcone do profili aluminiowych, które są zamocowane do profili stalowych i

wbitych bezpośrednio do gruntu.

--  zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na obszarze działki nie będzie wymagało prac ziemnych polegających na

usuwaniu humusu i tworzenia wykopów.

--  wbijanie konstrukcji w glebę nie zakłóci stosunków wodnych i nie będzie oddziaływać na system rowów melioracyjnych.

Dla planowanej inwestycji nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Niewielka wysokość konstrukcji od 0,8 m do max. 3 m nie powoduje zagrożenia.

Teren inwestycji zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych systemem alarmowym i kamerami.

Instalacja będzie monitorowana na bieżąco za pośrednictwem internetu lub drogi GSM, GPS.

Ewentualne usterki będą usuwane na bieżąco.

Przewiduje się okresowe przeglądy pracy farmy fotowoltaicznej.

Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących po 24 paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego). Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie około 2407-2938 paneli.

Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych nachylonych pod katem od 23 do 28 stopni.

Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 3 metrów nad poziomem terenu.

Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok 1765 x 1,05 x 40 mm.

Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje.

Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną.

Falowniki napięcia połączone zostaną w rozdzielni energetycznej znajdującej się w stacji transformatorowej nN/SN

wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo — zabezpieczające,

### -  Faza eksploatacji:

Elektrownie fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jest to jedyna technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna.

Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nieposiadające skutków ubocznych. Obecnie produkowane panele fotowoltaiczne pracują już przy minimalnym nasłonecznieniu.

Funkcjonowanie zespołu paneli fotowoltaicznych odbywa się bezobsługowo, za wyjątkiem okresowych prac serwisowych (kilka razy w roku).

Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci operatora energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. poprzez stację transformatorową nN/SN do określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych punktu.

Podczas eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki socjalno—bytowe. Będą one natomiast powstawały w trakcie budowy i likwidacji. Ze względu na brak kanalizacji sanitarnej ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego tzw. Toi - Toi. Następnie wywożone będą do stosownej utylizacji, przez firmę obsługującą                 Toi - Toi do oczyszczalni ścieków.

Przewidywana ilość ścieków socjalno-bytowych wyniesie około 0,3 m3 na dobę (podczas realizacji przedsięwzięcia).

Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli będzie utrzymana w formie traw i koszona 1 raz w roku.

Rozwiązania chroniące środowisko

Do rozwiązań chroniących środowisko należy zaliczyć:

-  brak wytwarzania i magazynowania odpadów,

-  brak wytwarzania i magazynowania ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych,

-  brak znaczącej emisji hałasu oraz gazów lub pyłów do powietrza.

### Etap realizacji inwestycji

- Prace budowlano — montażowe, związane z realizacja przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze

dziennej.

- Granice terenu budowlano-montażowego oraz analizowanych działek będą ściśle przestrzegane.

- Eksploatacje oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone

w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami

ropopochodnymi.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia do minimum ograniczone zostaną uciążliwości dla ludzi i środowiska, poprzez

zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy,

zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn budowlanych.

- Prace budowlano-montażowe przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń

zostaną przeprowadzone w krótkim czasie tak, aby jego funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas,

drgania, ruch samochodów ciężarowych) ograniczyło się do niezbędnego minimum.

- Prace ziemne przy budowie linii SN prowadzone będą w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed

napływem wód opadowych.

- Konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów transportujących niezbędne materiały

zostaną ograniczone do minimum.

- Stosowana będzie zasada oszczędności materiałowej.

- Powstałe odpady będą selektywnie gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się

do powtórnego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia będzie chronione przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym

wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, odizolowane od dostępu osób trzecich.

- Stosowane maszyny i urządzenia będą charakteryzowały się dobrym stanem technicznym.  Materiały budowlano-

montażowe oraz elementy prefabrykowane będą posiadały atesty, oraz będą odpowiadały odpowiednim normom.

- Teren wokół paneli PV, po zakończeniu robót montażowych, zostanie uprzątnięty, warstwa ziemna nie zostanie

naruszona.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia (budowa podziemnej linii SN), na czas przerw wykopy będą odpowiednio

zakrywane, aby nie dostały się tam żadne zwierzęta.

- Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające

ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych do podłoża (oleje, płyny eksploatacyjne).

### Etap eksploatacji inwestycji

**  Praca paneli fotowoltaicznych nie zanieczyszcza powietrza oraz nie wytwarza odpadów.

**  Poza robotami montażowymi, przyłączeniowymi oraz okresową obsługą konserwacyjną, praca elektrowni słonecznej

odbywa się bezobsługowo, bez udziału człowieka.

**  Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawały ani ścieki bytowe, ani technologiczne.

**  Zgodnie z przyjętą technologią nie przewiduje się oczyszczania paneli w odrębnym procesie mycia, główną rolę

w procesie czyszczenia odgrywać będą naturalne opady atmosferyczne.

**  Ścieki deszczowe odprowadzane będą samoistnie na teren działki objętej przedsięwzięciem, do której inwestor

posiada tytuł prawny.

**  Instalacja elektrowni słonecznej nie stanowi dominanty krajobrazowej — maksymalna wysokość instalacji nie

przekracza w najwyższym punkcie 3 metrów.

**  Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i ptaków.

**  Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego

oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele

fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków mogących przelatywać nad instalacją.

**  Dodatkowo brak uprawy rolniczej będzie stanowić doskonałe warunki dla bytu płazów i ptaków.

### Etap likwidacji inwestycji

Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25-30 lat. Po etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej zużyte panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalową konstrukcję pod farmę fotowoltaiczną. Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów. W wyniku likwidacji wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie w postaci emisji spalin i hałasu, jak miało to miejsce na etapie budowy. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się będzie wyłącznie z potrzebami socjalno - bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów.

Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia paliw i energii na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Ponadto, jak w przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu.

Na żadnym etapie likwidacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo.

Na etapie eksploatacji:

-  możliwe jest sporadyczne mycie paneli z zastosowaniem wody zdemineralizowanej bądź czyszczenie metodą na sucho.

-  woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki.

-  odpady powstawać będą jedynie przy okazji prac serwisowych i zagospodarowywane będą przez podmioty prowadzące

te prace.

-  panele będą chłodzone w wyniku naturalnego przepływu powietrza, bez użycia wentylatorów.

-  hałas emitowany od transformatora w odległości 1 m wynosi ok. 50 dB, natomiast dopuszczalny poziom hałasu w

środowisku na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy,

zabudowa ta zlokalizowana jest w odległości ponad 35 m od terenu przedsięwzięcia, w związku z powyższym nie będą

przekraczane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

-  emisja pola magnetycznego i elektrycznego od planowanej instalacji będzie znikoma.

-  kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola

elektromagnetycznego.

-  w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, zostaną one zaopatrzone w szczelne misy olejowe na wypadek

ewentualnego wycieku.

-  Panele zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną.

-  Ogrodzenie terenu inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiło bariery dla zwierząt.

-  Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną przekazane odpowiednim podmiotom do utylizacji.

W najbliższym sąsiedztwie (w odległości do 150 m) nie są planowane inne generatory fotowoltaiczne. Inwestycja, ze względu na zakres i oddziaływanie ograniczone do terenu lokalizacji, nie będzie w sposób skumulowany oddziaływać na środowisko z innymi inwestycjami.

Rozpatrywana inwestycja nie ma wpływu na stan wód, którego utrzymanie lub poprawa jest ważnym czynnikiem dla ochrony siedlisk lub gatunków występujących na obszarach chronionych zlokalizowanych na jednolitych częściach wód.

Przedsięwzięcie związane jest z wykorzystywaniem energii słonecznej, zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii, które wpływają na ograniczanie zużycia paliw kopalnych, a w konsekwencji mają wpływ na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych.

Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowlanej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac, ocenia się jako bardzo niskie.

Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Ścieki

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie występują ścieki bytowe i technologiczne.

### Wody opadowe

Wody opadowe z dachów stacji transformatorowych będą samoczynnie rozpływać się po terenie.

Brak dróg wewnętrznych, parkingów utwardzonych. Cały teren pod panelami oraz miedzy panelami będzie utrzymany w formie traw. Powierzchnia biologicznie czynna na działce wynosi ponad 98%.

### Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Na etapie funkcjonowania i budowy wystąpi okresowo emisja spalin z silników pracującego sprzętu, jednakże jej ilość będzie niezauważalna.

### Hałas

Na etapie funkcjonowania nie wystąpi emitowany hałas przez panele.

Zostanie zainstalowana stacja transformatorowa, zabudowana w kontenerze o ścianach betonowych, które gwarantują ponadnormatywną ochronę przed hałasem.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 37 m, a budynki gospodarcze w odległości ok. 23 m od planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), najwyższy dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej wynosi 40dBA – tabela nr 1.

Poziom hałasu transformatora nie przekracza wartości 50dBA w odległości 1m, a poziom w odległości 5m wyniesie 36dBA i będzie niższy od najbardziej rygorystycznej wartości dopuszczalnej: 40dBA. Najbliższy teren chroniony stanowi zabudowa mieszkaniowa zamieszkała w odległości 37m, poza zasięgiem oddziaływania akustycznego inwestycji. Urządzenia nie będą pracować w nocy, także nie będą przekroczone żadne normy poziomu hałasu.

Planowane urządzenia nie wpłyną negatywnie na stan klimatu akustycznego i w konsekwencji nie zachodzi konieczność stosowania działań ograniczających emisję hałasu.

Stacja transformatorowa jest emitorem hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach o mocy akustycznej równej 52 dB (na przykładzie DOTEL 1000kW). Ze względu na betonową zabudowę, jaka będzie zastosowana podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, poziom akustyczny jest znikomy.

Teren, na którym planowana jest budowa przedsięwzięcia, nie jest objęty ochroną akustyczną. Transformator SN będzie umieszczony w kontenerze o betonowych ścianach, które dodatkowo ograniczą emisję hałasu.

Na etapie budowy wystąpi okresowo emisja hałasu związana z pracą silników sprzętu budowlanego oraz jazdą samochodów transportowych.

Emisja hałasu będzie miała charakter okresowy, a jej poziom nie będzie uciążliwy dla mieszkańców.

Hałas na tym etapie nie podlega normowaniu.

Usytuowanie obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Analiza lokalizacji terenu przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.

Zgodnie z zapisami art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.), ustawową ochroną objęte są między innymi  takie formy ochrony przyrody jak obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Obszar Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLH080005 obszar ptasi) - odległość od inwestycji ok. 2,31 km.

Obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002 obszar siedliskowy) - odległość od inwestycji ok. 2,31 km.

Wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia — w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Planowana inwestycja w postaci budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej do 8 MW, realizowana na powierzchni działek nr ew. 174/4 oraz 1022/3, obręb Jasieniec nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Ewentualna kumulacja przedsięwzięcia wpływa znikomo na wszelkie negatywne oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie zamierzenia na środowisko zamyka się w granicach terenu objętego inwestycją, tj. w granicach działek o nr ewid. 174/4 i 1022/3, obręb Jasieniec, gmina Trzciel.

Na etapie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna jest inwestycją ekologiczną.

Jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, hałasu ani wibracji.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia, jego lokalny charakter oraz brak emisji, a także niewielki zasięg pośrednich i bezpośrednich oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdza się, iż nie wystąpi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko – zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Elektrownia wytwarzająca energię ze słońca jest przedsięwzięciem proekologicznym, produkującym energię z odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna.

Farma fotowoltaiczna nie generuje zanieczyszczeń do powietrza, przyczyniając się tym samym do poprawy jego stanu.

Elektrownia słoneczna, produkując energię z promieniowania słonecznego, przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych.

Fotowoltaika spełnia wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii:

*  energia słoneczna jest powszechnie dostępna;

*  ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednymi z najbezpieczniejszych, z punktu widzenia ochrony środowiska, urządzeń do

przetwarzania energii;

*  eksploatacja systemów fotowoltaicznych nie wymaga dostarczania paliwa, nie generuje odpadów, nie powoduje emisji

zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, nie jest źródłem hałasu.

Energia słoneczna jest niewyczerpalna, nie generująca żadnych zanieczyszczeń jak w przypadku paliw kopalnych, całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.

Na etapie budowy wystąpienie poważnej awarii może być związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych i składowaniem olejów, smarów przeznaczonych na bieżącą konserwację urządzeń.

W momencie wystąpienia awarii może dojść do zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego substancjami ropopochodnymi. Aby temu zapobiec zaplecze budowlane będzie zlokalizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością przedostania się tych substancji do gruntów i wód podziemnych.

Do dodatkowych środków ochronnych, jakie należy zastosować w celu ograniczenia możliwości wystąpienia poważnej awarii na etapie budowy można zaliczyć: odpowiedni nadzór oraz wykonywanie wszelkich prac przez osoby do tego uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, a także montaż wszelkich urządzeń z materiałów posiadających odpowiednie atesty.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia do potencjalnych zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia awarii urządzeń technologicznych można zaliczyć: uszkodzenie sieci, awarię urządzeń na terenie farmy np. awarię inwerterów, stacji transformatorowej.

W celu zminimalizowania skutków zagrożeń kluczowym zagadnieniem jest szybka reakcja osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia. Ponadto ważne jest aby wszelkie urządzenia utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz zapewnić łatwy do nich dostęp.

## Przewidywalne ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

### Odpady - Etap budowy

Podczas budowy parku solarnego przewiduje się występowanie następujących odpadów:

| Lp. | Odpad | Kod | Ilość w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkło | 17 02 02 | 0,1 |
| 2. | Żelazo i stal | 17 04 05 |  |
| 3. | Kable inne niż wymienione w 1 7 04 10 | 17 04 11 | 0,04 |
| 4. | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 17 04 | 0,02 |
| 5. | Gleba i ziemia | 17 05 04 | 40 |
| 6. | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 0,4 |

Odpady wymienione w p. 1 - 4 będą zbierane selektywnie w pojemnikach, bez dostępu osób postronnych. Odbiór przez wyspecjalizowane firmy mające stosowne zezwolenia.

Gleba i ziemia będzie rozplantowana w nierównościach terenowych, zaś odpady komunalne gromadzone będą w kontenerze i wywożone przez firmę komunalną.

### Etap funkcjonowania

Na tym etapie nie powstają odpady. Wymienione elementy w wyniku prac serwisowych będą odbierane przez firmę serwisującą.

W zainstalowanych stacjach transformatorowych znajdować będą się transformatory olejowe, pod którymi są zainstalowane szczelne wanny betonowe, które zabezpieczają przed wyciekiem oleju do gleby w razie awarii.

Przewidywana trwałość inwestycji wynosi 25-30 lat, po tym okresie ramy paneli oraz metalowe konstrukcje montażowe podlegają pełnemu cyklowi recyklingu.

Panele fotowoltaiczne wykorzystane podczas realizacji inwestycji objęte są certyfikatem Full PV — każdy zużyty lub uszkodzony panel podlegać będzie 100% procesowi recyclingu (krzem, szkło, aluminium).

Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne będą gromadzone, by następnie zostały wywiezione z miejsca inwestycji i poddane procesowi recyklingu.

Kable solarne oraz pozostałe kable elektryczne podlegają pełnemu procesowi recyklingu. Pozostała infrastruktura techniczna w postaci inwerterów oraz rozdzielnic nN/SN zostanie również poddana recyclingowi. Procesem recyclingu zajmować będzie się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Burmistrz Trzciela

( - ) Jarosław Kaczmarek