Załącznik nr 1

do decyzji nr 9/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.5.2021.JG z dnia 09.09.2021 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać ma na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10,0 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec, na działce nr 227/1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestycja polegać będzie na:

*-  wykonaniu i przystosowaniu projektowanych otworów hydrogeologicznych–studni nr 3 i 4 do poboru

wód podziemnych z wydajnością nie mniejszą niż10 m3/h

Przystosowanie otworów do poboru wody polegać będzie na:

*- montażu pomp głębinowych wraz z armaturą oraz naziemnych obudów typu Lange.

Omawiana inwestycja polegająca na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych nr 3 i 4 na działce o numerze ewidencyjnym 227/1,obręb Łagowiec, gm. Trzciel, woj. lubuskie, położona jest ok. 90,0 km od najbliższej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Studnie nr 3 i 4 zostaną odwiercone na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych nr 3 i 4 oraz likwidację otworu nr 1 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Łagowiec” złożonego, celem zatwierdzenia, do Marszałka Województwa Lubuskiego.

Właścicielem działki nr 227/1 jest Gmina Trzciel z siedzibą ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Trzciel.

Pełnomocnik Maria Dąbrowska – Hydroconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Ujęcie wód podziemnych w Łagowcu użytkowane jest przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka”                Sp. z o.o. w Trzcielu i składa się obecnie z jednej czynnej studni i  jednej nieczynnej przeznaczonej do likwidacji.

Podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 na ujęciu wód podziemnych.

Po wykonaniu otworów nr 3 i 4 zamierza się zlikwidować istniejący otwór nr 1, który obecnie nie jest eksploatowany z powodu technicznego zużycia.

Na ujęciu wody eksploatowana jest obecnie jedynie studnia nr 2a.

Ujęcie wód podziemnych posiada:

-  ustalone zasoby eksploatacyjne -w kat. B z utworów czwartorzędowych w wysokości 116,0 m3/h przy depresji               s= 4,9mi zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim decyzją o znaku GWOS-VI-8530/5/84       z dnia 18 stycznia1984r.,

-  pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz zrzut oczyszczonych wód popłucznych do ziemi –rowu przydrożnego poprzez odstojniki udzielone przez Starostę Międzyrzeckiego, decyzją o znaku OS.6341.1.29.2011.SL z dnia 30.11.2011 r. Ważność pozwolenia ustalono do dnia 30.11.2021r.

Charakterystyka inwestycji:

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem punktowym. W czasie użytkowania urządzenia wodnego nr 3 i 4 oddziaływać będzie na powierzchni około 3,84m2 każde (powierzchnia terenu zajęta przez obudowę studzienną)               w obrębie ogrodzonej działki wodociągowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 227/1.

Wpływ eksploatacji ujęcia na warunki środowiskowe charakteryzuje się wytworzeniem w czasie eksploatacji depresji w warstwie wodonośnej, na głębokości ~56,0–63,5m oraz 69,5–85,0m, wynoszącej ok. 4,10m, a zasięg oddziaływania każdego projektowanego urządzenia wodnego (R) wynosi~178,0m, przy wydajności eksploatacyjnej każdej studni Qe=90,0m3/h.

Z uwagi na budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robót wyklucza się wpływ projektowanych urządzeń wodnych na powierzchnię terenu na obszarze większym niż3,84m2(dla każdej studni).

Obecnie ujęcie wód podziemnych składa się z dwóch studni: studnia nr 2a (czynna) i nr 1 (nieczynna).Studnie te pracują w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w m. Łagowiec ustalonych w ilości                    Q = 116,0 m3/h przy s = 4,9m.

Przystosowanie otworów do poboru wody polegać będzie na:

-   wykonaniu naziemnych obudów studziennych typu Lange posadowionych na zbrojonych płytach betonowych

o wymiarach 2,4 x 1,6 x 0,3 m.

-  każda z obudów będzie wyposażona w dodatkowe awaryjne ogrzewanie

-  w obudowach na rurach studziennych Ø300/330mm zostaną zamontowane głowice uszczelniające wylot otworu

oraz utrzymująca pompy głębinowe z rurami wznośnymi

-  w głowicach zainstalowane będą rurki piezometryczne do pomiaru świstawką hydrogeologiczną głębokości

zalegania zwierciadła wody

-  w otworach zamontowane będą pompy głębinowe, każda o wydajności dostosowanej do parametrów warstwy

wodonośnej określonych po odwierceniu otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 na podstawie jego pompowania

oczyszczającego oraz pomiarowego

-  zgodnie z projektem robót geologicznych będzie to prawdopodobnie około 90,0m3/h

-  armatura kontrolno –pomiarowa oraz zawór czerpalny stanowić będą wyposażenie każdej obudowy.

Ilość wykorzystywanych surowców i materiałów

Wykonanie wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Materiały niezbędne do wykonania wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4:

- • rury wiertnicze ϕ 620 mm –około 21m x 2 studnie = ~42 m,

- • rury wiertnicze ϕ508 mm –około 53m x 2 studnie = ~106 m,

- • rury wiertnicze ϕ 457mm –około 85m x 2 studnie = ~170 m,

- • rury studzienne PVC-KV ϕ 300/330mm pełne –około 65,5m x 2 studnie=~131 m,

- • filtr studzienny PVC -KV ϕ 300/330mm –około 20m x 2 studnie = ~40 m,

- • obsypka piaszczysto –żwirowa –około 2,5m3 x 2 studnie = ~5 m3,

- • materiał ilasty w  ilości około 3,2m3 x 2 studnie =~6,4m3 i materiał piaszczysto –żwirowy w ilości około

- 0,9m3 x 2 studnie = ~1,8m3.

Wykonanie urządzeń wodnych–zabudowa i obudowa otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Materiały niezbędne do wykonania urządzeń wodnych:

- • pompa głębinowa – 2 sztuki,

- • rury eksploatacyjne,

- • wodomierz/przepływomierz - 2 sztuki,

- • beton towarowy –1,15 m3x 2 studnie = 2,30 m3,

- • obudowa naziemna wraz z głowicą (gotowe elementy) – 2sztuki.

Wystąpienie awarii:

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres prac planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Do jego realizacji nie będzie używany ciężki sprzęt budowlany oraz nie będą wykonywane głębokie wykopy.

Prognoza zmian jakości wody podczas eksploatacji projektowanych otworów nr 3 i 4 ujęcia.

W istniejących studniach nr 1 i 2a ujęcia w Łagowcu nie stwierdzono znaczących zmian jakości wody w trakcie ich dotychczasowej eksploatacji.

Uważa się zatem, że jeśli dalsza eksploatacja przedmiotowego ujęcia, po wykonaniu studni nr 3 i 4 oraz likwidacji studni nr 1, prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej (powykonawczym) nie wystąpią niekorzystne zmiany jakościowe wody.

Parametry techniczne urządzeń wodnych

Na terenie działki nr 227/1w m. Łagowiec projektuje się:

*- wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych, oznaczonych numerami 3 i 4, o głębokości ok.85,0m każdy

*- w otworach tych, do eksploatacji projektuje się ujęcie wód podziemnych międzyglinowego dolnego poziomu

wodonośnego czwartorzędu, który powinien tu zalegać w strefie głębokości ~56,0 –63,5 oraz 69,5–88,0m.

**- zaleca się wykonanie wiercenia otworu metodą okrętno –udarową

**- wiercenie otworów wykonać w osłonie trzech kolumn stalowych rur wiertniczych Ø 620mm, Ø 508mm, Ø 457mm

**- po zakończeniu wiercenia każdego z otworów należy wykonać jego filtrowanie

**- filtrowanie otworu należy wykonać kolumną rur studziennych Ø 300/330 mm wykonaną z rur PVC,

gwintowanych, typ K, atestowanych do wód pitnych wg normy DIN4925

**- w studniach nr 3 i 4 projektuje się wykonanie filtra siatkowego o długości części czynnej około 7,5 i 12,5m, rurą

międzyfiltrową o długości ok. 6,0 m i rurą nadfiltrową wyprowadzoną do powierzchni terenu

**- podczas filtrowania należy wykonać obsypkę żwirową, kwarcową o średnicy dostosowanej do granulacji warstwy

wodonośnej

**- po zakończeniu filtrowania otwór należy oczyścić z części mineralnych poprzez pompowanie

**- po zafiltrowaniu otworu i obsypaniu kolumny filtrowej należy podciągnąć kolumnę rur stalowych Ø 457mm do

głębokości ok. 53,0m, odsłaniając część czynną filtra

**- po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego należy wyciągnąć kolumnę rur Ø 457mm, a podczas tej

czynności przestrzeń wokół kolumny filtrowej powyżej warstwy wodonośnej wypełnić wetronitem w przedziałach

głębokości ok. 53,0–44,5 m i 22,0 –0,5 m oraz materiałem piaszczysto –żwirowym w przelocie głębokości

44,5 –22,0 m.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego w granicach gminy Trzciel (powiat międzyrzecki). Projektowane otwory hydrogeologiczne nr 3 i4oraz otwór przeznaczony do likwidacji nr 1 są zlokalizowane nadziałce o numerze ewidencyjnym 227/1 i powierzchni 0,24ha. Projektowane otwory hydrogeologiczne lokalizowano w sposób nie kolidujący z istniejącą infrastrukturą podziemną. Działkę wraz z miejscem lokalizacji projektowanych otworów studziennych nr 3 i 4 przedstawiono na załączniku graficznym do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teren działki nr 227/1, obręb Łagowiec nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel - zatwierdzonym uchwałą nr XIV/126/00 Rady Miejskiej w Trzcielu, z dnia 25 lutego 2000r ze zmianami (ostatnia zmiana uchwalona Uchwałą nr XIV/115/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 maja 2020 r.), działka nr 227/1, na której projektuje się wykonanie studni nr 3 i 4, leży na obszarze oznaczonym jako tereny intensywnych upraw polowych, w pobliżu których wyznaczono chronione tereny ujęć wód podziemnych. Działka jest ogrodzona, a tereny przylegające do ogrodzenia stanowią pola uprawne.

Obszar, na którym zlokalizowane są projektowane urządzenia wodne porośnięty jest obecnie nieliczną roślinnością trawiastą. Ze względu na bardzo małą powierzchnię przedsięwzięcia na etapie realizacji –80m2 przy studni nr 3                   i 80m2 przy studni nr 4, oraz jeszcze mniejszą na etapie eksploatacji dwóch urządzeń wodnych tj. 3,84m2 (każde), nie będzie ono miało znaczącego wpływu na szatę roślinną oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest wysokiej szaty roślinnej.

Inwestycja nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na różnorodność biologiczną obszaru.

Projektowane, zastępcze otwory hydrogeologiczne nr 3 i 4 oraz studnia przeznaczona do likwidacji nr 1 nie znajdują się na obszarze chronionym w tym obszarze Natura 2000. Najbliżej terenu projektowanych robót geologicznych, około 0,75 km na SW znajduje się obszar chronionego krajobrazu Rynny Obrzycko –Obrzańskie oraz około 1,4 km na SW obszar Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych robót wykluczają ich wpływ na ww. obszary.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

** - Ilość wody i energii

-  Wykonanie wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4

Podczas wykonywania wierceń hydrogeologicznych metodą okrętno -udarową niezbędna jest woda. Jej ilość na etapie projektowania otworów hydrogeologicznych jest niemożliwa do określenia.

Wiercenie otworów będzie wykonywane wiertnicą posiadającą napęd z silnika spalinowego.

Energia elektryczna na tym etapie nie będzie wykorzystywana.

-  Wykonanie urządzenia wodnego –zabudowa i obudowa otworu hydrogeologicznego nr 3 i 4

Podczas wykonywania wylewki betonowej zostanie wykorzystane około 1,15 m3 betonu towarowego (300 kg cementu, 2000 kg piasku i żwiru oraz200 l wody)dla każdej studni.

Podczas wykonywania urządzenia wodnego energia elektryczna nie będzie wykorzystywana.

-  Eksploatacja urządzeń wodnych

W trakcie eksploatacji urządzeń wodnych, dostarczanie wody nie jest wymagane.

W trakcie eksploatacji urządzeń wodnych energię elektryczną zużywać będą pompy głębinowe. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jednego urządzenia wodnego w czasie eksploatacji wynosić będzie około 10-20 kW, w zależności od wyników pompowania oczyszczającego i pomiarowego studni, tj. uzyskanej wydajności, a zatem od rodzaju zastosowanej pompy głębinowej.

Nie przewiduje się używania energii cieplnej i gazowej.

Na etapie eksploatacji urządzeń wodnych nie będą wykorzystywane żadne surowce i materiały.

Rozwiązania chroniące środowisko

W fazie wykonywania wiercenia, wykonywania urządzeń wodnych oraz ich eksploatacji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Prace nie spowodują wystąpienia hałasu, wibracji, pylenia, powstawania ścieków, zanieczyszczenia gruntu, odorów. W związku z powyższym nie ma potrzeby wprowadzania rozwiązań chroniących środowisko.

-  Wody podziemne

Obszar przedmiotowego ujęcia wód podziemnych zgodnie z podziałem na 172 JCWPd położony jest w jednolitej części wód PLGW600059(region wodny Warty) charakteryzującej się dobrym stanem ilościowym i chemicznym oraz ogólnym dobrym stanem wód. Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Projektowane otwory hydrogeologiczne nr 3 i 4 będą eksploatowane naprzemiennie ze studnią nr 2a,w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia ustalonych w 1984r. w ilości Q= 116,0m3/h.

Faza budowy

Roboty geologiczne –wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4, będą wykonywane w sposób umożliwiający ochronę gruntów. Teren projektowanych robót należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy wraz z oprzyrządowaniem, narzędzi wiertniczych i niezbędnych materiałów winien odbywać się po ustalonej ze Zleceniodawcą drodze dojazdowej. Urządzenie wiertnicze należy ustawić na folii zabezpieczającej powierzchnię gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrządowania, bądź silnika wysokoprężnego. Przed przystąpieniem do wiercenia każdego z otworów, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Po zakończeniu robót dół ten zostanie oczyszczony z urobku, a następnie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty instalacyjne będą wykonywane na terenie będącym własnością Gminy Trzciel. Prace te wymagają przywozu poszczególnych gotowych elementów i ich montażu. Teren robót będzie ograniczony do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia, tj. około 80m2 przy studni nr 3 i 80m2 przy studni nr 4. Transport narzędzi, sprzętu i niezbędnych materiałów będzie się odbywać po istniejących drogach dojazdowych.

Projektowany zakres prac eliminuje wpływ prac montażowych na środowisko.

Faza eksploatacji

Wpływ eksploatacji ujęcia na warunki środowiskowe ogranicza się do niewielkiej powierzchni działki, tj. 3,84 m2 zajętej przez obudowę studni nr 3 oraz 3,84 m2 zajętej przez obudowę studni nr 4.

Zgodnie z „Projektem robót geologicznych …” [2] wpływ eksploatacji studni nr 3 i 4 będzie wyrażać się wytworzeniem w czasie eksploatacji (Qmaxh= 90 m3/h) depresji w wielkości około 4,1m dla każdej ze studni, a zasięg oddziaływania każdego z urządzeń wodnych(R) w poziomie wód podziemnych wyniesie około 178m.

Z uwagi na budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne oddziaływanie to na powierzchni terenu będzie niezauważalne, oddziaływanie urządzeń wodnych w warstwie wodonośnej nie wpłynie w żaden sposób na przekroczenie standardów jakości środowiska oraz nie doprowadzi do ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Wpływ eksploatacji urządzeń wodnych na sąsiednie ujęcia wody

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 znajdują się: otwory r 1 i 2a ujęcia (Q). W dalszym otoczeniu, na obszarze zwartej zabudowy miejscowości Łagowiec, nie znajdują się inne ujęcia wód podziemnych w utworach czwartorzędowych.

Najbliższe czynne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych znajdują się w m. Brójce, tj. 2,1km na południe od miejsca projektowanych prac. Ponadto, w nieco dalszej odległości, tj. 4,5km na północny–wschód zlokalizowane jest ujęcie wody w m. Panowice. Ww. ujęcia znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji.

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych

- Teren ochrony bezpośredniej

Zgodnie z ustawą Prawo wodne strefę ochronną ujęcia obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się z urzędu dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód. Dla projektowanych otworów hydrogeologicznych nr 3  i 4 teren ochrony bezpośredniej obejmie całą działkę  nr 227/1, obręb Łagowiec lub jej część.

Obecnie obszar działki o nr ewid. 227/1 stanowi teren ochrony bezpośredniej studni nr 1 i 2a.

- Teren ochrony pośredniej

Woda z ujęcia będzie wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości w związku z czym wyznaczenie terenu ochrony pośredniej ujęcia wody będzie wynikało z przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz.624).

W zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych–projektowanych studni nr 3 i 4 nie znajduje się obecnie żadna strefa ochronna ujęcia wód podziemnych. W obszarze zasilania ujęcia nie znajdują się ujęcia innych podmiotów gospodarczych.

Wody powierzchniowe

Urządzenia wodne –studnia nr 3 i 4 na ujęciu wód podziemnych w m. Łagowiec położone są w regionie wodnym Środkowej Odry, w jednolitej części wód powierzchniowych RW60001715687–Gniła Obra do wypływu z jez. Wojnowskiego Zach. z jez. Wojnowskim Wsch. i jez. Różańskim. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” omawiane jednolite części wód powierzchniowych zostały zaliczone do naturalnych. Aktualny stan JCWP jest zły, czyli osiągnięto cel środowiskowy do 2015 r.

Inwestycja polegająca na przystosowaniu otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 do poboru wód podziemnych nie będzie miała wpływu na ww. jednolitą część wód powierzchniowych.

Ochrona akustyczna

Emisja hałasu

Hałas wywoływany pracą zestawu wiertniczego nie będzie uciążliwy dla mieszkańców i pracowników, nie będzie również  przekraczał normy dopuszczalnej.

Źródłem hałasu na wiertni i najbliższym otoczeniu będzie pracujący silnik wysokoprężny wiertnicy oraz praca narzędzi wiertniczych powstający podczas wiercenia i filtrowania otworu, jednakże hałas spowodowany tymi robotami, odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy nie będzie przekraczać dopuszczalnej granicy, tj. 85 dB. Maksymalny poziom dźwięku wynikający z pracy silnika oraz używania sprzętu i osprzętu wiertniczego nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnej, tj. 115 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na wiertni powinni być wyposażeni w ochronniki słuchu i ewentualnie je zakładać jeśli zastosowana maszyna wiertnicza będzie powodowała hałas wymagający ich stosowania. W ochronniki wyposażyć  powinna firma wykonująca wiercenie.

Krótkotrwała emisja hałasu możliwa będzie w trakcie wykonywania obudowy urządzenia wodnego nr 3 i 4,                      tj. podczas transportu surowców i materiałów.

Emisja hałasu będzie miała jednorazowy charakter i praktycznie pozostanie niezauważona.

Ochrona powietrza

Podczas wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 emisja spalin do atmosfery będzie następować poprzez wykorzystywanie napędu wiertni z silnika spalinowego. Ilość spalanych substancji nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzić będzie od środków transportujących surowce i materiały na etapie przystosowywania otworów do eksploatacji, posiadać będzie charakter jednorazowy i praktycznie pozostanie niezauważona.

Eksploatacja projektowanych urządzeń wodnych nie będzie powodować żadnej emisji do środowiska, w tym stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Ochrona powierzchni ziemi

Roboty geologiczne – wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 będą wykonywane w sposób umożliwiający ochronę gruntów. Teren projektowanych robót należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy wraz z oprzyrządowaniem, narzędzi wiertniczych i niezbędnych materiałów winien odbywać się po ustalonej ze Zleceniodawcą drodze dojazdowej. Urządzenie wiertnicze należy ustawić na folii zabezpieczającej powierzchnię gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrządowania, bądź silnika wysokoprężnego. Przed przystąpieniem do wiercenia każdego z projektowanych otworów, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryzmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Po zakończeniu robót dół ten zostanie oczyszczony z urobku, a następnie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu pierwotnego. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy do obowiązków Wykonawcy.

Roboty instalacyjne będą wykonywane na terenie będącym własnością gminy Trzciel. Prace te wymagają przywozu poszczególnych gotowych elementów i ich montażu. Teren robót będzie ograniczony do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia, tj. około 80m2 dla otworu nr 3 i około 80m2 dla otworu nr 4. Transport narzędzi, sprzętu i niezbędnych materiałów będzie się odbywać po istniejących drogach dojazdowych.

Projektowany zakres prac eliminuje wpływ prac montażowych na środowisko.

Trwała ingerencja w powierzchnię terenu ogranicza się do łącznej powierzchni 7,68m2, czyli do powierzchni którą będzie zajmować obudowa studzienna nr 3 – 3,84 m2 i obudowa studzienna nr 4 – 3,84 m2.

Ochrona przed odpadami

Zakłada się, że podczas wiercenia otworu nr 3 o projektowanej głębokości ok. 85,0 m i otworu nr 4 o projektowanej głębokości ok. 85,0 m metodą okrętno –udarową powstały urobek będzie miał masę około 28 Mg z każdego otworu. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla środowiska zgodnie z katalogiem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów, wydanego na mocy ustaw o odpadach.

Urobek może zostać wywieziony na składowisko, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki może być składowany na składowisku odpadów w sposób nieselektywny lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

Opakowania pozostałe po zabudowie urządzenia wodnego nr 3 i 4 będą zabrane z miejsca prac i przekazane do unieszkodliwienia w punktach do tego przeznaczonych. W trakcie funkcjonowania urządzeń wodnych nie będą powstawać żadne odpady.

Podczas wykonywania wiercenia otworów hydrogeologicznych nr 3 i 4 oraz ich zabudowy i obudowy pracownicy będą korzystać z zaplecza socjalnego, którym będzie barakowóz z systemem sanitarnym czyszczonym przez profesjonalną firmę sanitarną.

Monitoring ujęcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, ani na elementy przyrodnicze zarówno w fazie budowy jak i w fazie eksploatacji. Jednak z uwagi na pobór wód podziemnych konieczny będzie monitoring ujęcia w zakresie poboru wód, stanów zwierciadła wód i jakości wody. Pomiar ilości pobranej wody powinien odbywać się minimum raz na miesiąc, jako wskazanie wodomierzy/przepływomierzy zamontowanych w obudowach urządzeń. Poziom położenia zwierciadła wody monitorowany będzie okresowo, tak podczas pracy celem określenia dynamicznego zwierciadła wody przy danej wydajności, jak i po jego wyłączeniu celem określenia statycznego zwierciadła wody.

Częstotliwość poborów wody do badań fizyczno-chemicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyniki odczytów wodomierzy/przepływomierzy, pomiarów zalegania zwierciadła wody oraz analiz fizyczno-chemicznych należy archiwizować w prowadzonych „książkach eksploatacji studni” lub „zeszytach obserwacji”.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Na etapie budowy i eksploatacji planowanych urządzeń wodnych nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji lub energii.

Odpady powstałe, z opakowań zabudowanych urządzeń, będą z miejsca prac zabierane i przeznaczone zostaną do unieszkodliwienia w punktach do tego przeznaczonych.

W trakcie eksploatacji planowanych urządzeń wodnych nie zostaną wytwarzane odpady, które miałyby wpływ na środowisko.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek