Załącznik nr 1

do decyzji nr 5/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:  GP.6220.2.2018.JG z dnia 27.09.2018 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na poborze wody z istniejącego urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości nie mniejszej niż 10 m3/godz. na terenie ujęcia wody podziemnej dla szkółki leśnej „Jasieniec” na terenie działki nr ewid. 2260/5 położonej w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Celem inwestycji jest pobór wód podziemnych ze studni głębinowej dla potrzeb nawadniania upraw na terenie szkółki leśnej „Jasieniec” Nadleśnictwa Trzciel jako kontynuacja pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie polega na kontynuacji poboru wody podziemnej z istniejącej studni głębinowej i wykorzystania pobranej wody wyłącznie do nawadniania szkółki leśnej „Jasieniec” Nadleśnictwa Trzciel, w okresie niedoboru opadów. Pobór wody w ilości ≤ 18 m3/godz.

Planowany pobór wody z ujęcia szkółki nie przekroczy 3000 m 3/ rok, co odpowiada Qśrd 15,1 m3/dobę w sezonie nawodnień (15.1V- 31 .X) i Qśrd 8,22 m 3/dobę w skali roku. Wielkości te nie rzutują w jakimkolwiek stopniu na stan ilościowy JCWPp 59. Budowa geologiczna, miąższa warstwa słabo przepuszczających glin, oddzielająca wody gruntowe od ujętej warstwy wodonośnej, środowisko w jakim zlokalizowane jest ujęcie (lasy) oraz obudowa studni sprzyjają ochronie jakości wód podziemnych.

Parametry techniczne studni:

Studnia głębinowa zlokalizowana jest na działce nr 2260/5 i zajmuje powierzchnię ok. 4 rn2.

W sąsiedztwie znajdują się dwa zbiorniki ziemne na wodę oraz budynek gospodarczy.

Powierzchnia nawadnianego obszaru wynosi ogółem ok. 4,13 ha.

* - obudowa studni wykonana jest z kręgów betonowych Ø 1500/1700 mm, przykryta płytą betonową Ø 1800 mm, z włazem żeliwnym typu Wałcz Ø 600 mm oraz kominkiem wywiewnym,

* - głębokość obudowy studni  - około 1,70 m

* -  rura nadfiltrowa PCV Ø 280 mm, osłonięta jest głowicą studzienną Ø 355 mm,

* - obudowa studni została wyniesiona nad pierwotny poziom terenu i otoczona (razem ze zbiornikami wyrównawczymi) wałem ziemnym o wysokości około 0,9 -1,2 m.

Parametry zbiorników:

* - zbiorniki wyrównawcze wody o wymiarach: dna: 9 x 12 m i 14 x 12 m w koronie,

* - głębokości 1,4 m. wyniesione zostały około 0,90 - 1,2 ± 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,

* - wnętrze zbiorników uszczelniono folią PEHD gr. 1,5 mm,

* - w dnach zbiorników wbudowano studzienki betonowe o wymiarach 0,8 x 0,8 x 0,8 m, z których wyprowadzono rurociągi: ssawny Ø 160 mm oraz spustowy Ø 63 mm.

Po zakończeniu sezonu nawodnień i opróżnieniu zbiorników z pozostałej wody, prowadzone są prace porządkowe, usuwanie nawianego, osadzonego materiału organicznego i mineralnego, oraz przegląd i konserwacja.

Od czasu uruchomienia nawodnień nie stwierdzono uszkodzenia uszczelnienia zbiorników i niekontrolowanego odpływu zgromadzonej wody.

Nadleśnictwo Trzciel wnioskuje o udzielenie pozwolenia na pobór wody w maksymalnej ilości rocznej o 8.6 % większej niż objętej dotychczasowym pozwoleniem wodnoprawnym jednak mniejszym niż zatwierdzone w w/w pozwoleniu zasoby eksploatacyjne wód podziemnych dla tej studni.

Zastosowana technologia prac pozostanie taka sama.

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu:

Inwestycja usytuowana jest na działce nr 2260/5 położonej w obrębie Lutol Mokry stanowiącej własność  Skarbu Państwa, w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Trzciel, ul. Graniczna 18, 66-320 Trzciel.

## Teren pod planowaną inwestycję znajduje się na obszarze oznaczonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel jako lasy i leży w otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Na terenie inwestycji nie występują drzewa cenne i chronione.

Eksploatacja ujęcia nie oddziaływuje negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia i bliskim sąsiedztwie nie występują inne obszary podlegające

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach

ekologicznych.

Najbliższe, objęte programem Natura 2000 znajdują się w odległości ok.1,8 km na wschód:

- dyrektywa siedliskowa : „Rynna Jezior Obrzańskich” , eu. kod PLH080002

- dyrektywa ptasia: „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry”, eu. kod PLB080005

Warianty przedsięwzięcia - nie przewiduje się. realizacji inwestycji według jakiegokolwiek wariantu.

Rodzaj technologii:

Studnia wiercona, z pompą głębinową o wydajności 12 m3/godz. (obecnie stosowana) do

18 m3/godz., z silnikiem o mocy 2,2 kW, zabudowaną na gł. 41.0 m ppt., podaje wodę do 2 zbiorników ziemnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie studni, o pojemności 180 m3 każdy.

Po ogrzaniu ciepłem atmosferycznym, pompa deszczowni, o mocy 15 kW i wydajności

400 l/min., podaje wodę ze zbiornika do systemu zraszaczy obrotowych. Jednorazowe nawadnianie ( ok. ½ godz.) obejmuje powierzchnię 103 arów.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

*- pobór wody zbliżony w niektórych sezonach nawadniania do ustalonego w dotychczasowym

pozwoleniu wodnoprawnym limitu rocznego,

*- okres na jaki wydawane jest pozwolenie - zakłada się wystąpienie we wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, o dopuszczalny pobór wody

w skali roku, zwiększony o ok. 10% w stosunku do maksymalnego w latach poprzednich, tj.

Qmaxsek = 0,005 m3/sek., Qśrd = 14,57 m3/d (w skali sezonu nawodnień), Qr = 2900 m3/rok.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce, paliwa i energię wynosi:

- na paliwa: 0

- energię: elektryczną: 2500 kW

- cieplną: 0

- gazową: 0

- wykorzystanie źródła energii odnawialnej 0

## - inne 0

Przedsięwzięcie związane z poborem wody z wód podziemnych dla szkółki leśnej „Jasieniec” nie jest w jakikolwiek sposób związane z gospodarką ściekową. Brak bezpośredniego kontaktu i oddziaływania ujęcia na wody powierzchniowe. Najbliższe z nich, zbierające płytkie wody gruntowe, położone są w odległości —430 m na wschód. w obrębie JCWP o nazwie „ Obra od Czarnej Wody do jez. Rybojadło”, kod PLRW60002521878759. Planowane przedsięwzięcie nie wpływa na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWP „ Obra od Kan. Dzwińskiego do Czarnej Wody”.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

- ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód, tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Ujęcie szkółki leśnej „Jasieniec” nie zagraża celom środowiskowym GZWP nr 144, zarówno w odniesieniu do stanu chemicznego jak i ilościowego.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko, przedsięwzięcie nie oddziaływuje na:

- obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska

łęgowe oraz ujścia rzek,

- obszary wybrzeży i środowisko morskie,

- obszary górskie lub leśne,

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód

śródlądowych,

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt

oraz ich siedlisk oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- gęstość zaludnienia.

Ograniczenie wielkości poboru wody poniżej wydajności eksploatacyjnej pozwala na zmniejszenie leja depresyjnego i odpowiednio zasięgu oddziaływania ujęcia. Przy poborze wody w ilości ≤ 18 m3/godz., co wg dokumentacji hydrogeologicznej odpowiada depresji S ≤ 0,7 m, promień leja wynosi:

Rp = 3000xSx√k = 3000x0,70x√0,0004793 = 46 m.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: 0,00 m3;

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: 0,00 m3;

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): nie dotyczy;

- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): nie dotyczy;

- ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia

powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): brak

Gmina Trzciel nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją.

Szkółka leśna „Jasieniec” położona jest w obszarze objętym Planem Urządzenia Lasu na lata

2017 - 2026.

Planowana inwestycja nie będzie miejscem wytwarzani ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.