Załącznik nr 1

do decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.2.2021.JG z dnia 13.05.2021 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o mocy około                   4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 62/3 obręb Siercz, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

Właścicielem działki nr 62/3 jest osoba prywatna.

Inwestorem przedsięwzięcia jest S ENERGY FOUR Sp. z o.o., ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra.

Pełnomocnik Maciej Morąg.

Instalacja ma na celu generację energii elektrycznej, za pomocą paneli fotowoltaicznych, z energii promieniowania słonecznego. Wytworzona energia elektryczna będzie przesyłana do sieci operatora energetycznego.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

-  moduły fotowoltaiczne

-  falowniki

-  drogi wewnętrzne

-  infrastruktura naziemna i podziemna

-  kontenerowe stacje transformatorowe

-  linie kablowe energetyczne

-  linie zasilające

- dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji: elementy służące do monitoringu pracy instalacji,  kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe), magazyn energii.

Planuje się, iż instalacja będzie miała moc do 4,0 MW.

Całkowita powierzchnia działki objętej inwestycją wynosi 10,20 ha. Farma fotowoltaiczna nie będzie zlokalizowana na obszarach oznaczonych jako lasy, rowy oraz na gruntach ornych klasy IIIb, co oznacza, że całkowita powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,50 ha.

Na placu budowy wytyczone zostaną trasy poruszania się sprzętu oraz obsługi budowy poza terenem zadrzewionym.

Urządzenia, które użyte będą do budowy instalacji nie będą miały kontaktu z drzewami, ani nie uszkodzą ich systemów korzeniowych.

Miejsca składowania materiałów użytych do budowy instalacji znajdować się będą poza obrębem systemu korzeniowego.

Obecnie na działce prowadzona jest działalność rolnicza. Inwestor przeprowadzi budowę instalacji, w miarę możliwości, w sposób nie naruszający cyklu produkcji rolnej. Harmonogram prac zostanie opracowany tak, żeby przerwać produkcję rolniczą w najbardziej optymalnym okresie

Przedsięwzięcie – nie jest zlokalizowane na:

-- Obszarach wybrzeży,

-- Obszarach górskich,

-- Obszarach objętych ochroną ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych,

-- Obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-- Obszarach ochrony uzdrowiskowej .

Najbliższy oddział PGL Lasów Państwowych znajduje się w obrębie działki, jednak inwestor nie planuje budowy elektrowni na obszarze leśnym.

Instalacja fotowoltaiczna charakteryzuje się niedużą wysokością (do ok. 4 m).

Panele fotowoltaiczne są ciemne i montowane na szarym stelażu.

Na terenie farmy nie ma obiektów dominujących, przykuwających wzrok wysokością lub jaskrawym kolorem, ze względu na swoją jednorodność oraz usystematyzowaną budowę, całość stanowić będzie estetyczną konstrukcję. Szczegółowy projekt budowy elektrowni powstanie na etapie przygotowania projektu budowlanego.

Z uwagi na fakt, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenach o cechach krajobrazu zurbanizowanego, przekształconego rolniczo, konstrukcje z paneli fotowoltaicznych nie będą stanowiły istotnego, rażąco dysharmonizującego elementu krajobrazotwórczego.

Obecnie teren jest użytkowany rolniczo. Zabudowa towarzysząca będzie dopasowana do otoczenia.

Inwestor planuje zachowanie wszystkich obiektów kubaturowych na terenie farmy w kolorach szarości i szarej zieleni, co nie będzie degradować walorów krajobrazowych terenu.

Etap realizacji inwestycji:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej składa się z 5 głównych etapów:

1. Przygotowanie terenu,

2. Wykonanie instalacji elektrycznej,

3. Montaż konstrukcji i stelaży,

4. Instalacja paneli,

5. Uruchomienie i testowanie elektrowni.

Rodzaj technologii:

Fotowoltaika to jedna z technologii wytwarzania energii elektrycznej..

Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w kWp bądź w MWp.

Wartość ta określa moc prądu stałego (DC), który może zostać wyprodukowany przez daną instalację fotowoltaiczną w optymalnym nasłonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze.

Dodatkowe urządzenia zamontowane na terenie instalacji:

--  elementy służące do monitoringu pracy instalacji,

--  kamery, elementy ochrony przed zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe),

-- magazyn energii.

Aktualnie, na rynku dominującą rolę stanowią 3 rodzaje paneli fotowoltaicznych:

- panele polikrystaliczne,

- panele monokrystaliczne,

- panele cienkowarstwowe.

Optymalną pracę paneli fotowoltaicznych zapewniają:

- ekspozycja w kierunku południowym,

- brak zacienienia,

- właściwy kąt nachylenia.

Do realizacji inwestycji użyte zostaną panele fotowoltaiczne o następujących parametrach:

• Monokrystaliczne lub polikrystaliczne.

• Moc panela – zostanie doprecyzowana przez Inwestora na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Sumaryczna moc paneli będzie wynosiła ok. 4 MW

Wymiary pojedynczego panela:

-- szerokość: 0,5 – 3 m;

-- wysokość 1,0 – 5 m.

• Liczba paneli: zostanie doprecyzowana przez Inwestora na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę.

• Wysokość całkowita instalacji nad ziemią: ok. 4 m,

- kąt pochylenia 15 – 50 stopni.

• Odległość pomiędzy rzędami paneli fotowoltaicznych – ok. 10 m.

Dokładne parametry elektrowni ustalane będą na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Elementem składowym wspomnianych paneli słonecznych jest hartowane szkło o wysokiej przenikliwości, warstwa EVA         i UV oraz rama aluminiowa.

Za zmianę prądu stałego (DC), na prąd przemienny (AC) odpowiedzialne będą inwertery (falowniki).

Farma fotowoltaiczna powinna cechować się jak najniższymi stratami mocy, więc inwertery powinny cechować się wysoką sprawnością.

Dodatkową funkcją inwerterów jest możliwość monitorowania pracy instalacji, prowadzenie statystyk uzyskanej energii oraz dziennik awarii. Pozwala to na optymalne funkcjonowanie elektrowni, dzięki któremu osiągnięte zostaną najlepsze efekty ekonomiczne oraz środowiskowe.

Stelaże zostaną przytwierdzone do gruntu za pomocą palowania lub wkręcania śrub na głębokość ok. 1,5 - 2 m. Ostateczny sposób montażu zostanie określony na etapie projektu budowlanego.

Stelaże poszczególnych modułów będą ustawione do siebie równolegle.

Ponieważ Inwestor nie otrzymał jeszcze warunków przyłączenia dla przedmiotowej inwestycji, nie można wskazać miejsca przyłączenia, ani dokładnej długości oraz trasy kabli niezbędnych do podłączenia przedmiotowej elektrowni do sieci.

Wpływ elektrowni fotowoltaicznej na środowisko i otoczenie jest minimalny na każdym etapie budowy inwestycji. Elektrownia nie emituje pola magnetycznego, hałasu, panele słoneczne nie odbijają światła, a tym samym nie imitują tafli wody.

Przedmiotowa budowa elektrowni fotowoltaicznej będzie niską konstrukcją.

Nie będzie posiadać ruchomych elementów, które mogłyby przyczynić się do śmierci ptaków lub nietoperzy.

W ogrodzeniu zostanie pozostawiony prześwit, który sprawi, że możliwa będzie dyspersja na terenie inwestycji drobnych kręgowców – ssaków, płazów i gadów. Tym samym nie powstanie bariera dla tych gatunków.

Ptaki będą mogły wykorzystywać trawiasty teren pod panelami jako miejsce spoczynku, żerowania, czy lęgu, stąd też nie dojdzie do spadku jego wartości dla lokalnego ekosystemu.

Wody opadowo - roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt, kontakt z instalacją nie będzie miał wpływu na ich zanieczyszczenie.

Wody opadowe z terenów objętych inwestycją (dróg dojazdowych i placów manewrowych) będą swobodnie infiltrowały do gleby. Można je zaliczyć do wód czystych, nieskażonych ropopochodnymi substancjami, czy też innymi zanieczyszczeniami.

Nie będą miały w związku z tym wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych.

W celu utrzymania terenu inwestycyjnego w należytym porządku Inwestor będzie wykonywał stałe czynności okresowe tj. koszenie trawy z terenu elektrowni fotowoltaicznej w zależności od intensywności wegetacji trawy i zapotrzebowania.

Nie będą używane żadne środki chemiczne ograniczające wzrost lub niszczące roślinność.

Lokalizacja inwestycji nie spowoduje istotnego zagrożenia dla populacji lokalnych i regionalnych ptaków.

Panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją.

Ptaki, jak i również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele.

Ponadto zostaną podjęte czynności zabezpieczające przed negatywnym wpływem na populacje zwierząt.

W trakcie prowadzonych prac możliwa jest obecność na działce różnych zwierząt, głównie płazów i gadów.

Jeśli zajdzie potrzeba pozostawienia otwartych wykopów na więcej niż jeden dzień, wówczas przed rozpoczęciem prac zostaną one sprawdzone pod kątem możliwości występowania zwierząt.

W przypadku znalezienia osobników zostaną one złapane i wyniesione w bezpieczne miejsce poza teren inwestycji

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

W trakcie realizacji przedsięwzięcia do minimum ograniczone zostaną uciążliwości dla ludzi i środowiska, poprzez:

-* zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych,

-* prawidłową organizację terenu budowy,

-* zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn budowlanych.

Teren wokół paneli fotowoltaicznych, po zakończeniu robót montażowych, zostanie uprzątnięty.

*  Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych oraz przemysłowych – na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki bytowe.

* Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, w celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, na terenie budowy zostaną zainstalowane przenośne sanitariaty.

*  Ścieki socjalno-bytowe gromadzone w sanitariatach będą okresowo po napełnieniu opróżniane i na koniec inwestycji usunięte przez specjalistyczną firmę.

*  Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych – na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne.

*  Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) – nie przewiduje się zanieczyszczania z powierzchni utwardzonych.

*  Rodzaj, przewidywane ilości, sposób i miejsca magazynowania odpadów, a także sposób ich zagospodarowania - nie będzie konieczności długotrwałego składowania elementów, które zostaną użyte przy budowie, ponieważ wszystkie elementy będą montowane na bieżąco, a razie usterki – na bieżąco wywożone z terenu inwestycji.

* Opakowania, w które zapakowane będą części instalacji, w razie potrzeby, składowane będą na „obszarze składowania”, na terenie w obrębie działek Inwestora, jednak planowane jest wywożenie odpadów na bieżąco.

*  Ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory) - elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Panele fotowoltaiczne nie generują dźwięków ani odorów.

Po zakończeniu prac i na etapie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalnego hałasu w środowisku.

Panele fotowoltaiczne nie emitują pola elektromagnetycznego i nie mają negatywnego wpływu na ludzki organizm, nie występuje żadne zagrożenie dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz flory i fauny.

W zakresie odpadów:

*  ilość i rodzaje wprowadzanych substancji do powietrza, wód i gleby – elektrownia fotowoltaiczna nie będzie źródłem zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

W trakcie funkcjonowania elektrownia nie będzie wykorzystywać znacznych ilości wody, ani innych surowców, materiałów oraz paliw.

• Elektrownia będzie zużywała około 50 MWh w stosunku rocznym na potrzeby własne.

• Cieplną: przedsięwzięcie nie wymaga zapotrzebowania na energię cieplną – kW/MW

• Gazową: przedsięwzięcie nie wymaga zapotrzebowania na energię gazową – m3 /h

Elektrownia fotowoltaiczna wykorzystuje energię elektryczną do zasilania urządzeń stanowiących jej część, np. systemu sterowania siłownią.

Energia ta pobierana jest bezpośrednio z sieci w sytuacji przestoju elektrowni lub pobierana automatycznie w trakcie produkcji energii przez elektrownię (elektrownia zużywa część energii, którą wyprodukuje).

W wyniku eksploatacji instalacji do produkcji energii elektrycznej ze słońca nie będzie zużywana woda, za wyjątkiem czyszczenia paneli.

Cechą charakterystyczną paneli fotowoltaicznych jest to, że przechodzą proces samooczyszczenia w trakcie opadów deszczu lub śniegu. Niemniej inwestor przewiduje czyszczenie paneli fotowoltaicznych przy użyciu wody, nie częściej niż 2 razy do roku.

W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystania surowców i materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. 6. Rozwiązania chroniące środowisk

Rozwiązania chroniące środowisko

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla konwencjonalnych nośników energii (paliwa kopalne).

Działanie elektrowni fotowoltaicznej niesie za sobą konieczność takiego planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Adaptacja jest procesem dostosowania do rzeczywistego lub oczekiwanego klimatu i jego skutków, a mitygacja to proces redukcji emisji lub zwiększanie pochłaniania gazów cieplarnianych.

Planowana farma fotowoltaiczna w swoich założeniach pozytywnie wpisuje się w obie ze strategii. Ma ona zostać wybudowana przy użyciu najlepszych możliwych technik i technologii, dzięki czemu planowo ma być eksploatowana przez 25 lat, oraz pośrednio przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatu.

Do wyprodukowania energii niezbędnej w regionie nie będzie potrzebować ona paliw kopalnianych, nie będzie też emitować gazów cieplarnianych.

- na etapie eksploatacji przedsięwzięcia,

W trakcie funkcjonowania elektrownia słoneczna nie produkuje odpadów.

Elementy, z których zbudowana jest elektrownia fotowoltaiczna, mogą być poddane recyklingowi, a jeśli podczas prac konserwacyjnych wystąpi potrzeba wymiany jakiegokolwiek elementu składowego, zużyta część zostanie poddana recyklingowi w przeznaczonym do tego zakładzie.

Wpływ elektrowni słonecznej na środowisko i otoczenie jest minimalny od samego początku.

Elektrownia nie emituje pola magnetycznego, stelaże mogą z powodzeniem omijać cieki wodne, panele słoneczne nie odbijają światła tym samym nie imitują tafli wody.

W wyniku eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych nie mają miejsca.

Elektrownia produkuje energię elektryczną wykorzystując jedynie promieniowanie słoneczne, dzięki czemu nie występuje tutaj zjawisko ubocznego emitowania substancji szkodliwych do atmosfery.

Instalacje OZE przeciwdziałają degradacji środowiska, ponieważ produkują niezbędną mieszkańcom energię elektryczną, nie wpływając niekorzystnie na jego stan.

Teren będzie porośnięty roślinnością trawiastą, dzięki czemu ograniczona będzie erozja gleby.

Instalacja jest bezobsługowa. Oznacza to, że jej powstanie nie będzie się wiązać z codziennym dojazdem na jej teren osób niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Jedynie w przypadku wystąpienia usterki czy okresowych przeglądów występować będzie konieczność dojazdu na teren inwestycji uprawnionych osób.

Nie będą występować pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na energię towarzyszącym przedsięwzięciu, na potrzeby ogrzewania czy chłodzenia budynków, oświetlenie (teren nie będzie oświetlany w porze nocnej).

- na etapie likwidacja przedsięwzięcia.

Instalacja wykonana będzie tak, aby wykorzystywać materiały budowlane nadające się do recyklingu/odzysku.

Etap likwidacji będzie wiązał się z takimi samymi potencjalnymi uciążliwościami, jak etap budowy instalacji.

Likwidowana farma fotowoltaiczna będzie rozebrana na części, które zostaną odebrane przez upoważnione służby. Największą bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych powodować będzie transport towarzyszący likwidacji przedsięwzięcia.

Planowany czas eksploatacji przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 lat, jednak Inwestor nie wyklucza możliwości, w której po upływie tego okresu elektrownia będzie nadal pracować i produkować energię elektryczną.

Jeżeli tylko osiągać będzie ona korzystne wskaźniki, przedłużone zostaną stosowne umowy i praca układu.

Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Ze względu na obecne użytkowanie terenu, budowa planowanej farmy fotowoltaicznej w Sierczu nie niesie za sobą konieczności rozbiórki istniejącej obecnie na terenie działki infrastruktury.

Przewidywany czas eksploatacji wynosi 25 lat - jest to średnio rynkowa gwarancja trwałości produktu.

Po 25 latach ilość wytwarzanej przez panele energii nie spadnie poniżej 80% pierwotnej mocy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby instalacja nadal pracowała.

Po upływie tego okresu, planowane jest przedłużenie umów z dystrybutorem energii i dalsza produkcja energii.

W przypadku, w którym instalacja będzie musiała zostać zlikwidowana, należy podjąć następujące kroki:

( Niektóre elementy, takie jak śruby, stalowe słupy i stelaże, mogą być odzyskane do ponownego wykorzystania lub sprzedane jako złom;

( Moduły fotowoltaiczne zawierają krzemionkę, szkło, aluminium, miedź i srebro, w związku z tym mogą zostać poddane recyklingowi;

( Miedź z kabli elektrycznych, również można poddać recyklingowi;

( Dzięki monitorowaniu porostu trawy, erozja gleby będzie minimalna;

( Generatory, reaktory czy systemy chłodzenia po 25 latach będą wciąż sprawne i gotowe do użycia w kolejnej instalacji.

W przypadku demontażu, odbywać się on będzie przez zastosowanie najlepszych dostępnych technologii przez uprawione i wyspecjalizowane służby. Możliwie jak najwięcej elementów zostanie poddanych recyclingowi.

Na etapie likwidacji inwestycji zostanie zrobiony projekt rozbiórki, według którego dokonane zostaną prace.

Elektrownia fotowoltaiczna jest konstrukcją modułową, zbudowaną z dopasowanych do siebie elementów, które zostaną ze sobą skręcone. Tym samym prace rozbiórkowe przebiegną szybko, sprawnie i nie będą się wiązały ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Powstałe materiały zostaną zagospodarowane przez specjalistyczny podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami odrębnymi.

Etap likwidacji będzie wiązał się z takimi samymi potencjalnymi uciążliwościami, jak etap budowy instalacji.

Likwidowana farma fotowoltaiczna będzie rozebrana na części, które zostaną odebrane przez upoważnione służby. Największą bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych powodować będzie transport towarzyszący likwidacji przedsięwzięcia. Może również występować zwiększony hałas związany z działaniem specjalistycznych maszyn, jednak nie będzie to hałas długotrwały lub bardzo intensywny.

Przy prawidłowo prowadzonych pracach likwidacyjnych, oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i niewpływające ponadnormatywnie na stan środowiska.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek