Załącznik nr 1

do decyzji nr 3/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: GP.6220.8.2020.JG z dnia 14.04.2022r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji farm fotowoltaicznych o mocy do 5 MW na działkach ewidencyjnych nr 181/1 oraz 182/4 obręb Jasieniec, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Inwestorem jest SUNLema Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Właścicielem działek nr 181/1 i 182/4 są osoby prywatne.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany na działkach będących własnością osób prywatnych oznaczony jest w ewidencji gruntów następująco:

- działka nr 181/1 o łącznej powierzchni 6,52 ha stanowi:

łąki trwałe oznaczone symbolem ŁV o pow. 2,09 ha, lasy LsIV o pow. 0,65 ha, grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb o pow. 1,33 ha, RV o powierzchni 2,40 ha oraz grunty pod rowami oznaczone symbolem W-RV o powierzchni 0,05 ha.

- działka nr 182/4 o łącznej pow. 2,13 ha stanowi:

lasy oznaczone symbolem LsIV o pow. 0,19 ha, pastwiska trwałe PsV o pow. 0,45 ha, grunty orne RIVb o pow. 0,47 ha, RV o pow. 1,02 ha.

Dla terenu inwestycji nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w województwie lubuskim, powiat międzyrzecki, gmina Trzciel-obszar_wiejski, jednostka ewidencyjna 080306_5, obręb 0008 Jasieniec, numery działek 181/1 oraz 182/4.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych kodem UE PLGW600059, w dorzeczu Odry, w Regionie Wodnym Warty.

Przedsięwzięcie polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nN/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy maksymalnej do 5 MW. Poszczególne farmy będą oznaczone symbolami PV-1 do PV-4.

** Inwestycja należy do I kategorii geotechnicznej (niepodpiwniczone budynki jednorodzinne i budynki gospodarcze                        o wysokości do 2 kondygnacji, sieci uzbrojenia do głębokości 1,2 m, drogi dla potrzeb projektu budowlanego), zaliczanej do prostych warunków gruntowych, które określa „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. Dz.U. z 2012r poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” w związku z powyższym inwestycja nie wymaga badań geotechnicznych.

** Warstwa wodonośna zalega na głębokości od 1m do 15m i osiąga miąższość do 30m.

-  Zasilanie poziomu zachodzi głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych, a w dolinach także przez infiltrację z wód

powierzchniowych i drenaż wód z poziomów wgłębnych.

-  Podstawą drenażu dla tego poziomu wodonośnego są cieki i jeziora.

** Głębokość wykopów pod fundamenty stacji transformatorowej: 1,0m - 1,4m poniżej poziomu terenu.

** Głębokość ułożenia infrastruktury podziemnej (tj. linii kablowych):

-  kable układane będą w rowie kablowym na głębokości min. 0,9m na uprzednio nasypanej warstwie piasku o grubości

10cm.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe.

** Na części terenu działki inwestycyjnej nr 181/1, po stronie południowo-zachodniej występują grunty pod rowami (rów melioracyjny) oznaczone na mapie ewidencyjnej symbolem W-RV oraz po stronie wschodniej wody powierzchniowe (zbiornik wodny).

W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się likwidacji lub prowadzenia jakichkolwiek innych prac, które mogłyby naruszyć strukturę skarp lub dna istniejącego rowu (urządzenia wodnego) oraz wody powierzchniowe (zbiornik wodny) i spowodować zmianę stosunków wodnych na terenie inwestycji oraz na gruntach sąsiednich.

** W związku z planowaną inwestycją na działkach nr 181/1 i 182/4 nie przewiduje się realizacji konkretnych rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenia istniejącego rowu melioracyjnego oraz zbiornika wodnego (część dz. nr 181/1), ponieważ planowana inwestycja w fazie budowy oraz w fazie eksploatacji w żaden sposób nie będzie oddziaływać na istniejący rów melioracyjny, ani na zbiornik wodny.

** Projektuje się ogrodzenie w pobliżu cieku wodnego w odległości nie mniejszej niż 5 m, które nie naruszy w żaden sposób struktury skarp lub dna istniejącego rowu.

** Projektuje się do 5 stacji transformatorowych.

Każda stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

-  obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,

-  fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nn,

-  dach betonowy płaski.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicą SN, nn oraz w komorze transformatora na wprowadzenie kabli SN i nn.

W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, która stanowi wydzieloną część fundamentu stacji z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora.

Dodatkowo w drzwiach komory transformatora stacji zamontowano wentylatory wspomagające wymianę powietrza podgrzanego przez transformatory. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo.

Dopuszczalne jest również posadowienie stacji w obudowie metalowej.

** Planowana inwestycja na działkach nr 181/1 i 182/4 nie znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne lub na obszarach, o których mowa w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym kodem UE PLGW600059; w dorzeczu Odry; w Regionie Wodnym Warty.

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska wodnego obszaru.

Najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 2,29 km od granic działek inwestycyjnych.

Nowoprojektowane instalacje składać się będą z:

konstrukcji i elementów montażowych,

zespołu paneli fotowoltaicznych,

inwerterów DC/AC,

okablowania solarnego,

kontenerowych rozdzielnic nn/SN,

układów pomiarowo — zabezpieczających,

linii kablowych,

pozostałego oprzyrządowania,

-  ogrodzenia.

W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania:

* - Budowa konstrukcji ramowej podtrzymującej ogniwa fotowoltaiczne.

* - Budowa placów montażowych (etap realizacji i likwidacji) / postojowych (etap realizacji, eksploatacji, likwidacji).

* - Instalacja niezbędnej infrastruktury energoelektronicznej regulującej i przetwarzającej wyprodukowaną energię

elektryczną.

* - Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrządowaniem.

* - Budowa instalacji elektrycznej wraz z instalacją sterującą i monitorującą pracę elektrowni.

* - Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Powierzchnia zabudowy dla 1 MW w rzucie poziomym konstrukcji z panelami oraz kontenera stacji transformatorowej wyniesie ok. 4 950 m2 .

Teren przeznaczony pod panele fotowoltaiczne jest gruntem rolnym o klasie RIVb, RV, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest zadrzewiony i zakrzewiony, nie znajduje się na terenach chronionych formami przyrody.

Powierzchnia zajętości terenu pod inwestycje z ogrodzeniem wyniesie około 0,55 ha.

Dojazd do terenu inwestycji, od południa z drogi krajowej nr 92 (dz nr 199).

Teren pozbawiony jest dendroflory, którą należałoby usunąć w związku z realizacją przedsięwzięcia. Nie występują także znane stanowiska archeologiczne.

Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki wodno-gruntowe.

Powierzchnia przeznaczona pod przedmiotową inwestycję wynosi około 8,65 ha, natomiast rzeczywista powierzchnia planowanej zabudowy, przez którą rozumie się powierzchnię terenu (w rzucie poziomym) zajętą przez infrastrukturę fotowoltaiczną wynosi około 24 750 m2 .

Przy inwestycji do 1MW przyjmuje się montaż 2 407- 2 938 paneli o mocy 340-415 W każdy, co daje moc łączną                 999,0 kW.

Planowany panel fotowoltaiczny ma wymiary około 1,765 m x 1,05 m.

Panele będą montowane na stołach w czterech rzędach poziomo. Jeden stół zawiera 24 panele co daje 111 stołów.

W rzucie poziomym szerokość stołu wynosi 4,2 m, a długość 10,59 m, co daje powierzchnie jednego stołu 44,478 m2 x 111 stołów, co daje powierzchnie zabudowy przez panele w rzucie poziomym około 4 935 m2.

Dodatkowa zabudowa to stacja transformatorowa o powierzchni ok. 15 m2 oraz o wymiarach 2,5 m (szer.) x 6 m (dł.) x 2,5m (wys.).

Razem całkowita powierzchnia planowanej zabudowy dla 1 MW, przez którą rozumie się powierzchnię terenu na rzucie poziomym zajętą przez infrastrukturę planowanej farmy fotowoltaicznej przeznaczoną do przekształcenia wyniesie około  4 950 m2 .

Nie przewiduje się wykonywania dróg wewnętrznych utwardzonych, ponieważ zachowane odstępy od granic działki oraz odstępy między rzędami paneli umożliwiają swobodne dotarcie do wszystkich elementów farmy fotowoltaicznej, a wjazd między nimi będzie odbywał się sporadycznie tylko do awarii, wymiany paneli lub koszenia traw. Pozostała powierzchnia nie ulega przekształceniu i pozostaje biologicznie czynna.

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii — dla budowy farmy fotowoltaicznej do 1 MW

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb oświetlenia terenu, systemu alarmowego, kamer w czasie braku produkcji energii przez panele wyniesie ok. 12 kW/h. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte poprzez wykorzystanie własnej energii przetworzonej. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się także zapotrzebowania na energię cieplną.

Na etapie budowy, oprócz elementów konstrukcji, samych paneli, kontenerów transformatorowych i elementów połączeń elektrycznych przewiduje się zużycie niewielkiej ilości piasku i żwiru jako podsypkę pod kontener stacji transformatorowej.

Nastąpi także zużycie paliw w silnikach spalinowych sprzętu budowlanego i środków transportu.

Opis technologiczny dla budowy farmy fotowoltaicznej 1 MW

-  Faza budowy:

*-  dostarczenie komponentów budowlanych do granicy działki drogami krajowymi i gminnymi;

*-  wykonanie otworów w glebie do montażu słupków ogrodzeniowych przy pomocy wiertnicy;

*-  wbijanie profili stalowych i montaż konstrukcji w profili aluminiowych;

*-  montaż paneli fotowoltaicznych;

*-  podłączenie elektryczne paneli do falowników, a następnie do rozdzielni energetycznej znajdującej się w stacji

transformatorowej;

*-  wykonanie przełącza SN stacji transformatorowej do słupa napowietrznej linii energetycznej;

*-  montaż ogrodzenia;

*-  montaż oświetlenia zewnętrznego.

Na etapie budowy wystąpi niewielkie zużycie piaski i żwiru.

Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących po 24 panele każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego).

Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie około 2407-2938 paneli.

Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych nachylonych pod katem od 23 do 28 stopni. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 3 metrów nad poziomem terenu.

Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok 1765 x 1050 x 40 mm. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje.

Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną.

Falowniki napięcia połączone zostaną w rozdzielni energetycznej znajdującej się w stacji transformatorowej nN/SN wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo — zabezpieczające.

*-  Zgodnie z zaleceniem producenta stacji transformatorowej pod fundament należy wykonać podsypkę piaskowo –

żwirową o docelowej grubości minimum 20 cm (stan po zagęszczeniu),

--  powierzchnia fundamentu wyniesie ok. 15 m2 co będzie wymagało zużycia ok. 5m3 podsypki piaskowo-żwirowej do

zagęszczenia.

*-  Kafar do wbijania pali zużywa ok. 3 litry paliwa na godzinę, do wbicia przewidziano ok. 600 pali na co potrzeba ok. 50

godzin pracy kafara, zużycie paliwa wyniesie ok. 150 litrów.

*-  Na etapie eksploatacji będzie wykonywane koszenie roślinności znajdującej się pod panelami fotowoltaicznymi w celu

niwelowania przerostu roślinności ponad panele, w tym celu będzie do wykoszenia pas zieleni o długości ok. 2000 m

oraz szerokości ok. 5-6 m między panelami oraz wokół ogrodzenia.

--  traktor z kosiarką, który wykosi taki teren w ciągu godziny spali ok. 15 litrów paliwa.

--  koszenie traw będzie się odbywało 1 raz w roku.

*-  Ogniwa fotowoltaiczne zostaną przykręcone do profili aluminiowych, które są zamocowane do profili stalowych i

wbitych bezpośrednio do gruntu.

--  zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na obszarze działki nie będzie wymagało prac ziemnych polegających na

usuwaniu humusu i tworzenia wykopów.

--  wbijanie konstrukcji w glebę nie zakłóci stosunków wodnych i nie będzie oddziaływać na system rowów melioracyjnych.

Dla planowanej inwestycji nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy budowlanej. Niewielka wysokość konstrukcji od 0,8 m do max. 3 m nie powoduje zagrożenia.

Teren inwestycji zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych systemem alarmowym i kamerami.

Instalacja będzie monitorowana na bieżąco za pośrednictwem internetu lub drogi GSM, GPS.

Ewentualne usterki będą usuwane na bieżąco.

Przewiduje się okresowe przeglądy pracy farmy fotowoltaicznej.

### -  Faza eksploatacji:

Elektrownie fotowoltaiczne służą do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Jest to jedyna technologia konwersji energii, która jest w pełni pasywna.

Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgłośne, bezwibracyjne oraz nieposiadające skutków ubocznych. Obecnie produkowane panele fotowoltaiczne pracują już przy minimalnym nasłonecznieniu.

Funkcjonowanie zespołu paneli fotowoltaicznych odbywa się bezobsługowo, za wyjątkiem okresowych prac serwisowych (kilka razy w roku).

Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci operatora energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. poprzez stację transformatorową nN/SN do określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych punktu.

Podczas eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki socjalno—bytowe. Będą one natomiast powstawały w trakcie budowy i likwidacji. Ze względu na brak kanalizacji sanitarnej ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego tzw. Toi - Toi. Następnie wywożone będą do stosownej utylizacji, przez firmę obsługującą                 Toi - Toi do oczyszczalni ścieków.

Przewidywana ilość ścieków socjalno-bytowych wyniesie około 0,3 m3 na dobę (podczas realizacji przedsięwzięcia).

Przestrzeń pomiędzy rzędami paneli będzie utrzymana w formie traw i koszona 1 raz w roku.

### Rozwiązania chroniące środowisko

Do rozwiązań chroniących środowisko należy zaliczyć:

-  brak wytwarzania i magazynowania odpadów,

-  brak wytwarzania i magazynowania ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych,

-  brak znaczącej emisji hałasu oraz gazów lub pyłów do powietrza.

#### Etap realizacji inwestycji

**  Prace budowlano — montażowe, związane z realizacja przedsięwzięcia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, granice terenu budowlano-montažowego oraz analizowanych działek będą ściśle przestrzegane.

**  Eksploatacje oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia do minimum ograniczone zostaną uciążliwości dla ludzi i środowiska, poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn budowlanych.

**  Prace budowlano-montażowe przy dobrze zorganizowanych czynnościach i zastosowaniu nowoczesnych urządzeń zostaną przeprowadzone w krótkim czasie tak, aby jego funkcjonowanie jako elementu obcego w krajobrazie (hałas, drgania, ruch samochodów ciężarowych) ograniczyło się do niezbędnego minimum.

**  Prace ziemne przy budowie linii SN prowadzone będą w sposób zabezpieczający ewentualne wykopy przed napływem wód opadowych.

**  Konieczne przyjazdy i wyjazdy specjalistycznego sprzętu oraz samochodów transportujących niezbędne materiały zostaną ograniczone do minimum.

Stosowana będzie zasada oszczędności materiałowej.

**  Powstałe odpady będą selektywnie gromadzone z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania. Miejsce ich gromadzenia będzie chronione przed rozwiewaniem oraz niekorzystnym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, odizolowane od dostępu osób trzecich.

**  Stosowane maszyny i urządzenia będą charakteryzowały się dobrym stanem technicznym.

**  Materiały budowlano-montażowe oraz elementy prefabrykowane będą posiadały atesty, oraz będą odpowiadały odpowiednim normom.

**  Teren wokół paneli PV, po zakończeniu robót montażowych, zostanie uprzątnięty, warstwa ziemna nie zostanie naruszona.

**  W trakcie realizacji przedsięwzięcia (budowa podziemnej linii SN), na czas przerw wykopy będą odpowiednio zakrywane, aby nie dostały się tam żadne zwierzęta.

**  Podczas tankowania sprzętu używanego przy budowie wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje, płyny eksploatacyjne) do podłoża.

#### Etap eksploatacji inwestycji

- Praca paneli fotowoltaicznych nie zanieczyszcza powietrza oraz nie wytwarza odpadów. Poza robotami montażowymi, przyłączeniowymi oraz okresową obsługą konserwacyjną, praca elektrowni słonecznej odbywa się bezobsługowo, bez udziału człowieka.

- Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawały ani ścieki bytowe, ani technologiczne. Zgodnie z przyjętą technologią nie przewiduje się oczyszczania paneli w odrębnym procesie mycia. Główną rolę w procesie czyszczenia odgrywać będą naturalne opady atmosferyczne. Natomiast ścieki deszczowe odprowadzane będą samoistnie na terenie działki objętej przedsięwzięciem, do której inwestor posiada tytuł prawny, nie będzie ona narażona na kontakt z substancjami niebezpiecznymi.

- Instalacja elektrowni słonecznej nie stanowi dominanty krajobrazowej — maksymalna wysokość instalacji nie przekracza w najwyższym punkcie 3 metrów.

- Elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i ptaków.

- Powłoka antyrefleksowa pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków mogących przelatywać nad instalacją.

- Dodatkowo brak uprawy rolniczej będzie stanowić doskonałe warunki dla bytu płazów i ptaków.

#### Etap likwidacji inwestycji

- Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 25-30 lat. Po etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej zužyte panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. Inwestor zobowiązuje się do przekazania ich specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

- Likwidacja przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalową konstrukcję pod farmę fotowoltaiczną. Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przedrealizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wniku prowadzenia wykopów. W wyniku likwidacji wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie w postaci emisji spalin i hałasu, jak miało to miejsce na etapie budowy. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny i krótkotrwały.

- Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Możliwe zużycie wody wiązać się będzie wyłącznie z potrzebami socjalno - bytowymi pracowników prowadzących demontaż obiektów.

- Nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia paliw i energii na etapie likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Ponadto, jak w przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu.

Na żadnym etapie likwidacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne.

### Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Ścieki

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie występują ścieki bytowe i technologiczne.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachów stacji transformatorowych będą samoczynnie rozpływać się po terenie. Brak dróg wewnętrznych, parkingów utwardzonych. Cały teren pod panelami oraz miedzy panelami będzie utrzymany w formie traw. Powierzchnia biologicznie czynna na działce wynosi ponad 98%.

Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Na etapie funkcjonowania i budowy wystąpi okresowo emisja spalin z silników pracującego sprzętu, jednakże jej ilość będzie niezauważalna.

Hałas

Na etapie funkcjonowania nie wystąpi emitowany hałas przez panele. Zostanie zainstalowana stacja transformatorowa, zabudowana w kontenerze o ścianach betonowych, które gwarantują ponadnormatywną ochronę przed hałasem.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m, a budynki gospodarcze w odległości ok. 75 m od planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112), najwyższy dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej vwnosi: 40dBA.

Poziom hałasu transformatora nie przekracza wartości 50dBA w odległości 1 m.

Poziom hałasu w odległości 5m wyniesie 36dBA i będzie niższy od najbardziej rygorystycznej wartości dopuszczalnej 40dBA. Najbliższy teren chroniony stanowi zabudowa mieszkaniowa zamieszkała w odległości 100 m, poza zasięgiem oddziaływania akustycznego inwestycji. Urządzenia nie będą pracować w nocy, więc nie będą przekroczone żadne normy poziomu hałasu.

Planowane urządzenia nie wpłyną negatywnie na stan klimatu akustycznego i w konsekwencji nie zachodzi konieczność stosowania działań ograniczających emisję hałasu.

Stacja transformatorowa jest emitorem hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach o mocy akustycznej równej 52 dB. Ze względu na betonową zabudowę, jaka będzie zastosowana podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, poziom akustyczny jest znikomy.

Teren, na którym planowana jest budowa przedsięwzięcia, nie jest objęty ochroną akustyczną. Transformator SN będzie umieszczony w kontenerze o betonowych ścianach, które dodatkowo ograniczą emisję hałasu.

Na etapie budowy wystąpi okresowo emisja hałasu związana z pracą silników sprzętu budowlanego oraz jazdą samochodów transportowych. Emisja hałasu będzie miała charakter okresowy, a jej poziom nie będzie uciążliwy dla mieszkańców. Hałas na tym etapie nie podlega normowaniu.

Usytuowanie obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Analiza lokalizacji terenu przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych.

Zgodnie z zapisami art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.), ustawową ochroną objęte są między innymi  takie formy ochrony przyrody jak:

-  obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,

- pomniki przyrody,

- stanowiska dokumentacyjne,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Obszar Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (PLH080005 obszar ptasi) - odległość od inwestycji ok. 2,34 km.

Obszar Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002 obszar siedliskowy) - odległość od inwestycji ok. 2,34 km.

Wpływ planowanej inwestycji na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia — w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Planowana inwestycja w postaci budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy wytwórczej do 5 MW, realizowana na powierzchni działek nr ew. 181/1 oraz 182/4, obręb Jasieniec nie ma powiązania z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

Ewentualna kumulacja przedsięwzięcia wpływa znikomo na wszelkie negatywne oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie zamierzenia na środowisko zamyka się w granicach terenu objętego inwestycją, tj. w granicach działek o nr ewid. 181/1 i 182/4, obręb Jasieniec, gmina Trzciel.

Na etapie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna jest inwestycją ekologiczną.

Jej praca nie wiąże się z powstawaniem odpadów, hałasu ani wibracji.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia, jego lokalny charakter oraz brak emisji, a także niewielki zasięg pośrednich i bezpośrednich oddziaływań projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdza się, iż nie wystąpi możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko – zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Dla omawianego przedsięwzięcia nie występuje ryzyko poważnej awarii lub katastrofy budowlanej.

Niewielka wysokość konstrukcji od 0,8 m do max. 3 m nie powoduje zagrożenia.

Teren inwestycji będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych systemem alarmowym i kamerami. Instalacja będzie monitorowana na bieżąco za pośrednictwem Internetu lub drogi GSM, GPS.

Ewentualne usterki będą usuwane na bieżąco.

Przewiduje się okresowe przeglądy pracy farmy fotowoltaicznej.

Elektrownia wytwarzająca energię ze słońca jest przedsięwzięciem proekologicznym, produkującym energię z odnawialnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna.

Farma fotowoltaiczna nie generuje zanieczyszczeń do powietrza, przyczyniając się tym samym do poprawy jego stanu.

Elektrownia słoneczna, produkując energię z promieniowania słonecznego, przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych.

Fotowoltaika spełnia wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii:

*  energia słoneczna jest powszechnie dostępna;

*  ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednymi z najbezpieczniejszych, z punktu widzenia ochrony środowiska, urządzeń do

przetwarzania energii;

*  eksploatacja systemów fotowoltaicznych nie wymaga dostarczania paliwa, nie generuje odpadów, nie powoduje emisji

zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, nie jest źródłem hałasu.

Energia słoneczna jest niewyczerpalna, nie generuje żadnych zanieczyszczeń jak w przypadku paliw kopalnych, jest całkowicie nieszkodliwa dla środowiska.

## Przewidywalne ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

### Odpady - Etap budowy

Podczas budowy parku solarnego przewiduje się występowanie następujących odpadów:

| Lp | Odpad | Kod | Ilość w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkło | 17 02 02 | 0,1 |
| 2. | Żelazo i stal | 17 04 05 | 0,2 |
| 3. | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 17 04 11 | 0,04 |
| 4. | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 17 04 | 0,02 |
| 5. | Gleba i ziemia | 17 05 04 | 40 |
| 6. | Niesegregowane odpady komunalne | 20 03 01 | 0,4 |

Odpady wymienione w p. 1 - 4 będą zbierane selektywnie w pojemnikach, bez dostępu osób postronnych. Odbiór przez wyspecjalizowane firmy mające stosowne zezwolenia.

Gleba i ziemia będzie rozplantowana w nierównościach terenowych, zaś odpady komunalne gromadzone będą w kontenerze i wywożone przez firmę komunalną.

Etap funkcjonowania

Na tym etapie nie powstają odpady. Wymienione elementy w wyniku prac serwisowych będą odbierane przez firmę serwisującą.

W zainstalowanych stacjach transformatorowych znajdować będą się transformatory olejowe, pod którymi są zainstalowane szczelne wanny betonowe, które zabezpieczają przed wyciekiem oleju do gleby w razie awarii.

Przewidywana trwałość inwestycji wynosi 25-30 lat, po tym okresie ramy paneli oraz metalowe konstrukcje montażowe podlegają pełnemu cyklowi recyklingu.

Panele fotowoltaiczne wykorzystane podczas realizacji inwestycji objęte są certyfikatem Full PV — każdy zużyty lub uszkodzony panel podlegać będzie 100% procesowi recyclingu (krzem, szkło, aluminium).

Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne będą gromadzone, by następnie zostały wywiezione z miejsca inwestycji i poddane procesowi recyklingu.

Kable solarne oraz pozostałe kable elektryczne podlegają pełnemu procesowi recyklingu.

Pozostała infrastruktura techniczna w postaci inwerterów oraz rozdzielnic nN/SN zostanie również poddana recyclingowi. Procesem recyclingu zajmować będzie się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Prace rozbiórkowe przedsiębiorstwa

W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie konieczne przeprowadzenie prac rozbiórkowych na terenie działek inwestycyjnych.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek