Załącznik nr 1

do decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:  GP.6220.4.2021.JG z dnia 20.09.2023 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady” planowanego do wykonania na działkach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie, to rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 (76+240 wg MPHP) w m. Rybojady w gminie Trzciel.

Po zrealizowaniu celu będzie możliwe przywrócenie historycznych piętrzeń w Rybojadach.

Rozbiórka i budowa nowego jazu na rzece Obrze w Rybojadach razem z działaniami związanymi z odbudową jazu w Perzynach pozwoli na zapewnienie komplementarności działań i w konsekwencji pozwoli na zatrzymanie dodatkowej ilości wody, na obszarze gmin Trzciel, Pszczew (lubuskie) oraz Miedzichowo, Siedlec, Wolsztyn, Zbąszyń (wielkopolskie).

Jaz przeznaczony do rozbiórki położony jest w na rzece Obrze w km 78+820 (76+240 wg MPHP).

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Trzciel, a jedynie obiekt towarzyszący w postaci przepławki dla ryb w gminie Pszczew.

Teren projektowanego zadania budowlanego znajduje się bezpośrednio w dolinie Obry w jej km 78+820 (76+240 wg MPHP) (oś jazu istniejącego i projektowanego).

W miejsce istniejącego jazu, zaprojektowano nowy jaz o konstrukcji dokowej betonowej dozbrajanej z zamknięciami w postaci zasuw stalowych dwudzielnych, z mechanizmem wyciągowym o napędzie ręcznym.

Wzdłuż prawego przyczółka wykonana zostanie przepławka dla ryb, której konstrukcja będzie połączona z konstrukcją jazu.

Powyżej i poniżej jazu wykonane zostaną umocnienia koryta rzeki z płyt betonowych i materacy gabionowych.

Prace planowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia:

- wykonanie tymczasowego podniesienia terenu wzdłuż brzegu rzeki do rzędnej 52,00 m n.p.m. w celu

bezpiecznego usytuowania placu manewrowego i bazy materiałowo-sprzętowej;

- wykonanie kanału obiegowego (przed wykonaniem gródz);

- odwodnienie terenu realizacji prac;

- rozbiórka istniejącego jazu;

- budowa nowego jazu;

- budowa przepławki;

- regulacja koryta cieku na łącznym odcinku do 70 m poniżej jazu i do 40 m powyżej jazu;

- umocnienie dna i skarp koryta rzeki przy jazie i przepławce;

- rozbiórka grodzy z piaskiem (przed likwidacją kanału obiegowego);

- likwidacja wyniesienia tymczasowego podniesienia terenu wzdłuż brzegu rzeki do rzędnej 52,00 m n.p.m. w celu bezpiecznego usytuowania placu manewrowego i bazy materiałowo-sprzętowej;

- likwidacja kanału obiegowego;

- odtworzenie i rozbudowa grobli (prace prowadzone poza korytem rzeki).

- wykonanie gródz z worków z piaskiem (po wykonaniu kanału obiegowego);

Inwestycja ma na celu odbudowę zasobów wodnych jezior, przez które przepływa rzeka Obra oraz położonych w jej zlewni. Szacuje się, że odtworzenie historycznego piętrzenia na jazie w Rybojadach pozwoli odbudować zasoby wodne ekosystemów takich jezior jak: Rybojadzkie (zwanym też jako jezioro Rybojady lub Rybojadło), Wielkie, Konin, Proboszczowskie, Głębokie i Wędromierz na powierzchni ok. 573ha. oraz odtworzyć warunki gruntowo-wodne na terenach przyległych do tych jezior.

Ponadto jaz ustabilizuje poziom wód i ograniczy ich odpływ w okresach suszy. Ma też przyczynić się do wzrostu retencji w dolinie Obry na poziomie 5,2 mln3, wzrostu poziomu wód gruntowych i zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Opis inwestycji:

Projektowany jaz żelbetowy będzie posiadał pięć przęseł.

Przęsła zewnętrzne i środkowe o świetle 4,0 m każde, pozostałe o świetle 3,0 m, co łącznie daje 18,0 m.

Pomiędzy światłami zaprojektowano filary betonowe.

Płyta denna będzie miała wyprofilowaną nieckę wypadową dla rozproszenia energii przepływającej wody.

Konstrukcję skrzydełek jazu zaprojektowano w postaci oczepów żelbetowych wykonanych na stalowych ściankach

szczelnych.

Ścianki szczelne przebiegać będą zarówno pod skrzydełkami, jak również pod płytą denną jazu i oprócz funkcji konstrukcyjnej będą stanowić zabezpieczenie przeciwfiltracyjne.

W powstałej komorze ze stalowych ścianek szczelnych przewidziano wymianę gruntów słabonośnych do poziomu 50 cm poniżej stropu gruntów nośnych w postaci średniozagęszczonych piasków drobnych średnich.

Do wymiany zastosowany zostanie dowieziony grunt mineralny niespoisty, układany warstwami z zagęszczeniem mechanicznym.

Na tak przygotowanym podłożu posadowiona zostanie betonowa płyta denna jazu.

Na jazie zamontowane zostaną zaadaptowane dla potrzeb projektowanej budowli dwudzielne zamknięcia

zasuwowe, umożliwiające piętrzenie wody powyżej jazu na rzędnej 51,00 m. n.p.m., co nie będzie przekraczało

poziomów wyznaczonych historycznie.

Zamknięcia będą zaopatrzone w ręczne mechanizmy wyciągowe, z trzpieniem dostosowanym zarówno do zamontowania koła do obsługi ręcznej jak i do klucza elektrycznego.

Przed i za zamknięciami głównymi zostaną zamontowane prowadnice zamknięć remontowych (wykonane wg zamknięć typowych) umożliwiające zamknięcie światła jazu na okres remontu.

Jaz będzie posiadał żelbetową kładkę roboczą opartą na filarach i przyczółkach jazu.

Dla bezpieczeństwa użytkowników na przyczółkach, skrzydełkach oraz na kładce roboczej wykonane zostaną stalowe barierki ochronne z rur.

W celu umożliwienia kontroli stanów wody oraz osiadania budowli na obiekcie zainstalowane zostaną łaty

wodowskazowe oraz repery kontrolne.

Obiekt wyposażony zostanie w pomsty pływające dla kajakarzy.

Na lewym brzegu rzeki, przy budowli piętrzącej (jazie) planuje się wykonanie przepławki dla ryb w formie

przepławki szczelinowej z przegrodami.

Główną część konstrukcyjną przepławki stanowić będzie żelbetowe koryto o ścianach pionowych.

Konstrukcyjnie część koryta będzie wykonana jako monolityczne, żelbetowe o przekroju typu „U”, natomiast część (górna) ścian będzie wykonana częściowo jako żelbetowe oczepy na ściankach szczelnych.

W korycie, w odległościach osiowych wynoszących minimum 1,9 m, wykonane będą przegrody ze szczelinami migracyjnymi.

Dla wytworzenia naturalnego charakteru przepławki, na dnie koryta ułożona zostanie warstwa narzutu żwirowo – tłuczniowego.

Podstawowe parametry przepławki:

- przepływ min. 0,14 m3/s

- szerokość komór min. 1,40 m

- długość komór min. 1,90 m

- szerokość szczeliny migracyjnej 0,15 m

- spad lustra wody pomiędzy komorami ok. 0,19 m

- ilość komór 12 (w tym 1 spoczynkowa)

- długość komory spoczynkowej 9,00 m

- długość przepławki ok. 30 m

Podstawowe parametry charakterystyczne obecnego i projektowanego jazu:

Istniejący jaz kozłowy 		Projektowany jaz żelbetowy

1. Klasa budowli hydrotechnicznej 				 - 				III

2. Całkowite światło jazu					18 m				18 m

3. Normalny/Maksymalny poziom piętrzenia m n.p.m.	51,17 (układ wysokościowy		51,00  (układ wysokościowy

PL-KRON86-NH)		PL-EVRF2007-NH

4. Wysokość piętrzenia w [m]			b/d (brak historycznych danych		1,75

o rzędnej zwierciadła wody

dolnej, odpowiadającej

średniemu niskiemu

przepływowi z

wielolecia)

5. przepławka					brak 				szczelinowa z przegrodami

W ramach inwestycji przewiduje się także zmianę przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Obry.

Kształtowanie obejmie odcinek rzeki poniżej projektowanego jazu na długości do 70 m oraz powyżej jazu na

długości do 40m.

Prace związane z kształtowaniem przekroju poprzecznego i profilu podłużnego koryta cieku dotyczą zaledwie 110m koryta cieku jednak ich zakres wykracza poza ramy działań utrzymaniowych.

Działania te mają na celu dostosowanie parametrów koryta rzeki do obrysu projektowanego jazu oraz umożliwić wykonanie umocnień dna i skarp koryta rzeki powyżej i poniżej budowli.

Umocnienia wykonane zostaną na odcinku do 40m poniżej jazu oraz na odcinku do 28,5 powyżej jazu.

Umocnienia koryta od strony wody dolnej stanowić będą płyty betonowe na długości 10m oraz kosze gabionowe na długości 30m.

Umocnienia od strony wody górnej stanowić będą płyty betonowe na długości 10m oraz kosze gabionowe na odcinku długości do 17,5m.

Zaplanowane umocnienia płytami betonowymi i koszami gabionowymi wraz z niecką wypadową zaprojektowaną poniżej budowli, mają na celu wygaszanie energii wody i zabezpieczenie dna koryta cieku przed erozją wgłębną.

W ramach prac przewiduje się:

- usunięcie osadów dennych i nadmiaru gruntu piaszczystego z dna cieku na odcinku do 70 m poniżej jazu do 40 m powyżej jazu (warstwą śr. grubości 35 cm),

- uzyskany urobek zostanie wywieziony na składowisko odpadów,

- dopuszcza się możliwość odzysku poprzez przekazanie osobom prywatnym do utwardzenia powierzchni gruntów budowlanych, w takim przypadku będą miały zastosowanie przepisy dotyczące odzysku odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

- przewiduje się również możliwość wykorzystania części urobku z odmulenia do zabudowy wyrwy – uskoku o głębokości ponad 2,0 m powstałego na dolnym stanowisku budowli na odcinku do 50 m.

Z uwagi na lokalizację obiektu w korycie rzeki Obry, na czas wykonania robót obszar wokół jazu zostanie zabezpieczony przed napływem wód za pomocą grodzy z worków z piaskiem, a nurt rzeki skierowany zostanie do kanału obiegowego, którego trasę zaplanowano przez łąki położone przy północnym brzegu.

Wykonanie kanału obiegowego będzie wiązało się z koniecznością tymczasowej rozbiórki odcinka istniejącej grobli przebiegającej w poprzek doliny rzeki - pomiędzy jazem, a wyniesieniem zlokalizowanym na północ od obiektu.

Parametry planowanego kanału obiegowego:

- szerokość dna min. 8,0 m,

- nachylenie skarp 1:2,0,

- długość ok. 230 m

Kanał obiegowy będzie miał przekrój trapezowy, a jego dno i skarpy będą umocnione prefabrykowanymi płytami

betonowymi.

Kanał obiegowy będzie funkcjonował przez cały czas realizacji robót związanych z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego jazu.

Po zakończeniu budowy jazu kanał obiegowy zostanie zlikwidowany, a grobla odtworzona i rozbudowana.

Kanał obiegowy jest tymczasowym urządzeniem wodnym, którego wykonanie ma na celu zapewnienie ciągłości przepływu wód rzeki na czas wykonana robót budowlanych.

Wykonanie i likwidacja oraz ewentualne prace w obrębie kanału obiegowego nie stanowią zatem regulacji polegającej na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku.

Z uwagi na charakter inwestycji przeważająca cześć prac oraz obiektów towarzyszących będzie realizowana                              i lokalizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w art. 16 pkt 34 Prawa wodnego. Sam jaz i obiekty towarzyszące jak również obiekty tymczasowe i teren, na którym wykonywane będą roboty położony jest na obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz jest wysokie i wynosi 10%.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będą zlokalizowane:

- jaz wraz z przepławką i obiektami towarzyszącymi (np. schody skarpowe, umocnienia itp.),

- grobla,

- pomosty do cumowania kajaków

- kanał obiegowy,

- grodze,

- plac manewrowy,

- obszary tymczasowego składowania urobku po wykopie kanału obiegowego.

Obszar robót zostanie zabezpieczony przed napływem wód poprzez wyniesienie gródz oraz tymczasowe podniesienie terenu placu manewrowego do rzędnej 52,00 m n.p.m.,

Po zakończeniu budowy jazu, budowle tymczasowe zostaną zlikwidowane natomiast rozebrana na czas wykonania kanału obiegowego grobla zostanie odtworzona i rozbudowana, aby dostosować jej parametry do obowiązujących norm i parametrów nowo wybudowanego jazu.

Podstawowe parametry grobli po rozbudowie:

- szerokość korony 5,0m,

- rzędna korony 52,70 m n.p.m.,

- nachylenie skarp 1:2,0,

- długość do ok. 88 m

Zobowiązuje się Inwestora do przestrzegania następujących rozwiązań chroniących środowisko w wariancie

podstawowym przedsięwzięcia:

W zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego

Na etapie budowy Wykonawca:

• będzie starannie sprawdzał stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych,

zapobiegając wyciekom substancji ropopochodnych, zachowa reżim technologiczny, związany z transportem oraz magazynowaniem materiałów, materiały budowlane, pochodzące z budowy magazynowane będą w wydzielonych do tego miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska,

• podejmie wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, zabezpieczy bazę sprzętu przed ewentualnością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,

• po zakończeniu robót teren zaplecza budowy zostanie uporządkowany

W zakresie gospodarki odpadami

Wykonawca robót budowlanych zaplanuje prowadzenie prac budowlanych, tak aby:

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko,

• zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi,

• powstające odpady będą tymczasowo magazynowane na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach kontenerach lub pojemnikach,

• miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, po zebraniu partii transportowej odpady będą przekazywane firmom specjalistycznym,

• odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki, posiadające stosowne uregulowania w zakresie gospodarowania odpadami, transport odpadów z placu budowy do odbiorców odpadów realizowany będzie przez podmioty posiadające stosowne uregulowania w tym zakresie

W zakresie emisji hałasu

• używanie urządzeń stanowiących źródła hałasu o wysokim poziomie mocy akustycznej w miarę możliwości

tylko w porze dziennej, ograniczając ich pracę w godzinach wieczornych, gromadzenie sprzętu w rejonie najmniejszej uciążliwości dla ludzi,

• stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego technicznie sprzętu oraz najmniej uciążliwej pod względem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych,

• dbanie o właściwy stan techniczny urządzeń, zwłaszcza tych, stanowiących istotne źródła hałasu na terenie

inwestycji,

• podejmowanie działań organizacyjnych, sprzyjających ograniczaniu emisji hałasu do środowiska, unikanie nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze.

Ochrona przed emisją gazów lub pyłów do powietrza

Na etapie budowy Wykonawca winien:

• zraszać wodą plac budowy (zależnie od potrzeb), uważnie ładować materiały sypkie na samochody, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (dotyczy również ziemi z wykopów), ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy,

• stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym.

W zakresie szaty roślinnej

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Na terenie lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, część drzew i krzewów zostanie zachowana. W związku z tym, w fazie realizacji należy przestrzegać zasad związanych z ochroną tej zieleni na placach budowy.

W zakresie siedlisk przyrodniczych

Na terenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, prace budowlane należy wykonywać w sposób nie oddziałujący negatywnie na drzewa rosnące poza granicami planu budowy i w sposób nie oddziałujący negatywnie na stosunki wodne w zasięgu systemów korzeniowych. Prace ziemne należy ograniczyć do minimum.

W zakresie fauny (poza ptakami)

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, należy wykonać ponowną inwentaryzację działek budowlanych pod katem możliwości zasiedlania ich przez chronione gatunki zwierząt. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość występowania płazów i gadów na terenie, gdzie będzie odbywała się faza realizacji.

Płazy (nadzór herpetologa)

W zasięgu oddziaływania inwestycja znajdują się cieki, które są siedliskiem rozrodu płazów i ich bytowania. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, inwestor dokona ponownej inwentaryzacji działek pod kątem możliwości występowania płazów. Szczególnie należy dokonać ponownej inwentaryzacji miejsc rzeki, pod kątem możliwości rozrodu płazów i stałego tam ich przebywania.

W związku z tym, że niektóre fragmenty terenu objętego inwestycją są miejscami przemieszczania się płazów, w fazie realizacji należy obserwować plac budowy i w przypadku stwierdzenia, należy wyłapywać płazy i przenosić je na dogodne siedliska poza granicami lokalizacji inwestycji.

W przypadku stwierdzenia płazów na terenie inwestycji, inwestor dokona ich przeniesienia na siedlisko zastępcze, poza granicami terenu lokalizacji inwestycji. Poza granicami terenu lokalizacji przedmiotowej inwestycji, w dolnym biegu rzeki w otoczeniu nieużytkowanych gruntów. W rzece na tym odcinku występuje roślinność wodna i jest to siedlisko dogodne do przeniesienia płazów z odcinka rzeki poddawanego działaniom inwestycyjnym.

Gady (nadzór herpetolog)

Obszar inwestycji znajduje się w zasięgu migracji gadów. W związku z tym, w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, należy kontrolować plac budowy i w przypadku stwierdzania, wyłapywać gady i przenosić je na siedliska dogodne poza granicami lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W zakresie awifauny (nadzór ornitologa)

Ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanej budowy na ptaki polega przede wszystkim z eliminacji ryzyka zniszczeń czynnych lęgów. Przed realizacją zadania prace zmierzające do przygotowania terenu tj. wycinek krzewów i drzew powinna mieć miejsce poza okresem lęgowym (od połowy października do końca lutego). W ww. terminie należy usunąć z terenu działek inwestycyjnych również zarośla. Prace budowlane generujące hałas powinny odbywać się jedynie w porze dziennej. Wszelkie odstępstwa od powyższych wskazań (np. wycinka w okresie lęgowym) prowadzić wyłącznie po zaopiniowaniu i pod nadzorem ornitologa.

W zakresie ichtiofauny (nadzór ichtiologa)

W ramach rozwiązań chroniących środowisko wodne przed zmąceniem w przypadku realizacji prac ingerujących

w warstwę brzegową, wykonawca przewidział następujące metody ograniczający i minimalizujące

powstawanie negatywnych oddziaływań.

- w strefach, gdzie prace będą wykonywane u podstawy skarpy i na skarpie przewiduje się wykonanie tymczasowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie wód płynących w rzece przed zmąceniem, które może się pojawić w rejonie robót. Należy zastosować kołki zabite w dnie rzeki, na których mocuje się geowłókninę filtracyjną. Włóknina ma za zadanie zatrzymać cząsteczki unoszące się w wodzie i nie pozwolić im przedostać się poza zabezpieczoną strefę robót.

- woda z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana na poletko osadowe, co ograniczy zawartość zawiesiny;

- prace w korycie i skarpach koryta rzecznego z wyłączeniem prac w korycie wykonywanych w technologii „ na

sucho” będą wykonywane poza okresem tarła ryb (kwiecień –maj).

- przewiduje się nadzór ichtiologa i wykonanie odłowów. Na odcinku planowanych prac, w wydzielonym korycie cieku, przed jego osuszeniem zostaną wykonane odłowy ryb. Analogiczna sytuacją będzie miała miejsce przed likwidacją kanału obiegowego.

Podstawowymi działaniami minimalizującymi powinny być zaplanowanie i prowadzenie gospodarki materiałowo-sprzętowej, odpadowej, w taki sposób, aby nie zagrażała ona środowisku naturalnemu.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia, a także zakres prac z tym związanych nie przewiduje się, aby wykonanie

inwestycji mogło znacząco wpłynąć na populację ryb, ich siedliska, czy tarło.

W przypadku ochrony środowiska wodnego i od wód zależnych, inwestor zakłada następujące założenia minimalizujące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia.

- Miejsce składowania materiałów oraz paliw i smarów zostanie oznakowane w sposób widoczny, dla poruszających się po terenie osób, pojazdów i maszyn.

- Miejsca składowania surowców (materiałów i paliw) będą wyznaczone w sposób zapewniający łatwy dojazd i maksymalnie ograniczający uciążliwość dla otoczenia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

wykluczających negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne, w tym przypadku mogą one zostać zdeponowane na specjalnych wannach silikonowych z wysokim brzegiem, które będą w stanie zebrać ewentualne materiały w wyniku potencjalnego rozszczelnienia pojemników i innych opakowań składowanych materiałów.

W ramach ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne przewidziano

następujące działania:

- miejsca składowania surowców (materiałów budowlanych) winny mieć podłoże stałe nienasiąkliwe odwodnione w sposób zabezpieczający przedostawanie się ich zawartości do gruntu -  miejsca postoju sprzętu budowlanego,

- sprzęt o napędzie spalinowym winny mieć posadzkę szczelną,

- sprzęt budowlany używany podczas prac inwestycyjnych powinien spełniać wymogi odnośnie ochrony przed nadmiernym hałasem.

Analiza wariantów planowanego przedsięwzięcia

Wariant O polegający na nie podejmowaniu przedsięwzięcia jest niekorzystny środowiskowo, społecznie,

ekonomicznie - całkowita degradacja jazu

W wariancie I (przewidzianym do realizacji) przewidziano, iż w celu zachowania dotychczasowych warunków wodnych w dolinie rzeki, na odcinku powyżej jazu, koniczne jest zlikwidowanie istniejącego obiektu i wykonanie w jego miejscu nowej konstrukcji. W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jazu. W miejscu istniejącego obiektu, wykonany zostanie nowy jaz o konstrukcji dokowej betonowej dozbrajanej z zamknięciami w postaci zasuw stalowych dwudzielnych, z mechanizmem wyciągowym o napędzie ręcznym. Dla zachowania ciągłości morfologicznej rzeki Obry wzdłuż lewego przyczółka wykonana zostanie przepławka dla ryb.

Konstrukcja przepławki będzie połączona z konstrukcją jazu. Powyżej i poniżej jazu wykonane zostaną umocnienia koryta rzeki z płyt betonowych i materacy gabionowych, a koryto rzeki poddane zostanie regulacji w celu dostosowania jego przekroju do gabarytów projektowanych budowli. Istniejąca grobla, zlokalizowana na północnym brzegu rzeki zostanie rozbudowana.

W wariancie II (alternatywnym) założono wykonanie wyłącznie remontu przedmiotowego, istniejącego jazu.

Jest to wariant niekorzystny, gdyż w zakresie wykonania prac remontowych możliwe będzie jedynie przywrócenie funkcji utrzymania piętrzenia bez budowy przepławki ponieważ istniejący obiekt nie posiada przepławki dla ryb.

Konstrukcja obiektu jest zbyt zniszczona by można było dokonać jego rozbudowy, poprzez wykonanie samej przepławki.

Efekty remontu nie są tak trwałe jak w przypadku budowy nowego obiektu.

Remont stwarza większe prawdopodobieństwo konieczności podjęcia ponownych działań naprawczych w niedużym odstępie czasu.

Podsumowując: Wariant I jest wariantem optymalnym pod względem ekonomiczno-społecznym i spośród rozpatrywanych wariantów, wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

Eksploatacja inwestycji w Wariacie I przyczyni się do stworzenia siedlisk i poszerzenia już istniejących

cennych dla zbiorowisk roślinnych, jak również wielu gatunków zwierząt z jednoczesnym zachowaniem ciągłości

korytarza ekologicznego rzeki Obry.

Piętrzenie wód z wykorzystaniem jazu w Rybojadach będzie miało pozytywny wpływ na warunki wodne w jeziorach położonych na obszarze Natura 2000 PLH080002 Rynny Jezior Obrzańskich: Rybojadzkie (zwanym też jako jezioro Rybojady lub Rybojadło), Wielkie, Konin, Proboszczowskie, Głębokie oraz Wędromierz, a także związanych z nimi siedliskami i gatunkami zależnymi od tych wód. W dekadzie lat 2000-2010 jaz przestał funkcjonować, co skutkowało niekorzystnymi warunkami bytowania ptaków oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze Rynny Jezior Obrzańskich PLH080002. Planowany zakres oddziaływania cofki obejmie teren o powierzchni ok. 573 ha (zasięg zalewu MaxPP). Skala przedsięwzięcia będzie zatem pozytywnie odczuwalna w zasięgu oddziaływania cofki planowanego piętrzenia.

Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na Pszczewski Park Krajobrazowy, na terenie którego zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie. Przedmiotem ochrony Parku jest krajobraz. Zrównoważona ochrona zasobów poprzez powodowane jazem piętrzenie wód wpłynie na poprawę warunków hydrologicznych ustabilizowanie warunków w jeziorach położonych dolinie Obry poprzez możliwość retencjonowania wody i zachowane walorów krajobrazowych doliny Obry.

Przedsięwzięcie nie tylko poprawi warunki siedlisk położonych w zasięgu oddziaływania cofki, ale również wspomoże osiągnięcie celów środowiskowych poprzez budowę przepławki. Pozwoli na zachowanie drożności dla ryb w tym gatunków chronionych i migracji węgorza europejskiego, gatunku o znaczeniu gospodarczym.

Urządzenia migracyjne zaprojektowane dla powyższych gatunków spełnia warunki dla ryb słabopływających oraz potrzeby pozostałych gatunków ryb wędrownych z wyjątkiem jesiotra, łososia, troci wędrownej i głowacicy.

Urządzenie zostało pozytywne zaopiniowane przez ichtiologa (opinia załączona w raporcie). Po realizacji przedsięwzięcia w wariancie I należy spodziewać się zwiększenia wartości wskaźników ichtiologicznych na skutek udrożnienia jazu poprzez budowę sprawnej przepławki umożliwiającej migrację ryb w obie strony cieku.

Realizacja inwestycji w wariancie II alternatywnym (remont budowli) spowodowałaby trwałe obniżenie wskaźników ichtiologicznych.

Warunki użytkowania terenu i na etapach budowy i eksploatacji przedsięwzięcia:

Etap budowy

W miejsce istniejącego jazu, zaprojektowano nowy jaz o konstrukcji dokowej betonowej dozbrajanej z zamknięciami w postaci zasuw stalowych dwudzielnych, z mechanizmem wyciągowym o napędzie ręcznym.

Etap realizacji inwestycji będzie związany z przeprowadzeniem prac w obrębie rzeki Obry, jak również będzie przewidywał prace w zakresie ziemnym. Zmiana przekształceń warstwy ziemi będzie miała charakter miejscowy i ograniczać się będzie ściśle do miejsca prowadzonych robót ziemnych. Oddziaływania te będą miały charakter miejscowy i krótkotrwały, ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Czas realizacji robót budowlanych będzie wynosił od 12 do 18 miesięcy.

Przewidywane etapy realizacji oraz czas ich trwania:

roboty przygotowawcze 1 – 2 miesięcy;

roboty rozbiórkowe 1 – 2 miesięcy;

roboty konstrukcyjne 9 – 12 miesięcy;

roboty wykończeniowe: 1 – 2 miesięcy.

W ramach robót wykorzystanie m.in. następujący sprzęt mechaniczny:

koparko – ładowarka, koparka podsiębierna/chwytakowa, zgarniarka, spychacz, ciągnik kołowy, samochód ciężarowy, walec budowlany, betoniarka - samochód gruszka, młot pneumatyczny wraz z agregatem zasilającym, żuraw samochodowy, dźwig, kafar, wibromłot, pompa spalinowa, agregat prądotwórczy, pilarka łańcuchowa, kosiarka spalinowa, zagęszczarka.

W celu realizacji prac budowlanych konieczne jest wykonanie obiektów tymczasowych tj. kanał obiegowy, grodze

z worków z piaskiem, poniesienie terenu wzdłuż koryta cieku dla usytuowania zaplecza budowy oraz bazy

materiałowo-sprzętowej. Niezbędna jest też tymczasowa likwidacja grobli.

Po zakończeniu prac obiekty tymczasowe zostaną zlikwidowane a grobla odtworzona i rozbudowana.

Kanał obiegowy zostanie poprowadzony przez teren pozbawiony drzew wzdłuż prawego brzegu rzeki, na obszarze

szczególnego zagrożenia powodzią. Urobek z wykopu kanału zostanie zhałdowany po północnej stronie terenu

inwestycji również na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i zabezpieczony geomembraną oraz workami z piaskiem.

Obszar inwestycji jest otoczony terenami leśnymi. Z uwagi na brak innych obszarów pozbawionych zadrzewień, nie ma możliwości zlokalizowania miejsca składowania urobku poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na lewym brzegu rzeki w miejscu istniejącego obszaru pozbawionego zadrzewień – bezpośrednio przy jazie, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Dla dostosowania tego obszaru do składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu mechanicznego przewidziano jego umocnienie za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Ponadto przewiduje się lokalizację placu manewrowego po prawej stronie rzeki, bezpośrednio przy istniejącej budowli (na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, ograniczonego kanałem obiegowym). Analogicznie jak w przypadku zaplecza budowy wybrano teren pozbawiony drzew – teren zostanie tymczasowo umocniony płytami żelbetowymi, a dodatkowo podniesiony w celu zabezpieczenia przed zalaniem w przypadku wystąpienia przepływu o prawdopodobieństwie 10%.

Lokalizacja placu manewrowego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią jest niezbędna z uwagi na zapewnienie możliwości poruszania się sprzętu mechanicznego w trakcie realizacji prac.

Dojazd do terenu robót przewidziano z wykorzystaniem istniejących dróg leśnych ze zjazdem na drogę asfaltową.

Dla dostosowania istniejących dojazdów przewidziano ich czasowe umocnienie za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych. Dodatkowo w celu umożliwienia komunikacji z zaplecza budowy przez groble na plac manewrowy zlokalizowany na prawym brzegu rzeki, planowane jest wykonanie wycinki drzew w pasie o szerokości 5,0 m i długości do 60 m. Powstały dojazd zostanie umocniony analogicznie jak istniejące drogi.

Rozbiórka istniejącej żelbetowej konstrukcji jazu wraz z umocnieniami dna i skarp koryta rzeki powyżej i poniżej budowli, rozbiórka podbudowy pod ww. konstrukcje wraz z usunięciem kamieni, korzeni, itp. jak również mechaniczny wykop, z ręcznym dokopem pod konstrukcję jazu i umocnienia, roboty konstrukcyjne i regulacyjne, zostaną wykonane w wygrodzonym i osuszonym odcinku koryta rzeki.

W trakcie realizacji tych prac woda w rzece prowadzona będzie kanałem obiegowym co zapewni zachowanie ciągłości przepływu wody. Materiały rozbiórkowe (gruz betonowy, złom stalowy, itp.) zostaną usunięte – wywiezione z terenu budowy do utylizacji lub przekazane wyspecjalizowanej jednostce zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

Uzyskany urobek z dna rzeki zostanie wywieziony na składowisko odpadów.

Dopuszcza się też możliwość odzysku poprzez przekazanie osobom prywatnym do utwardzenia powierzchni gruntów budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Etap eksploatacji

Inwestycja ma na celu odbudowę zasobów wodnych jezior, przez które przepływa rzeka Obra oraz położonych w jej zlewni. Ponadto jaz ustabilizuje poziom wód i ograniczy ich odpływ w okresach suszy. Ma też przyczynić się do wzrostu retencji w dolinie Obry, wzrostu poziomu wód gruntowych i zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Ingerencja w wargę brzegową rzeki Obry oraz w koryto rzeki na tym odcinku będzie niewielka i ograniczona wyłącznie do konstrukcji hydrotechnicznych.

Planowany sposób gospodarowania wodą na jazie

W normalnych warunkach użytkowania obowiązują następujące zasady:

- utrzymywanie na jazie przez cały rok stałego piętrzenia na poziomie rzędnej 51,00 m n.p.m., z wyłączeniem okresów występowania zjawisk powodziowych,

- zapewnienie przez cały rok przepływu nienaruszalnego o wielkości 0,94 m3/s:

* - przepuszczając przez jaz 0,8 m3/s, przez opuszczenie lewej skrajnej zasuwy o szerokości 4m, wielkość

opuszczenia zostanie określona w Instrukcji Gospodarowania Wodą,

*- odprowadzając 0,14 m3/s przepławką dla ryb,

W warunkach wystąpienia zjawisk powodziowych, obsługa jazu będzie na bieżąco zwiększać przepustowość jazu poprzez stopniowe otwieranie zamknięć zasuwowych, aż do momentu ich całkowitego podniesienia. Po tym czasie przepływ wody będzie odbywał się swobodnie przez wszystkie światła jazu.

Szczegółowy sposób gospodarowania wodą na jazie zostanie określony w Instrukcji Gospodarowania Wodą stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Etap likwidacji

Warunki użytkowania terenu na etapie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia będą odpowiadały tym opisanym dla etapu budowy.

Burmistrz Trzciela

( - )  Jarosław Kaczmarek