Załącznik nr 1

do decyzji nr 3/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:   GP.6220.5.2017.JG  z dnia 25.05.2018 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na poprawie sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 – 1+800” na terenie  gminy Trzciel i gminy Szczaniec, woj. lubuskie, które to przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w okolicach przejścia wód rzeki Mała Obra pod nasypem drogowym autostrady A2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl, pododcinek Myszęcin – Trzciel.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie:

1).  budowę nowego koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722, mającego na celu obejście istniejących niedrożnych przepustów pod drogą serwisową 77L (Ø1600; KM 2+279,30 drogi serwisowej) oraz autostradą A2 (wymiary 2,0 x 3,0 m; KM 79+316,73 autostrady A2).

Parametry proponowanego koryta kanału otwartego:

a)  rzędna wlotu (KM 2+354 rzeki Mała Obra) 61,60 m npm.;

b)  rzędna wylotu (KM 32+722 rzeki Gniła Obra) 61,30 m npm.;

c)  długość koryta wraz z przepustami: ok. 470 m;

d)  długość koryta ziemnego : ok. 405 m;

e)  szerokość w dnie: do 1,50 m;

f)  nachylenie skarp: 1:1,5;

g)  ilość mas ziemnych: ok. 1605 m3,

h)  powierzchnia koryta ze skarpami ok. 2067 m².

Trasę koryta łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 poprowadzono po trasie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych.

2).  na trasie nowego koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 zaplanowano wykonanie trzech nowych przepustów rurowych oraz syfonu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym szczegółowym;:

a)  przepust Nr 3  betonowy z rur typu WIPRO Ø 1000 mm  długości ok. 46,0 m

-  rzędna wlotu: 61,41 m n.p.m;

-  rzędna wylotu: 61,30 m. n. p.m.,

b)  przepust Nr 4  betonowy z rur typu WIPRO Ø 1000 mm  długości ok. 6,0 m

- rzędna wlotu: 61,51 m npm;

- rzędna wylotu: 61,49 m npm;

c)  przepust Nr 5  betonowy z rur typu WIPRO Ø 1000 mm  długości ok. 6,0 m

- rzędna wlotu: 61,60 m npm

- rzędna wylotu: 61,58 m  npm;

d)  syfon z rur ocynkowanych spiralnie karbowanych Ø 800 mm  długości ok. 14,20 m

-  rzędna wlotu: 61,60 m npm;

-  rzędna wylotu: 61,55 m npm;

-  rzędna dna: 60,10m npm;

3).  przebudowę dwóch przepustów w km 1+155 oraz 1+795 rzeki Mała Obra.

Przepusty te są niedrożne i powodują spiętrzenie wody determinując tym samym okresowe podtopienie i zalewanie obszarów przyległych do rzeki  Mała Obra.

- przepust nr 1 w km 1+155 – przebudowa istniejącego przepustu betonowego o wymiarach 0,5 x 0,9 m na przepust żelbetowy skrzynkowy o wymiarach 1,2 x 1,5 m. i długości ok.6,0 m;

-  przepust  nr 2 w km 1+795 – przebudowa istniejącego przepustu z rur PVC o średnicy Ø800 mm na przepust żelbetowy skrzynkowy o wymiarach 1,2 x 1,5 m. i długości ok. 6,0 m;

4).  odbudowę koryta rzeki Mała Obra do parametrów eksploatacyjnych, z dostosowaniem parametrów rzeki w celu równoczesnego przeprowadzania wód przez nowo uformowane koryto kanału oraz koryto rzeki istniejące.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie lubuskim, powiecie międzyrzeckim, gminie Trzciel, w granicach obrębów Chociszewo i Brójce oraz w powiecie świebodzińskim , gminie Szczaniec w obrębie Wilenko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych o nazwie JCWPd: 69 (wg podziału obowiązującego do 31.12.2015r. JCWPd: 60).

#### Powierzchnia zajmowanych nieruchomości i obiektu budowlanego

Łączna powierzchnia zajmowanych nieruchomości pod wykonanie inwestycji dla wariantu proponowanego do realizacji wynosi odpowiednio:

-  uformowanie nowego koryta kanału  łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722

powierzchnia ok. 2067 m²,

-  budowa przepustu rurowego  nr 3 → powierzchnia ok. 160 m²,

-  budowa przepustu rurowego  nr 4 → powierzchnia ok. 70 m²,

-  budowa przepustu rurowego  nr 5 → powierzchnia ok. 70 m²,

-  budowa syfonu rurowego   → powierzchnia ok. 72 m²,

-  przebudowa przepustu skrzynkowego  nr 2 w km 1+795 rzeki Mała Obra - powierzchnia ok. 70 m²,

-  przebudowa przepustu skrzynkowego  nr 1 w km 1+155 rzeki Mała Obra - powierzchnia ok. 70 m²,

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu:

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu pod planowaną inwestycję nie ulegnie zmianie.

W miejscu przecięcia koryta rzeki Mała Obra z wykonaną autostradą A2  i drogą serwisową w m. Wilenko wykonano 2 przepusty przez korpus nasypu drogowego. Stwierdzono, że spowodowały one zator (próg o wys. ok. 100 cm) na odcinku rzeki Mała Obra w km 1+280 do 1+540. Powstały próg powoduje ograniczony przepływ w rzece (woda przepływa przez owe przepusty tylko przy występujących wysokich stanach), powodując jednocześnie podtopienie okolicznych gruntów powyżej przepustów we wsi Wilenko, znajdujących się na północnych obszarach powyżej autostrady.

Dodatkowy problem stanowią dwa przepusty w km 1+155 oraz 1+795, których światło nie jest wystarczającym dla przepuszczenia wód o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat.

Obszar gminy Szczaniec w całości należy do zlewni Gniłej Obry. Największym jej naturalnym dopływem jest Lubinica. Pozostałe mniejsze dopływy stanowią system rowów melioracyjnych szczegółowych, drenujących podmokłe tereny prawobrzeżnej części zlewni Gniłej Obry. Szereg cieków ma charakter okresowy, prowadząc wodę po wystąpieniu intensywnych opadów. Odnosi się to również do licznych rowów prowadzących wodę w okresach wysokich stanów.

W bezpośrednim otoczeniu autostrady i drogi serwisowej występują silnie przekształcone zbiorowiska murawowe, pochodzenia antropogenicznego. Zbiorowiska te powstały poprzez przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, a  następnie wysiew nasion mieszanki roślin w celu zabezpieczenia przed erozją oraz zazielenienia skarp i terenu pomiędzy autostradą,  a drogą serwisową. Dominującymi gatunkami w tych zbiorowiskach są: lucerna nerkowata, koniczyna polna, strzęplica sina, bliźniczka psia trawka, koniczyna biała, wyka ptasia i krwawnik pospolity.

W bezpośrednim zasięgu planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania roślin podlegających ochronie gatunkowej w Polsce.

Według ewidencji gruntów działki objęte inwestycją stanowią grunty orne klasy RV, łąki trwałe ŁIII, ŁIV, rowy W-ŁIII, W-ŁV, W, drogi - dr, wody płynące-Wp.

Przewidziano realizację inwestycji według wariantu I.

Planuje się usytuowanie inwestycji na działkach położonych w obrębach Chociszewo i Brójce w gminie Trzciel oraz na działkach w obrębie Wilenko w gminie Szczaniec stanowiących własność osób prywatnych, Skarbu Państwa, Gminy Trzciel, Gminy Szczaniec. Z inwestycją sąsiadują grunty należące do osób prywatnych, Skarbu Państwa, Powiatu Międzyrzeckiego, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Chociszewa.

Na etapie realizacji i podczas eksploatacji przedsięwzięcia, przewiduje się:

- Prace związane z przygotowaniem terenu rozpocząć przed okresem lęgowym ptaków i innej drobnej zwierzyny (tj. poza okresem od 1 marca do  15 października), by uniemożliwić zakładania gniazd i stanowisk lęgowych  w pobliżu terenu objętego zasięgiem robót, z możliwością wydłużenia prac do  25 marca, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, przy czym w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem ornitologicznym,

- Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6:00 - 22:00),

- Roboty budowlane prowadzić z zastosowaniem rozwiązań technicznych uniemożliwiających spływ zanieczyszczeń do rzeki Mała Obra i Gniła Obra tj.: wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych oraz tankowanie maszyn poza terenem inwestycji, postój maszyn lokalizowanych na terenie płaskim bez możliwości odpływu,

- Zabezpieczyć warstwę humusową, która przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zostanie zdjęta i wykorzystana ponownie po zakończeniu pracy przy odtworzeniu terenów biologicznie czynnych,

- Prace związane z ingerencją w miejsca rozrodu płazów wykonywane będą poza okresem 1 marca – 30 czerwca, natomiast roboty ingerujące w miejsce rozrodu  i zimowania płazów wykonywane będą w okresie        1 sierpnia – 15 października,

- Zdjęcie urodzajnej warstwy gleby odbędzie się poza terminem 1 marca – 31 lipca, zaś na terenach podmokłych, prace te wykonywane będą w okresie od 1 sierpnia do 15 października; pozyskany humus zostanie zabezpieczony i wykorzystany do rekultywacji terenu,

- W przypadku pojawienia się gatunków roślin inwazyjnych, ich zwalczanie wykonuje się bądź ręcznie bądź mechanicznie w zależności od zajętego areału, przed kwitnieniem i rozsianiem się nasion,

- W razie konieczności stwierdzonej przez nadzór przyrodniczy, rejon budowy będzie odpowiednio wygrodzony płotkami uniemożliwiającymi przedostanie się drobnych zwierząt, głównie płazów na teren inwestycji bądź w rejony prac mogących stanowić dla nich pułapkę,

- Prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia, ewentualne wykopy czy konstrukcje mogące stanowić pułapkę dla drobnych zwierząt, głównie płazów, należy odpowiednio zabezpieczyć (np. przez przykrycie po zakończeniu dnia pracy)., w przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt, zauważone osobniki należy wyłapać w sposób nie powodujący ich zranienia bądź zabicia i przenieść  w bezpieczne miejsce poza teren robót – prace te zostaną wykonane pod nadzorem przyrodniczym,

- Podczas pogody wietrznej i wyjątkowo suchej, przewiduje się wstrzymanie prac bądź zraszanie powierzchni odkrytych (gruntowych), aby nie dochodziło do nadmiernego pylenia,

- Zorganizować plac budowy i jego zaplecze (z uwzględnieniem możliwości ewakuacji sprzętu, materiałów i odpadów w ciągu kilku godzin od uzyskania informacji o możliwym wystąpieniu wód z koryta rzeki), zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni; po zakończeniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego,

- W celu neutralizacji możliwych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, zabezpieczyć odpowiednie ilości sorbentów przeznaczonych do zbierania rozlewów,

- Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,

- Drogi i place techniczne zlokalizowane zostaną tak, aby zachować wszelką roślinność drzewiastą i krzaczastą rosnącą poza miejscami niezbędnymi do zajęcia terenu w związku z realizacją przedsięwzięcia,

- Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycięcia, znajdujące się w zasięgu oddziaływania robót i narażone na uszkodzenia w związku z ruchem pojazdów, przemieszczaniem sprzętu itp. zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie deskowań oraz grodzeń, w strefie systemu korzeniowego drzew i krzewów nie składować materiałów budowlanych, odpadów itp.,

- Wycinka drzew i krzewów prowadzona będzie w okresie zimowym od 16 października do końca lutego, termin ten pokrywa się z terminem zalecanym przez ornitologów,

- Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z ingerencją w siedliska, miejsca gniazdowania, bytowania oraz żerowania ptaków żyjących w obszarze, jak  i pobliżu obszaru realizacji inwestycji,

- Wybór najkorzystniejszego terminu wykonania nastąpi w odniesieniu do fenologii (okres letnio-jesienny), gdy w rzece nie ma najbardziej narażonych młodych stadiów rozwojowych (ikra, wylęg, młody narybek), należy ograniczyć do minimum ruch pojazdów korytem rzeki (w celu zminimalizowania mechanicznego niszczenia kryjówek ryb),

- Wszystkie prace budowlane prowadzone będą jako prace wykonywane z brzegu, bez wjeżdżania pojazdami w koryto potoku,

- Prace konieczne do wykonania w korycie cieku – takie jak przebudowa istniejących przepustów, niwelacja dna rzeki Mała Obra, realizowane będą głównie jako prace ręczne, bądź jako prace mechaniczne wykonywane przy użyciu maszyn zlokalizowanych na brzegu cieku, nie zakłada się również tworzenia przejazdów w bród,

- Wykorzystanie do prac sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz wiedza  i odpowiedzialność wykonawcy za zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych, wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby elementami obcymi dla środowiska powstałymi w wyniku pracy sprzętu, drogi technologiczne będą odpowiednio przystosowane do poruszania się po nich środków transportu oraz będą w miarę możliwości zlokalizowane blisko istniejących dróg, tankowanie sprzętu mechanicznego odbywać się będzie poza terenem budowy oraz obszarami cennymi przyrodniczo, paliwa płynne należy przechowywać w szczelnych pojemnikach uniemożliwiających wydostanie się paliwa na zewnątrz,

- Plac budowy powinien być zlokalizowany poza terasą zalewową uniemożliwiając tym samym przypadkowe oddziaływanie na wody płynące i dochodzących do niej rowów, plac budowy winien być wyposażony w zaplecze socjalne minimalizujące oddziaływanie na otoczenie, dodatkowo teren zaplecza budowy przeznaczony do parkowania maszyn powinien być zlokalizowany na terenie odizolowanym od podłoża w celu zabezpieczenia wyciekami szkodliwych substancji do gruntu i wód gruntowych,

- W przypadku wycieku substancji ropopochodnych przewiduje się zastosowanie środków ekologicznie biodegradowalnych, przeznaczonych do usuwania i neutralizacji tego typu zanieczyszczeń zaistniałych w wodach płynących lub gruncie, środki takie powinny mieć swoje miejsce składowania na obszarze budowy, przechowywane w przeznaczonych do tego pojemnikach, środki te mogą mieć postać płynną lub sypką (sorbent), w przypadku dostania się substancji ropopochodnych, bądź olejów do gleby, należy miejsce zabezpieczyć, a grunt wymienić poprzez wykopanie skażonego odcinka i zasypanie go gruntem rodzimym w przypadku, gdy potrzebne będzie uzupełnienie brakującej wyrwy, zebrany grunt należy przekazać do utylizacji,

- Składowiska materiałów i wyrobów budowlanych powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy, rozmieszczenie składowiska materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- Powstałe odpady komunalne oraz bytowe należy przechowywać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, mają być sukcesywnie odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwo, realizacja zostanie przeprowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska oraz użytkowników obiektu poprzez szybkie  i sprawne wykonanie prac, skutkować to będzie ograniczeniem nieuniknionej emisji ciepła, hałasu i spalin, występujących jedynie w trakcie realizacji prac sprzętem mechanicznym,

- Planuje się użycie materiałów naturalnych lub neutralnych, powszechnie używanych w nowoczesnym, proekologicznym budownictwie wodnym, niestanowiących zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego pośrednio ani bezpośrednio, projektowane urządzenia nie będą wprowadzać do środowiska szkodliwych elementów ani substancji,

- Podczas wykonywania prac budowlanych w korycie rzeki, można się liczyć  z okresowymi zanieczyszczeniami wody poprzez jej zmętnienie mimo prowadzenia robót pod osłoną grodzy, dotyczy to jednak wyłącznie krótkich (kilkudniowych) okresów budowy lub rozbiórki grodzy, należy również  w czasie prac powodujących zmętnienie dokonywać przerw pozwalających na samoczynne opadnięcie zawieszonego materiału,

- Pod pojęciem poważnej awarii przemysłowej, ustawa Prawo ochrony środowiska rozumie zdarzenie na terenie zakładu, które powstało w wyniku niekontrolowanego przebiegu jakiejkolwiek działalności z udziałem substancji niebezpiecznych (np. emisja, pożar, eksplozja w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania, transportu itp.) i które prowadzi do natychmiastowego powstania zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego zagrożenia, charakter planowanego przedsięwzięcia wyklucza możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- Oddziaływania w okresie likwidacji obiektu są zbliżone do oddziaływań związanych z okresem jego budowy, powodować będą zagrożenia związane głównie hałasem, emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz ingerencją w istniejące obecnie lub wykształcone w okresie eksploatacji obiektu siedliska przyrodnicze.

Rodzaj technologii na etapie prac budowlanych:

Roboty związane z przedmiotową inwestycją będą wykonywane:

-  przy pomocy sprzętu mechanicznego

-  oraz w miarę możliwości ręcznie.

Zarówno w przypadku formowania nowego koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 wraz z budową trzech nowych przepustów rurowych oraz syfonu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym szczegółowym, odbudowie koryta rzeki Mała Obra, jak i przebudowie dwóch istniejących przepustów na rzece Mała Obra w km 1+155 i 1+795, będą zastosowane technologie i metody minimalizujące ich negatywne oddziaływania na tereny przyległe i środowisko naturalne.

*- wykorzystywany sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz obszaru objętego zamierzeniem inwestycyjnym.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Roboty wykonywane będą w niewielkim stopniu ręcznie, głównie prace prowadzone będą mechanicznie przy pomocy sprzętu mechanicznego.

Rodzaj sprzętu używanego do realizacji przedmiotowego zadania pozostawia się do wyboru wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy,  przy zachowaniu wymogu bezwzględnego spełnienia warunków środowiskowo-przyrodniczych oraz dotyczących dopuszczenia stosowanych maszyn do użytku i nie przekraczania dopuszczalnych obciążeń na drogach państwowych i lokalnych znajdujących się w obrębie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

#### *-  sposób prowadzenia i organizacji robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować na terenie i wokół terenu  budowy w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego  i minimalizacji zagrożeń dla niego.  Lokalizacja baz, warsztatów, magazynów, składowisk  i wewnętrznych dróg transportowych nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Plac budowy powinien być zlokalizowany poza terasą zalewową uniemożliwiając tym samym przypadkowe oddziaływanie na wody płynące rzek: Mała Obra, Gniła Obra  i Leniwa Obra oraz powinien być utrzymywany w stanie bez wody stojącej. Prace należy prowadzić przy niskich stanach wód, monitorować stany wód, w okresie gdy może nastąpić nagłe wezbrania w korycie rzeki należy bezzwłocznie usunąć ludzi, sprzęt i materiał budowlany z obszaru narażonego na przejście fali powodziowej.

Plac budowy winien być wyposażony w zaplecze socjalne minimalizujące oddziaływanie na otoczenie (przenośne i szczelne).

Sprzęt mechaniczny powinien posiadać zabezpieczenia przed przedostaniem się  do wód substancji ropopochodnych. Sprzęt budowlany (głównie zmechanizowany) – powinien być parkowany w miejscu uniemożliwiającym (w przypadku niesprawności sprzętu – wyciek paliwa lub płynów hydraulicznych) zanieczyszczenie ropopochodnymi wód płynących rzeki Mała Obra i Gniła Obra oraz umożliwienie rekultywacji fragmentu obszaru (gruntu) objętego ewentualnym skażeniem.

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. Należy zastosować rozwiązania konstrukcyjne, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo ekologiczne oraz spełniające krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony środowiska.

#### *-  możliwe oddziaływanie na środowisko naturalne

Czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne są:

- rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń

- metody prowadzenia prac w fazie budowy.

W trakcie realizacji prac wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego oraz pochodząca od środków transportu.

Przedmiotowa inwestycja będzie również źródłem emisji hałasu, generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji.

Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały  i ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

*-  faza realizacji inwestycji

a. Oddziaływanie na glebę i powierzchnię terenu

Główne oddziaływanie i przekształcenie terenu odbywać się będzie na etapie budowy inwestycji.

Teren przeznaczony pod wykonanie zapleczy budowy i dróg dojazdowych (przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących dróg) zostanie chwilowo wyłączony z obecnego użytkowania. Z kolei stała zmiana użytkowania terenu dotyczyć będzie obszaru przewidzianego pod nowe koryto.

Przed przystąpieniem do głównych prac ziemnych, zostanie usunięta wierzchnia warstwa humusu o grubości około 10 -20 cm. Odpowiednio składowany przez cały okres budowy, zostanie na końcu wykorzystany do rekultywacji terenów przyległych do projektowanych elementów i rozplantowany.

Zarówno zdjęcie wierzchniej warstwy humusu, jak i wszelkie wykopy spowodują przekształcenie geomechaniczne warstwy ziemi, przyczyniając się do degradacji gruntu.

Istotnym elementem będzie proces rekultywacji po zakończeniu prac budowlanych. Doprowadzenie przede wszystkim powierzchni terenu do stanu pierwotnego m.in. poprzez użycie wcześniej pozyskanego humusu, obsiew mieszanką traw rodzimych, w przypadku ubytków w gruncie uzupełnienie ich i równomierne rozplantowanie.

###### b. Oddziaływanie na wody powierzchniowe w tym na stan ekologiczny wód

Wszystkie prace przewidziane w ramach inwestycji zakładają działania wykonywane w korytach cieków.

Prace budowlane prowadzone będą poza okresem intensywnych opadów.

Wody z odwodnienia wykopów fundamentowych nie będą bezpośrednio wprowadzane do wód rzeki Mała Obra i Gniła Obra..

Prace w korycie rzeki Mała Obra i Gniła Obra będą realizowane przy zastosowaniu działań minimalizujących (tj. prace ze stanowisk brzegowych, z użyciem naturalnego materiału jak kamień, w miarę możliwości wykonywanych ręcznie, z zastosowaniem terminów poza okresami ochronnymi fauny), w związku z tym wpływ na stan ekologiczny wód nie będzie znaczący, będzie krótkotrwały i przemijalny.

Oddziaływania na etapie budowy mogą dotyczyć jedynie przedostania się substancji ropopochodnych do wód w wyniku awarii, tj. rozlewów paliw i innych substancji wykorzystywanych podczas budowy.

Aby zapobiec podobnym sytuacjom podczas wykonywania prac budowlanych należy zastosować wszelkie środki zaradcze, a w razie wystąpienia awarii należy być przygotowanym na taką sytuację.

Do najważniejszych zagrożeń dla wód powierzchniowych w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji należą lokalne mącenie wód rzeki oraz potencjalne możliwości zanieczyszczania jej różnymi substancjami (głównie ropopochodne) związanymi  z prowadzeniem robót sprzętem zmechanizowanym.

c. Oddziaływanie na wody podziemne

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi oddziaływanie na stan zasobów użytkowych poziomów wodonośnych. Ewentualne zanieczyszczenia wód podziemnych może być efektem awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego lub przeniknięcia substancji z zaplecza budowy. W związku z powyższym na etapie budowy wykorzystywany będzie sprzęt sprawny technicznie. Ewentualne awarie będą natychmiast likwidowane, a zanieczyszczony grunt usuwany i wywożony do utylizacji.

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko podczas realizacji przedsięwzięcia plac budowy i jego zaplecze zorganizowane będą z uwzględnieniem zasad minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.

Zaplecze zostanie zorganizowane poza terenami gdzie poziom wód podziemnych jest wyższy niż 0,5 m p.p.t. oraz na terenie, gdzie możliwe będzie zapewnienie dogodnego dojazdu oraz dostęp do energii i źródła zaopatrzenia w wodę na cele socjalne.

Zaplecze wyposażone będzie  w przenośne sanitariaty, które będą na bieżąco opróżniane. Po zakończeniu prac tereny zaplecza budowy będą przywrócone do stanu wyjściowego. Wszelkie naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem budowy.

d. Wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na jakość powietrza atmosferycznego  w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania mogą zaistnieć na etapie prowadzonych robót związane są z pracą maszyn, urządzeń i pojazdów transportujących materiał na plac budowy, powodujących emisję zanieczyszczeń i chwilowe pogorszenie klimatu akustycznego. Oddziaływania te będą miały charakter krótkookresowy, bezpośredni, ograniczony do placu budowy oraz najbliższej okolicy przedsięwzięcia oraz dróg, którymi będzie odbywał się transport.

###### e. Wpływ na różnorodność biologiczną

Proponowane przedsięwzięcia wiążą się z inwestycją formowania nowego koryta kanału łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 wraz z budową trzech nowych przepustów rurowych oraz syfonu na skrzyżowaniu z rowem melioracyjnym szczegółowym, odbudowie koryta rzeki Mała Obra, jak i przebudowie dwóch istniejących przepustów na rzece Mała Obra w km 1+155 i 1+795,

Obecne działania nie poszerzają znacząco ingerencji w środowisko przyległe i tyczą się istniejącego zagospodarowania terenu.

Negatywne oddziaływania na różnorodność biologiczną istniejącą w okolicach inwestycji będzie miało więc wpływ tylko w czasie budowy – będzie to proces krótkotrwały i nie oddziaływujący stale.

Planowane prace przebudowy już istniejących przepustów na rzece Mała Obra (w km 1+155 i 1+795), pozwolą ograniczyć powierzchnię zajętego terenu i wpływ na lokalne siedliska przyrodnicze i występujące gatunki fauny i flory.

Nie planuje się budowy dróg, w trakcie prowadzenia robót wykorzystywane będą istniejące drogi dojazdowe. Okres prowadzenia prac powodować będzie krótkotrwałe uciążliwości, które ustaną po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji.

Wszelkie prace budowlane należy rozplanować w terminach poza okresami ochronnymi fauny.

###### f. Wpływ na dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe

Działania związane z pracami na rzece Mała Obra i Gniła Obra na etapie budowy nie będą negatywnie oddziaływać w sposób ciągły na krajobraz w obszarze prowadzonych prac,

Wszelkie prace ziemne będą wiązały się z naruszeniem dotychczasowych struktur krajobrazowych, oddziaływania te jednak, na etapie budowy będą krótkotrwałe i bezpośrednio związane z okresem prowadzenia robót.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na walory kulturowe z uwagi na prowadzenie prac w obrębie istniejących już obiektów.

Jednak w przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac ziemnych, na znalezisko mogące uchodzić za obiekt archeologiczny należy zastosować art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2187, ostatnia zmiana z 2018 r. poz. 10)

Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego  odkrycia;

3)  niezwłocznie powiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to

możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

###### g. Oddziaływanie na zdrowie ludzi i ich dobra materialne

Podczas budowy może wystąpić lokalne i przejściowe pogorszenie warunków życia ludzi, co związane będzie przede wszystkim z pracami budowlanymi oraz transportem urządzeń, maszyn i materiałów. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny – wystąpią w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót oraz bezpośrednim sąsiedztwie dróg, którymi będzie prowadzony transport. Biorąc powyższe pod uwagę, że same prace wykonawcze odbywać się będą w terenie nie zamieszkanym - oddziaływania te nie będą znaczące.

*-  faza eksploatacji obiektu

a. Oddziaływanie na glebę i powierzchnię terenu

Ze względu na charakter inwestycji, oddziaływanie na powierzchnię terenu i glebę będzie mieć charakter lokalny. Trwały wpływ wynikać będzie ze zmiany użytkowania terenu,  tj. ukształtowania nowego koryta kanału łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722. Trasę koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 poprowadzono po trasie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych.

W pozostałych przypadkach oddziaływanie nie będzie odbiegać od występującego w stanie istniejącym.

b. Oddziaływanie na wody powierzchniowe w tym na stan i potencjał ekologiczny wód

Stwierdza się brak negatywnego oddziaływania na stan ekologiczny wód (elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne) w fazie eksploatacji inwestycji.

Odcinek objęty opracowaniem w czasie wykonywania oceny stanu ekologicznego wód, jak również wyznaczania obszarów Natura 2000, charakteryzował się niezróżnicowanym kształtem przekroju (szerokość i głębokość rzeki), jednolitą strukturą strefy nadbrzeżnej i dnem  o charakterze piaszczystym.

Ze względu na posadowienie przepustów pod drogą serwisową i  autostradą A2 znacznie powyżej dna wytworzyła się bariera migracyjna dla organizmów wodnych, a tym samym przerwana została ciągłość cieku.

Realizacja budowy nowego koryta kanału  łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722. o rzędnej posadowienia na poziomie dna cieku pozwoli udrożnić ciek i doprowadzić do stanu pierwotnego sprzed budowy autostrady i umożliwić swobodną migrację organizmów wodnych.

Prace będą realizowane przy zastosowaniu działań minimalizujących (tj. prace ze stanowisk brzegowych, z użyciem naturalnego materiału jak kamień, w miarę możliwości wykonywanych ręcznie, z zastosowaniem terminów poza okresami ochronnymi fauny), w związku z tym wpływ na stan ekologiczny wód nie będzie znaczący, będzie krótkotrwały i przemijalny.

c. Oddziaływanie na wody podziemne

Nie przewiduje się występowania innego niż występujące obecnie oddziaływania inwestycji na wody podziemne w okresie eksploatacyjnym.

d. Wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego i pogorszenie klimatu akustycznego.

e. Wpływ na różnorodność biologiczną

Największy wpływ na środowisko inwestycja będzie miała na etapie budowy.

Wystąpią odwracalne zmiany, gdzie powolna sukcesja roślin pozwoli na tworzenie nowych siedlisk.

Na etapie eksploatacji projektowana inwestycja nie będzie ingerować w środowisko naturalne.

Projektowane przepusty w miejscu istniejących nie będą stanowiły bariery dla migracji zwierząt.

Planowane prace w ramach regulacji koryta zakładają wykorzystanie materiałów naturalnych, co pozwoli na szybkie zagospodarowanie obszaru inwestycji i przywrócenie go do pierwotnej wersji, zabezpieczenia stopniowo zarastając, staną się niewidocznymi elementami, tworząc integralną część z rodzimą roślinnością. Ukryte w ten sposób narzuty kamienne czy też płyty ażurowe typu MEBA mogą tworzyć miejsce schronienia dla drobnych organizmów wodnych, w tym dla młodego narybku.

Zastosowanie gurtów drewnianych w celu stabilizacji dna jest jednocześnie przyjazne naturze (wykorzystanie drewna jako materiału budulcowego) i może tworzyć miejsca odpoczynku dla przelotnych ptaków, bądź ptaków wodnych.

Inwestycja poprzez zastosowanie naturalnych materiałów, czy remont istniejących przepustów nie wpłynie na pogorszenie drożności koryt i nie będzie stanowić barier migracyjnych dla ryb w profilu podłużnym cieku.

Wraz z zakończeniem prac budowlanych, stan w ciekach zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego, ułatwiając tym samym na powrót organizmów wodnych.

Oprócz budowy nowych przepustów i syfonu na długości koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722  przed autostradą A2 i drogą serwisową prace nie będą wiązać się z przekształceniem powierzchni terenu.

Nie ulegnie zmianie sposób zagospodarowania terenów w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Nie zmniejszy się powierzchnia zajmowanych siedlisk przyrodniczych. Planowana przebudowa przepustów oraz budowa nowych przepustów i syfonu nie spowoduje zmian charakteru cieku, a tym samym nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną i obszar Natura 2000, znajdujący się w obszarze inwestycji.

Wpływ planowanego przedsięwzięcia polegał będzie na nieznacznym przekształceniu terenów w chwili obecnej antropogenicznie zmienionych oraz doprowadzenie stosunków wodnych do stanu pierwotnego sprzed wybudowania autostrady, tj. w okresie tworzenia obszaru Natura 2000.

Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz występowanie gatunków fauny i flory, dla których tworzony był obszar Natura 2000 „Dolina Leniwej Obry”.

###### f. Wpływ na dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe

Przedmiotowa inwestycja nie będzie mieć wpływu na dziedzictwo kulturowe, ponieważ teren objęty zakresem zadania nie znajduje się na obszarze bogatym kulturowo – są to głównie tereny rolne – łąkowe.

Budowę dodatkowego koryta kanału należy uznać za antropogeniczne przekształcenie krajobrazu przez wprowadzenie do niego nowego elementu, zmiany te jednak są minimalne i znajdują się w obrębie o podobnym wykorzystaniu tj. połączenie koryta rzeki Mała Obra z rzeką Gniła Obra przed nasypem autostradowym. Przebudowa przepustów  natomiast nie wpływa na zmianę krajobrazu, gdyż nowe przepusty będą umiejscowione w lokalizacji przepustów istniejących, jednak  o wyższych parametrach hydraulicznych.

###### g. Oddziaływanie na zdrowie ludzi i ich dobra materialne

Realizacja projektu poprzez poprawę sprawności hydraulicznej koryta rzeki Mała Obra będzie wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, a co za tym idzie, ograniczać możliwość powstawania znaczących szkód materialnych jak również zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz szkód ekologicznych.

###### h. Oddziaływanie skumulowane

Po przeanalizowaniu dostępnych informacji na temat realizowanych oraz już wykonanych przedsięwzięć na terenach przyległych do obszaru omawianej inwestycji, można stwierdzić, że nie przewiduje się, aby realizacja projektu niosła za sobą istotne skumulowane oddziaływania, zwłaszcza oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez utratę cennych przyrodniczo siedlisk.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscu istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych.

Podczas wykonania nowego koryta kanału łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722. Zastosowane będą działania mające na celu rekompensować straty oraz zniszczenia siedlisk.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Woda, energia, paliwa i materiały będą wykorzystane wyłącznie w celu wykonania robót związanych z budową projektowanych obiektów.

* energia elektryczna - która uzyskana zostanie wyłącznie z agregatów prądotwórczych może zostać wykorzystana do pracy podręcznego sprzętu i elektronarzędzi, w zależności od mocy jaką generują agregaty prawotwórcze zużycie paliwa wynosi od 1 do 4 l/h pracy sprzętu.

Maszyny budowlane w zależności od rodzaju i typu używanego sprzętu, będą pobierać energię elektryczną i paliwo silnikowe w wymaganej przez nie ilości. Przewiduje się korzystanie z paliw płynnych służących jako źródło energii dla sprzętu budowlanego w ilości spalanego paliwa ok. 10 l/h pracy sprzętu.

Dla funkcjonowania projektowanych obiektów nie przewiduje się wykorzystania surowców, materiałów i paliw.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra na odcinku 1+150 -1+800. Tereny przyległe inwestycji są okresowo zalewane, czego powodem jest niedrożność przepustów zlokalizowanych na ww. cieku.

Inwestycja składać się będzie z następujących elementów:

-  uformowanie nowego koryta kanału łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722, o

długości łącznej ok. 470 m (długość kanału ziemnego ok. 405 m ),

-  wykonanie trzech nowych przepustów rurowych Ø 1000 mm o długości łącznej ok. 65 m na trasie koryta kanału

łączącego  rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722, oraz syfonu z blachy stalowej

falistej ocynkowanej o przekroju okrągłym Ø800 mm  o długości ok. 14,20 m na skrzyżowaniu nowego koryta z

rowem melioracyjnym szczegółowym,

-  przebudowa niedrożnych przepustów  w km 1+795 oraz 1+155 rzeki Mała Obra na przepusty żelbetowe

Skrzynkowe,

-   udrożnienie oraz konserwację koryta na całym odcinku objętym zakresem inwestycji.

Projektowane roboty będą prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia ingerencji w środowisko.

Przy wyborze możliwych do realizacji wariantów kierowano się zasadą maksymalnej ochrony środowiska naturalnego.

W związku z powyższym ocenia się, że prowadzone prace będą miały negatywne oddziaływanie jedynie w trakcie realizacji robót, natomiast sama eksploatacja nie będzie powodowała żadnego negatywnego oddziaływania, a wręcz przeciwnie – pozwoli na ochronę przeciwpowodziową terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Mała Obra i Gniła Obra.

Potencjalnymi zagrożeniami są: roboty ziemne i budowlane związane z rozbudową wałów przeciwpowodziowych – okres budowy, eksploatacji – ewentualne remonty. Powyższe elementy projektowanego przedsięwzięcia oddziałują na istniejące cechy i stan fizyczny środowiska mogąc powodować jego jakościowe zmiany. Wybranymi elementami środowisko są: cechy fizyczne w postaci powierzchni ziemi, ilości i jakości wód, elementy biologiczne zbiorowisk leśnych i nieleśnych, zagrożone i chronione gatunki roślin reprezentujące szatę roślinną i florę.

Wpływ oddziaływania na faunę zdiagnozowany jest w odniesieniu do utraty siedlisk, zmiany sposobu użytkowania części terenu, płoszenia poprzez nadmierny hałas oraz emisję szkodliwych zanieczyszczeń.

Czynniki społeczno-ekonomiczne reprezentowane są poprzez walory krajobrazowe obszaru oraz aspekty społeczne.

Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Odpady wynikają z wykorzystania przede wszystkim sprzętu transportującego materiały niezbędne do wykonania inwestycji, z wykorzystaniem surowców, materiałów i paliw.

Wykorzystanie do prac sprzętu spełniającego obowiązujące normy oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleby elementami obcymi dla środowiska powstałymi w wyniku pracy sprzętu.

Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu. W razie awarii należy zabezpieczyć grunt w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn.

Odpady stałe i ciekłe wytwarzane w czasie budowy, należy gromadzić selektywnie  w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, w warunkach zabezpieczających przed rozprzestrzenieniem się do środowiska oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia  i koncesję na ich odbiór i utylizację. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają, że ilości substancji wprowadzanych do środowiska będą w maksymalnym stopniu zredukowane.

Ścieki socjalno-bytowe powinny być odprowadzane do przenośnych, szczelnych kontenerów dla gromadzenia ścieków socjalno-bytowych, a następnie wywożone  i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z emisją komunikacyjną wpływają czynniki takie jak:

-  natężenie i struktura ruchu,

-  rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych,

Roboty ziemne wykonywane szczególnie przy dużej turbulencji powietrza spowodują miejscowo (w rejonie wykonywanych robót) pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego, głównie zanieczyszczeń pyłowych. Pogorszenie to będzie miało charakter przemijalny i nie będzie miało wpływu na ogólny stan aerosanitarny na omawianym terenie.

W celu zapewnienia dobrej jakości powietrza i zabezpieczenie przed ewentualną emisją niezorganizowaną na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się:

- transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn i pojazdów na biegu jałowym, oraz koncentracji prac w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, • ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy,

- zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego. Występujące uciążliwości, związane głównie z pracami ziemnymi, mają charakter lokalny i przemijalny.

Pod względem akustycznym rozpatrywana inwestycja wpływać będzie na środowisko tylko w fazie budowy. W trakcie budowy (realizacja inwestycji) wyróżnić można dwa główne źródła hałasu, tj.:

-  ruch komunikacyjny (samochody ciężarowe – dostawa surowca),

-  ciężki sprzęt budowlany (koparki, ładowarki).

Hałas związany z transportem samochodowym – będzie niewielki oraz przemijalny i nie będzie mieć istotnego wpływu na środowisko – transport surowca odbywać się będzie po istniejących drogach publicznych ogólnodostępnych. W przypadku budowy, hałas będzie praktycznie pomijalny (krótkie odcinki przejazdu transportem drogowym).

Planowana inwestycja nie będzie miała ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

- ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno- bytowych  - ścieki bytowo - socjalne będą wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP ścieki będą gromadzone w szczelnych i zamkniętych pojemnikach i sukcesywnie odwożone do oczyszczalni ścieków.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania ścieków socjalno– bytowych:

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych -  nie dotyczy - ścieki technologiczne nie będą wytwarzane, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania materiały. Technologie stosowane przy realizacji przedsięwzięcia nie stwarzają zapotrzebowania na wodę ani też nie generują ścieków.

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych -  nie dotyczy - nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne wód opadowych odprowadzanych z terenu budowy. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.  Z uwagi na strukturę geologiczną terenu, charakter planowanych prac  i ich zakres, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na jakość  i wielkość zasobów wód podziemnych.

- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami - odpady powstałe w trakcie wykonywania robót, m. in. nadmiar mas ziemnych, oleje odpadowe  i odpady ciekłych paliw, odpady opakowaniowe, odpady z budowy płyt oraz odpady komunalne zostaną wywiezione w miejsce składowania odpadów wskazanych przez Inwestora. Nie przewiduje się konieczności magazynowania innych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia. Powstałe odpady w trakcie prac budowlanych zostaną posegregowane i przekazane odpowiednim podmiotom do odzysku bądź unieszkodliwienia. Magazynowanie i transport odpadów prowadzony będzie w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenieniu. Zgromadzone odpady składowane będą w przeznaczonych do tego celu pojemnikach pod zadaszeniem, lub zasiekach na terenie zaplecza budowy i systematycznie wywożone przez służby komunalne. Odpady, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne gromadzone będą selektywnie, natomiast odpady niebezpieczne składowane będą selektywnie w oddzielnych pojemnikach

- ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń -  nie dotyczy

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska przez sprawne przeprowadzenie prac i wykorzystanie sprzętu spełniającego wymagane normy, Co w możliwie największym stopniu ograniczy nieuniknioną emisję ciepła, spalin i hałasu, mające miejsce jedynie podczas realizacji prac sprzętem mechanicznym.

Przyjmuje się maksymalne wykorzystanie materiałów naturalnych przyjaznych środowiska lub neutralnych. Materiały te nie stanowią zagrożenia dla otaczającego środowiska pośrednio ani bezpośrednio w obrębie planowanej inwestycji.

Projektowane rozwiązania techniczne nie będą wprowadzać do środowiska szkodliwych elementów ani substancji. Po zakończeniu prac nie przewiduje się pozostawienia materiałów oraz sprzętów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska. Opisane oddziaływanie inwestycji jest ściśle związane z czasem jej realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. Uciążliwości w fazie budowy będą miały charakter chwilowy, nieciągły, ograniczony.

Bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność , w tym  zdrowie i warunki życia ludzi

- podczas budowy może wystąpić lokalne i przejściowe pogorszenie warunków życia ludzi, co związane będzie

przede wszystkim z pracami budowlanymi oraz transportem urządzeń, maszyn i materiałów, oddziaływania te

będą miały charakter lokalny – wystąpią w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót oraz bezpośrednim

sąsiedztwie dróg, którymi będzie prowadzony transport,

- prace wykonawcze odbywać się będą w terenie nie zamieszkanym - oddziaływania te nie będą znaczące i nie

zmienią dotychczasowych warunków życia i zdrowia ludzi,

- roboty rozbiórkowe i budowlano - montażowe powinny być wykonywane przez pracowników uprawnionych,

- pracownicy powinni być przeszkoleni z przepisów bhp ( powinni posiadać ważne zaświadczenie odbycia

szkolenia potwierdzone własnoręcznym podpisem),

- roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych.

Ze względu na charakter inwestycji, oddziaływanie na środowisko będzie mieć charakter lokalny.

Trwały wpływ wynikać będzie ze zmiany użytkowania terenu, tj. ukształtowania nowego koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722.

Trasę koryta kanału łączącego rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 poprowadzono po trasie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych.

Realizacja projektu stanowiącego poprawę sprawności hydraulicznej koryta rzeki Mała Obra będzie wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, a co za tym idzie, ograniczać możliwość powstawania znaczących szkód materialnych, jak również zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz szkód ekologicznych.

Inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na obszary chronione. Projektowane dodatkowe koryto łączące rzekę Mała Obra w km 2+354 z rzeką Gniła Obra w km 32+722 poprowadzono po trasie istniejących rowów melioracyjnych szczegółowych.

W ramach budowy autostrady oraz istniejącego przejścia rzeki pod autostradą wykonano działania kompensacyjne, które rekompensują straty środowiska spowodowane wykonaniem inwestycji.

Planowana inwestycja nie będzie miejscem wytwarzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych.