Załącznik nr 1

do decyzji nr 8/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach

znak:  GP.6220.1.2019.JG z dnia 21.04.2020 r.

# II.  CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na „wybudowaniu hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o nr ewidencyjnym 737, 738, 739, 740, 741, 742 należących do spółek Sünkel c.u.e.                   Sp. z o.o. oraz CUE Sp. z o.o. położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel w województwie lubuskim.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust 1 pkt 52 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – obecnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1839), w/w przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.

Budynek usytuowany będzie na terenie istniejącego zakładu detali wyposażenia mebli „Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na działkach o nr ewid. 737, 738, 739, 740, 741 , 742, w miejscowości Brójce, gmina Trzciel.

Na terenie działek o nr ewid. 737, 738, 739, 740, 741, 742:

powierzchnia utwardzona istniejąca wynosi 7446,0 m2

powierzchnia zabudowy istniejąca wynosi 4367,0 m2 ,

zieleń niska i trawniki 24943 m2 ,

powierzchnia utwardzona projektowana wyniesie ok. 4000,00 m2

powierzchnia zabudowy projektowana wyniesie ok. 2180,0 m2

Na terenie zainwestowanym znajdują się następujące obiekty:

- budynek gospodarczy z portiernią o powierzchni zabudowy ok.160 m2,

- budynek o funkcji usługowo - magazynowej o powierzchni zabudowy ok. 2217 m2,

- budynek biurowo – magazynowo - wystawienniczy o powierzchni zabudowy ok. 377 m2 rozbudowany o 203 m2,

- dwie hale magazynowe o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1332 m2,

- budynek socjalny o powierzchni zabudowy ok. 67 m2,

- zbiornik przeciwpożarowy,

- plac manewrowo - dojazdowy z parkingami o powierzchni ok. 7446 m2,

Pozostałą część działki stanowi teren biologicznie czynny - zieleń niska urządzona (trawnik i nasadzenia krzewów ozdobnych).

W obiekcie projektowanym prowadzona będzie działalność w zakresie konfekcji akcesoriów do produkcji mebli oraz ich magazynowania.

Nowo projektowany budynek hali przemysłowo-magazynowej o wymiarach 37 m x 35 m będzie się składał z:

-  części przemysłowej o powierzchni użytkowej ok. 500 m2,

-  części biurowej o powierzchni użytkowej ok. 130 m2

-  części magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 650 m2.

Łączna powierzchni użytkowa ok. 1280 m2 .

Wiata będzie miała formę dwóch prostokątów o wymiarach 43 m x 17 m i 10 m x 22 m o łącznej powierzchni użytkowej ok. 900 m2

Wokół planowanej zabudowy przewiduje się wykonanie dojazdu, placu manewrowego i parkingu o łącznej powierzchni zabudowy ok. 4000 m2 .

Planowany obiekt wykorzystywany będzie do magazynowania akcesoriów do produkcji mebli. W obiekcie zlokalizowana będzie również część biurowo – socjalna i usługowa. Pracownicy biurowi odpowiedzialni będą za obsługę zamówień. Praca w hali polegała będzie na dostarczeniu przy użyciu wózka widłowego materiałów i akcesoriów do produkcji mebli, zdeponowaniu materiału / produktu w hali, zaewidencjonowaniu go. W hali będą prowadzone usługi konfekcjonowania.

Zakład pracuje w systemie jednozmianowym przy zatrudnieniu 57 osób, w tym 31 osób do prac biurowych.

Podstawową działalnością zakładu jest sprzedaż akcesoriów do produkcji mebli, konfekcja materiałów do produkcji mebli, włókniny i tektura, świadczenie usług w zakresie cięcia na formatki: materiałów (Spinnvlies PP, Nadelvlies PP, Drell), systemów akustycznych (PES), tektury (certyfikat FSC), cięcia poprzecznego bele materiałów (Spinnvlies PP, Nadelvlies PP, Drell), pakowania (technika łączeniowa w woreczki, Clip – z opakowania zbiorczego do mniejszych opakowań) oraz szycia: pasy gumowe z hakami, osłony z filców na nogi.

Usługi prowadzone są w obiekcie o funkcji usługowo – magazynowej.

Do wykonywania usług wykorzystywany jest sprzęt emitujący hałas do środowiska. Sprzęt o napędzie elektrycznym, nie emitujący zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. Prace polegające na cięciu materiałów i akcesoriów do mebli prowadzone są w hali.

Zatrudnieni pracownicy do swojej dyspozycji mają budynek socjalny z zapleczem socjalnym, w tym kuchnia, toalety, szatnie, prysznice.

Obiekty ogrzewane są za pomocą dwóch kotłów gazowych jednofunkcyjnych o mocy 65 KW każdy. Gaz dla celów grzewczych magazynowany jest w naziemnym zbiorniku o pojemności 4850 l (pojemność całkowita).

Pojemność robocza zbiornika 4122 l.

W ramach rozbudowy zakładu planowany jest montaż drugiego zbiornika na gaz o tych samych parametrach. Zbiornik na gaz wyposażony jest w maszt oddechowy. Nowy zbiornik również w taki maszt wyposażony zostanie. Proces napełniania naziemnego zbiornika na gaz gazem LPG związany jest z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego.

Energia elektryczna dostarczana jest z sieci za pomocą przyłącza energetycznego. Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 30 MW.

Woda na cele socjalno – bytowe i porządkowe dostarczana jest z wodociągu gminnego.

Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane są do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Funkcjonowanie zakładu nie jest związane z powstawaniem ścieków przemysłowych.

Zakład wyposażony jest w wewnątrzzakładową kanalizację deszczową. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są po podczyszczeniu do Kanału Obra Leniwa w działce nr 295 obręb Wilenko, gmina Szczaniec, powiat Świebodziński.

Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą związana jest z rozbudową kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa prowadziła będzie wody umownie czyste (z dachu budynku) oraz wody z terenów utwardzonych – placów manewrowych, parkingów i dróg. Wody deszczowe będą podczyszczane w separatorze z substancji ropopochodnych. Inwestor dopuszcza odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do istniejącego zbiornika przeciwpożarowego, zagospodarowanie w obrębie własnej działki lub zrzut do cieku wodnego.

Obszar, na którym zlokalizowany jest zakład to tereny przemysłowe i rolnicze, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2017 r. - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego dnia 30.11.2017 r., poz. 2493 i oznaczony jest symbolem U, dla którego przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa; przeznaczenie uzupełniające: składy i magazyny, przetwórstwo przemysłowe, wyroby z drewna, wikliny i tapicerskie.

Dojazd do działek inwestora odbywa się z drogi krajowej nr 92 – działka nr 600 przez drogę gminną położoną na działce nr 659.

Teren działki jest ogrodzony i zaopatrzony we wszystkie media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów.

Powierzchnia działek objętych planem miejscowym wynosi 4,2936 ha.

Nieruchomość objęta zamierzeniem stanowi własność Inwestora.

W ewidencji gruntów działki nr 737, 738, 739 oznaczone są symbolem Ba jako tereny przemysłowe, a działa nr 740 posiada użytki oznaczone symbolem RIVb i RV jako grunty orne oraz Ba jako tereny przemysłowe, działki nr 741 i 742 posiadają grunty orne oznaczone symbolem RIVb i RV.

W ciągu doby (wyłącznie w porze dnia) zakłada się ruch ok. 10 samochodów ciężarowych TIR dojeżdżających do hal oraz 80 samochodów osobowych pracowników i klientów dojeżdżających na miejsca parkingowe. Na terenie zainwestowanym wyodrębniono trasy poruszania się pojazdów silnikowych po terenie zakładu dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

Projektowane przedsięwzięcie położone jest:

--  w obszarze chronionego krajobrazu „Rynny Obrzycko-Obrzańskie;

--  w obszarze Natura 2000 Dolina Leniwej Obry PLH080001 ;

--  poza zidentyfikowanymi stanowiskami chronionych siedlisk przyrodniczych, w tym wyznaczonych przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;

--  poza projektowaną siecią korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w oparciu o obserwacje migracji dużych

ssaków, którego dysponentem danych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

--  w miejscu oraz sąsiedztwie istniejącej zabudowy przemysłowej, w bliskości drogi krajowej DK92 oraz

napowietrznej linii elektroenergetycznej;  częściowo w gruncie rolnym, ornym pozostającym w użytkowaniu i w

kulturze uprawy działek nr 741 i 742.

Burmistrz Trzciela

( - )   Jarosław Kaczmarek